# УКТП "Пурга-5"

Технические характеристики:

| Производительность по воде (раствору пенообразователя) [л/с] | 5-6 |
| --- | --- |
| Производительность по пене средней кратности [л/мин] | 21000 |
| Дальность подачи струи пены средней кратности [м] | 20-25 |
| Давление на входе [МПа (кг/см 2 )] | 0,8(8) |
| Кратность пены | 70 |
| Расход пенообразователя,[л/с] | 0,36 |
| Габаритные размеры | Длина | 610 |
|  | Ширина | 365 |  |
|  | Высота | 310 |  |
| Масса [кг] | 6-8 |  |

ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ

СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ ГПС-600

ДСТУ 2113-92 (ГОСТ 12962-93)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей Значения

(номинальные)

Производительность по пене, л/с 600

Расход 4-6 % раствора пенообразователя

типа ПО-6кТУ38 10740-82, л/с 4.8-6,0

Давление перед распылителем, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6)

Кратность пены 100±30

Дальность подачи пены, м, не менее 10

Высота подачи пены, м. не менее 5

Масса, кг, не более 4,45