Лист 2

Расчет параметров работы в ПТС+90 с обоснованием

| Рвкл Па | Тобщ мин. |  | Тработы при Рпути |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 300 | 61 |  | 56 | 50 | 45 | 40 | 35 | 29 | 24 | 19 | 13 | 8 |
| 290 | 59 |  | 54 | 48 | 43 | 38 | 32 | 27 | 22 | 16 | 11 | 6 |
| 280 | 57 |  | 51 | 46 | 41 | 36 | 30 | 25 | 20 | 14 | 9 | 4 |
| 270 | 55 |  | 49 | 44 | 39 | 33 | 28 | 23 | 18 | 12 | 7 | 2 |
| 260 | 53 |  | 47 | 42 | 37 | 31 | 26 | 21 | 16 | 10 | 5 |  |
| 250 | 51 |  | 45 | 40 | 35 | 29 | 24 | 19 | 14 | 8 | 3 |  |
| 240 | 48 |  | 43 | 38 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 6 | 1 |  |
| 230 | 46 |  | 41 | 36 | 30 | 25 | 20 | 16 | 10 | 4 |  |  |
| 220 | 44 |  | 39 | 34 | 28 | 23 | 18 | 14 | 8 | 3 |  |  |
| 210 | 42 |  | 37 | 32 | 26 | 21 | 16 | 12 | 6 |  |  |  |
| 200 | 40 |  | 35 | 30 | 24 | 19 | 13 | 8 | 3 |  |  |  |
| 190 | 38 |  | 32 | 27 | 22 | 16 | 11 | 6 |  |  |  |  |
| 180 | 36 |  | 30 | 25 | 20 | 14 | 9 | 4 |  |  |  |  |
| 170 | 34 |  | 28 | 23 | 18 | 12 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 160 | 31 |  | 26 | 21 | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |
| 150 | 29 |  | 24 | 19 | 13 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
| 140 | 27 |  | 22 | 16 | 11 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | 25 |  | 20 | 14 | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 23 |  | 18 | 12 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 21 |  | 15 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 19 |  | 13 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 17 |  | 11 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 14 |  | 9 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 12 |  | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Рвыход |  | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИМЕР:  Минимальное давление в звене при входе   Р вкл. = 280 атм.

Расчет общего время работы в СИЗОД     Тобщ. = 57 минут

Давление затраченное на путь                   Рпути= 20 атм.

Контрольное давление на выход               Рвыхода= 40 атм.

Время работы у очага пожара                   Тработы= 46 минут

(Рвкл. min 1 – 10) х 7 л   (280 – 10) х 7

1. Тобщ =      30 л/мин  х 1,1        =         33           = 57,27 = 57 минут

1

2. Рвыход = Рпути +  2 Рпути + 10  = 20 +10+10 = 40 атм.

(Р min 2 – Р вых) х 7 л     (260-40) х 7

3. Тработы =    30 л/мин  х 1,1     =      33            = 46,66 = 46 минут