Тушение пожаров на складах лесоматериалов

Склады устраиваются на бетонных, асфальтированных или грунтовых площадках. Наиболее крупные склады содержат до 10 000 плотных м3 древесины.

Пиломатериалы хранятся в штабелях, высота которых должна быть не более 12 м. Размеры штабелей 12х12х12 м, где в каждом штабеле  укладывается по 350-450 м3 плотной древесины.

Пожарная нагрузка в этом случае составляет 1500-1700 кг/м2.

Штабели объединяются в группы площадью не более 1200 м2, кварталы – площадью не более 1200 м2, кварталы – площадью не более 4,5 га. Расстояние между группами штабелей пиломатериалов принимается равным 10 м для рабочих проездов, а в остальных случаях 5 м.

Кварталы разделяются 25-метровыми разрывами при высоте штабелей до 5 м, 40-метровыми – при высоте штабелей 5-10 м и 50 – метровыми – при высоте штабелей 10-12 (рис.15.4).

Рис.15.4 (а)					рис.15.4(б)

5        1        2				25(40,50)		100		   3

от 8 до 30

10

100

4

25(40,50)

5

Рис.15.4 склад пиломатериалов

А- план квартала групп штабелей склада пиломатериалов; б - план  склада пиломатериалов; 1- рабочие проезды; 2- группа штабелей площадью 1200 м2; 3- квартал штабелей площадью не более 4,5 га; 4- защитная лесная полоса; 5 пожарные проезды.

При площади квартала более 18 га предусматриваются противопожарные зоны шириной 100 м с защитной лесной полосой.

Расстояние между штабелями в группе не нормируется и составляет примерно 1,5 – 2 м. Пожарные проезды предусматриваются между кварталами.

Круглый лесоматериал хранят сухим или влажным способом в зависимости от местных условий. Площадь квартала групп штабелей круглых лесоматериалов при влажном хранении принимается равной не более 4,5 га.

Расстояние между штабелями в квартале не нормируется. Высота штабеля должна быть не более 12 м. Для штабелей круглого леса при влажном способе хранения расстояние между кварталами не нормируется при суммарной площади до 9 га (рис. 15.5).

Рис.15.5.(а)

От 8 до 30 			       25

- 1

рис.15.5(б)

1

3

рис.15.5

а- влажного способа хранения; б- сухого способа хранения; 1- квартал площадью не более 4,5 га; 2- площадки размеров 12х12 м в конце тупиков пожарных проездов для разворота пожарных автомобилей; 3- пожарные проезды

Если суммарная площадь кварталов превышает 9 га, тогда предусматривают противопожарные зоны шириной 25 м, разделяющие склад на участки суммарной площади не более 9 га.

Пожарные проезды предусматриваются между кварталами и у внешних сторон квартала, но не менее чем с двух сторон.

Склады балансовой древесины, осмола и дров кучевого хранения

Склады с кучами высотой, м

до 14 		св.14

(до 30)

Вместимость кучи,

плотных тыс.м3				50		250

Ширина прямоугольной

кучи или диаметр

круглой (у основания),м			не более 	не более

- 250

Расстояние между стенами

прямоугольных куч, м:

прямоугольными

торцевыми………		25		30

Расстояния между круглыми

кучами, м				15		20

Противопожарное водоснабжение складов лесоматериалов должно устраиваться таким образом, чтобы обеспечить расход воды на тушение пожара не менее 200 л/с в течение 40 мин и возможности наращивания расхода воды до 500-600 л/с.

Мощность насосной станции и сети, питающей противопожарный водопровод указанных складов, должна рассчитываться из условия одновременного питания водой четырех лафетных стволов приблизительно 200-240 л/с.

Склады открытого хранения щепы и опилок. Вместимость куч щепы и опилок не лимитируется. Форма куч – круглая или прямоугольная, высота -  не более 30 м. Ширина прямоугольных куч или диаметр круглых – не более 90 м.

Расстояния между продольными сторонами прямоугольных куч высотой до 20 м – 30 м, между торцевыми сторонами и между круглыми кучами – 20 м, расстояние для куч высотой свыше 20 м до 30 м принимаются соответственно 50 и 35 м.

Противопожарный водопровод высокого давления с кольцевой сетью с расчетным  расходом воды 60 л/с.

Для куч высотой до 20 м должны быть переносные лафетные стволы, для куч свыше 20 до 30 м – стационарные лафетные стволы.

Как правило, крупные лесосклады охраняются профессиональными пожарными командами, на вооружении которых имеются различные виды пожарной техники. Располагаемые чаще на территории лесоскладов, они быстро прибывают к месту пожара, но не всегда успешно ликвидируют их, потому пожары принимают большие размеры, как правило, вследствие недостатка сил и средств.

На территории склада должны быть ручные пожарные извещатели (электрическая пожарная сигнализация), которые связаны с помещением пожарной охраны. Расстояние между извещателями – до 150 м. Пусковое устройство пожарных насосов размещается в помещении пожарной команды и у лафетных стволов.

Лесосклады располагаются близко от населенных мест (рабочих поселков), производственных зданий (до 100 м), поэтому при пожаре на лесоскладе под угрозой оказываются и жилые дома, и производственные здания.

Пожары на складах лесоматериалов имеют ряд характерных особенностей. Наиболее существенными являются: большая скорость распространения фронта пламени по штабелям; мощное тепловое излучение от горящих штабелей; массовый высев из конвективной колонки искр и головней и перенос их на большое расстояние; большая скорость притока свежего воздуха в зону горения.

Основные параметры развития пожаров на лесоскладах сведены в табл. 15.3.

Табл.15.3.

| Вид складирования | Влажность древесины, % | Скорость ветра, м/с | Линейная скорость распространения пламени, м/мин | Время полного охвата штабеля пламенем, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штабель пиломатериалов с размером 6х6х12 м | 8-12 | До 1 | До 0,4 | 2-4 |
|  | 15-20 | 1-2 | До 1,5 | - |
|  | 15-20 | До 1; 2-3 | До 1,0; до 2,5 | 3-8 |
|  | 21-30 | До 5,0 | До 1,2 | 15-20 |
|  | Более 30 | До 5,0 | До 1,0 | 20-30 |
| Штабель круглого леса | 10-18 | До – 1 | 0,35-0,7 | - |
|  |  | 2-3 | 1,0-2,0 | - |
| Куча щепы | 20 | До 3-4 | До 2,7 | - |
|  | 21-30 | До 3-4 | До 1,0 | - |

Пожары лесоматериалов относятся к распространяющимся, как правило, они крупные, затяжные.

Время их развития до момента локализации и ликвидации определяется площадью и пожарной нагрузкой, которая достигает 500-1000 кг/м2.

В зависимости от коэффициента поверхности горения Кп можно определить массовую скорость выгорания пиломатериалов. На скорость выгорания оказывает влияние влажность древесины (табл.15.4).

Табл 15.4.

| Влажность, % | Коэффициент поверхности горения Кп | Массовая скорость выгорания, кг/м2 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 2,5 16 | 70 450 |
| 30 | 2,5 16 | 25 160 |

Приведенная массовая скорость, как видно из таблицы 15.4, изменяется в широких пределах, следовательно, и выгорание штабелей может продолжаться от 2 до 10 ч и более. И если боевые действия первых прибывших на пожар подразделений будут неправильны, то пожар принимает большие размеры и может продолжаться до нескольких десятков часов. В практике были случаи, когда пожар на складе пиломатериалов за 2 ч охватывал площадь 33 тыс.м2. Такому развитию пожара способствовала большая линейная скорость его распространения.

Линейная скорость распространения горения по штабелям пиломатериалов и круглого леса зависит от многих факторов и в первую очередь от влажности лесоматериалов.

Графики на рис.15.7 показывают изменение линейной скорости распространения, построены они по опытным данным и реальным пожарам.

Зависимости скорости распространения горения, м/мин, от скорости ветра во времени

Vл =  Vл /табл ( 1 + 0,14 (Vи/Vл)0,32 ).    	(15,9)

Этой зависимостью может быть описано влияние скорости ветра на линейную скорость распространения горения по штабелям пиломатериалов.

На реальных пожарах лесоскладов можно увидеть, что горение распространяется по круговой, угловой и прямоугольной формам, реже в виде неправильной формы.

На форму развития пожара влияет ряд факторов, которые определяют в основном направление и скорость распространения горения. Кроме того, определенное воздействие на форму пожара оказывает распределение пожарной нагрузки, местности, а также действия пожарных подразделений, направленные на ограничение распространения горения.

Все эти факторы способствуют быстрому росту периметра и площади горения.

По данным реальных пожаров на складах пиломатериалов скорость роста площади пожара VSп  составляет 100-2750 м2/мин, а рост периметра10-20 м/мин; на складах круглого леса VSп = 40 – 50 м2/ мин.

При горении штабелей лесоматериалов высота пламени достигает 5-30 м даже при незначительной силе ветра. Ветер наклоняет пламя, и оно может перекрывать разрывы до 10 м, а при более сильном ветре – до 25 м между группами штабелей и кварталами, что в значительной степени способствует быстрому распространению пожара. Кроме того, излучение факела пламени затрудняет тушение пожара. Так, на расстоянии 30-40 м интенсивность излучения достигает 500-1050 Вт/м2, что соответствует границе переносимости для человека. На расстоянии 10-15 м личный состав без специальной защиты может находиться всего 7 с.

Одной из главных особенностей в развитии таких пожаров является разлет головней и возникновение новых очагов пожара на значительном расстоянии.

Средства и способы тушения пожаров. Основными документами, определяющими организацию тушения пожара на лесоскладах, является БУПО-85 и план пожаротушения на лесоскладах.

Для тушения пожаров на лесоскладах применяют воду, а также различные виды смачивателей и пену, что позволяет сократить расход воды на тушение на 30-50%. Пену в основном используют для защиты соседних штабелей от лучистого тепла факела. Нашли применение здесь и взрывчатые вещества для создания разрывов, которые сдержали бы распространение пожара на соседние штабели, особенно при недостатке сил и средств.

Интенсивность подачи огнетушащих средств зависит от влажности древесины:

Влажность			Интенсивность

древесины, %			подачи, л/(м2 ( с)

8-14				   0,45

  - 0,3

- 0,2

Согласно рекомендациям за расчетный параметр пожара принимается половина параметра квартала. Если взять размер квартал (4,5 га) в виде прямоугольника размером 200 х 2525 м, то расход воды на половину периметра, л/с, будет равен:

Qтр = 0,5РпIтр = 0,5(850(0,6 = 255.

Это 5 стволов ПЛС-С60 (табл.15.5) или 24 А со свернутым насадком подают в 25-метровые разрывы, т.е. в рубежи сосредоточения сил и средств.

Табл.15.5. Характеристика стволов, применяемых для тушения пожаров лесоматериалов

| Вид ствола | Диаметр насадка, мм | Длина струи, м | Расход, л/с, м3/мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пена |
| ПЛС-С60 СПЛП-75 | 50 32 | 66 56 | 62 28 | 40 14 |

Подачу такого количества стволов можно обеспечить только крупными силами, которые должны быть сосредоточены на месте пожара в возможно короткое время. Для этого разрабатывают план пожаротушения, где определяют номер вызова, по которому силы и средства из гарнизона или соседних гарнизонов пожарной охраны будут сосредоточены на месте пожара.

Если при расчете окажется недостаточно сил и средств, то для тушения привлекается приспособленная техника объектов: цементовозы, автозаправщики, транспортные автоцистерны, опрыскиватели, поливомоечные машины и т.д.

Если на территории гарнизона имеется несколько лесоскладов, то создание опорных пунктов рекомендуется осуществлять на железнодорожных станциях или на базе пожарных поездов. Заранее с администрацией путей сообщения отрабатываются мероприятия по доставке сил и средств опорного пункта не должно превышать 1,5 ч.

Первые подразделения устанавливаются на ближайшие водоисточники, они вводят водяные стволы А со свернутым насадком. Лафетные стволы от стационарных установок вводятся на тушение в первую очередь. По мере сосредоточения достаточного количества сил и средств подают переносные лафетные стволы или стационарно установленные на автомобилях.

В начальной стадии пожара на защиту соседних с горящим штабелей могут подавать пенные стволы, пену средней кратности или стойкую пену «с бентонитом». Кроме того, пенные стволы подают на защиту соседних штабелей, а водяные непосредственно на тушение.

Расстояние I, м, между стволами, расставленными по периметру пожара, можно определить по выражению

I=qств/(Ih),						(15.10)

Где q- расход состава, л/с; I – интенсивность подачи, л/(м2(с); h – глубина тушения, м.

При этом необходимо учитывать, в какой противопожарный разрыв вводятся стволы. Например, при подаче стволов А со свернутым насадком это расстояние будет равно: l = 10/(0,45(10) ( 2 м.

Наибольшее количество пожаров возникает на лесоскладах в летний период, так как влажность древесины понижена. Наибольшее количество пожаров происходит в засушливые годы.

Многие пожары на лесоскладах достигают крупных размеров вследствие малочисленности пожарной охраны лесоскладов, а также неукомплектованности пожарных подразделений.

При малой численности боевых расчетов невозможно подать на тушение лафетные стволы и стволы  А со свернутыми насадками, которые требуются для успешной локализации пожаров.

Часто причиной распространения пожара является захламленность горючими материалами территории объекта и неудовлетворительное пожарное водоснабжение, отсутствие пожарного водопровода или его неисправное состояние, недостаточное количество пожарных водоемов, их малая вместимость, отсутствие в них воды в необходимом количестве.

Подача маломощных стволов от автоцистерны и неустановка ее на водоисточник не способствуют успешному тушению пожаров.

Для локализации и ликвидации пожаров в начальной стадии используются передвижные лафетные установки на базе Т-34, которые имеют запас воды от 10 до 20 м3 и лафетный ствол с расходом Q = 40-60 л/с. Иногда мощную технику используют для защиты соседних штабелей.

Боевые участки, как правило, организуются по периметру пожара, на рубежах локализации пожара в соответствии с БУПО.

Их количество определяется из расчета один боевой участок на группу штабелей при достаточном количестве сил и средств, а при развившихся пожарах – на несколько групп или на квартал.

Для защиты негорящих штабелей, производственных зданий, поселков от разлетающихся искр и головней создается боевой участок, на который привлекаются рабочие, население, воинские части, невоенизированные формирования ГО с первичными средствами пожаротушения. По возможности выделяют автоцистерны и приспособленные автомобили с объектов народного хозяйства: поливочные машины, опрыскивающие машины, цистерны и другую приспособленную технику.

Дальность разлета искр и головней, м, от очага пожара, которые способны вызвать загорания, можно определить по формуле. Например, для пожара площадью 50 000 м2 при скорости ветра Vв( 9 м/с

lр = 14,7 Sп Vв /V 3 вит		(15.11)

при  скорости Vв( 9 м/с

lр= 14,7 SпVв/V2вит			(15.12)

где Vв – скорость ветра в момент пожара, м/с; V 3 вит – скорость витания разлетающихся частиц, равная 9 м/с для кругового распространения.

Количество людей для тушения разлетающихся головней определяется по выражению

Nл.с. = К lplф/Sп  	(15.13)

Где К = 1,5 – коэффициент, учитывающий необходимость увеличения количества людей при изменении направления и скорости ветра, увеличение площади горения и т.п.; Sп – площадь (500 м2), на которой может успешно тушить падающие головни один человек с первичными средствами; lф – ширина фронта выпадания искр и головней, равная диаметру или фронту распространения горения, м.

Тушение куч балансовой древесины, дробленой древесины или щепы производится по периметру лафетными стволами или стволами А, а после прекращения горения – дотушивание распыленными струями и разборка.

В плане пожаротушения отражаются следующие вопросы:

определение расчетной площади пожара;

расчет количества сил и средств для тушения и защиты штабелей, производственных зданий и объектов;

использование приспособлений техники для тушения;

размеры границы боевых участков и придаваемая им техника;

расстановка сил и средств на позиции для тушения пожара и защиты соседних штабелей, зданий и объектов;

рекомендации РТП, НШ, НТ, администрация объекта по тушению пожара;

порядок и номер вызова, сосредоточение подразделений пожарной охраны, спецслужб и привлекаемых для тушения воинских частей, невоенизированных формирований ГО, населения, рабочих и т.д.

Назначается ответственное лицо из начальствующего состава пожарной охраны за соблюдение правил техники безопасности.

Правила техники безопасности при использовании взрывчатых веществ:

применение теплоотражательных костюмов и касок со щитками, ватной одежды с последующим орошением распыленной водой (летом); наличие путей отступления ствольщиков и техники в случае образования огневых вихрей и большого числа выпадающих на них искр и головней, а также условных сигналов для отступления пожарных со своих позиций;

прикрепление к стволам асбестовых и фанерных щитов;

предупреждение провалов людей в обвалы штабелей (нельзя стоять на горящих штабелях);

страховка людей веревкой при передвижении по верху штабеля;

организация смены пожарных, питания во время тушения.

# Text boxes

От 8 до 30

50

40