МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО _________ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

__.__.20___		____________________________				      № ___

Об утверждения Методических рекомендаций по оборудованию

полевого лагеря ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по _________ области»

В целях обеспечения деятельности по предназначению ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по _________ области» (далее – СПСЧ _________ области) при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом от пункта постоянной дислокации, приказываю:

- Утвердить Методические рекомендации по оборудованию полевого лагеря ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по _________ области» (далее – Методические рекомендации) (приложение к приказу).

- Начальнику СПСЧ _________ области обеспечить строгое выполнение требований Методических рекомендаций при выполнении задач личным составом СПСЧ _________ области по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом от пунктов постоянной дислокации подразделения.

- Приказ довести до всего личного состава Главного управления МЧС России по _________ области, СПСЧ _________ области.

- Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по _________ области (по ГПС) полковника внутренней службы ______________

Начальник Главного управления

полковник внутренней службы    	                      п/п	                          ___________

| Лист согласования к приказу Главного управления «Об утверждения Методических рекомендаций по оборудованию полевого лагеря ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по _________ области» от «___» ________ 20___ № _______ |
| --- |
| Наименование подразделения | Фамилия, инициалы должностного лица | Дата, подпись | примечание |
| ВрИО заместителя начальника (по ГПС) полковник внутренней службы | И.В. Константинов | п/п |  |
| Общий отдел |  | п/п |  |
| Отдел по защите государственной тайны |  | п/п |  |
| Юридический отдел |  | п/п |  |

Отп.: 1. экз.

Доп. размн.: 3. экз.

|  | Общий отдел |
| --- | --- |
|  | УОПТ и ПАСР |
|  | СПСЧ |

Исп.     п/п          _____________

т. _______________

«___» ______ 20___ г.

Приложение

к приказу Главного управления МЧС России

по _________ области

от «__» _______ 20___ года № _____

Методические рекомендации

по оборудованию полевого лагеря ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по _________ области»

1. Организация полевого лагеря

Личный состав ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по _________ области» (далее – СПСЧ _________ области) по размещаются в полевых условиях в процессе подготовки (полевые учения и выходы), при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом от пункта постоянной дислокации (_________ область, ________ район, поселок ________, улица ________).

Место для разбивки лагеря определяется начальником СПСЧ _________ области по согласованию с органами местного самоуправления муниципального района.

Для организации базового полевого лагеря СПСЧ _________ области (совместно с начальниками служб СПСЧ) разрабатывает типовую схему полевого лагеря, определяет распорядок дня в полевом лагере, порядок организации дежурства оперативными дежурными и и личным составом СПСЧ _________ области. Пересечение фронта полевого лагеря проезжими дорогами не допускается. Полевой лагерь должен находиться от проезжих дорог не ближе 60 м.

Лагерь разбивается на прямоугольные кварталы продольными и поперечными линейками, которые служат одновременно и дорогами. Лагерь должен предусматривать следующие основные зоны:

Жилая и бытовая зона;

Зона парка автомобильной и другой техники.

Палатки для личного состава размещают в полосе между первой и средней линейками. Штабные палатки, палатки столовых и медпунктов располагают в полосе между средней и задней линейками. В третьей полосе между задней линейкой и тыловой дорогой размещают хозяйственные постройки, хранилища, парки.

В зависимости от местных условий при разбивке полевого лагеря могут быть допущены следующие отступления:

полевой лагерь может быть разбит не по прямой лини, а в соответствии с условиями местности;

интервалы между зонами и отдельными объектами полевого лагеря могут быть увеличены или уменьшены исходя из условий размещения;

парк автомобильной и другой техники может размещаться за пределами полевого лагеря.

2. Жилая и бытовая зона лагеря

Размещение СПСЧ _________ области в полевых условиях осуществляется с использованием палаток или других быстровозводимых сооружений (блиндажей, домиков и пр.).

В жилой и бытовой зоне базового полевого лагеря выделяются палатки (сооружения) для:

руководства СПСЧ _________ области;

оперативного дежурного по СПСЧ _________ области;

размещения личного состава СПСЧ _________ области;

медицинского пункта СПСЧ _________ области;

продовольственного пункта СПСЧ _________ области.

Палатки руководства и оперативного дежурного СПСЧ _________ области должны быть оборудованы средствами связи и оповещения личного состава в полевом лагере.

Допускается рядом с палатками руководства СПСЧ _________ области и оперативного дежурного оборудование площадки для мобильного узла связи.

Палаточные гнезда располагаются по фронту подразделения. Расстояние между палаточными гнездами между палатками первой линии не менее 2,5 м., а между палатками первой и второй линии не менее 5 м.

Палатки для личного состава в полевом лагере могут устанавливаться на специально устроенных деревянных гнездах с наклонными бортами. Земляной пол гнезда поднимают над уровнем земли на 10—15 см и на него укладывают деревянный щит. Личный состав может (при наличии) размещаться на койках или нарах. Нары оборудуются из расчета 1,2—1,5 м2 площади на одного человека, высотой 40—50 см от уровня пола. Высота нар и наклонных бортов палатки должна исключать соприкосновение полотнища палатки с постельными принадлежностями. При отсутствии коек или нар личный состав может размещаться на полу в спальных мешках.

При развертывании лагеря кратковременного пребывания (до 3 суток) в палатках личный состав может размещаться на полу, который может быть утеплен лапником, соломой, камышом или другим подручным материалом и покрыт брезентом.

В летнее время при хорошей погоде полы палаток должны быть подняты.

При длительном пребывании (свыше 3 суток) в полевых условиях в палатках оборудуется место для хранения верхней одежды, вещмешков, туалетных принадлежностей, котелков, ложек, кружек и других личных вещей.

В зимнее время палатки могут быть утеплены с помощью поднаметов. Для утепления пола при отсутствии деревянных щитов следует уложить слой лапника толщиной 20—30 см. Снаружи вокруг палатки для защиты от ветра делают валик из снега. В палатках могут устанавливаться печи. Кроме того, в подразделении может быть оборудована палатка для просушки обмундирования и обуви, а также палатка для периодического обогрева личного состава днем.

В обязательном порядке должны быть предусмотрены полевые умывальники из расчета 1 на 10 человек личного состава.

При длительном нахождении личного состава в полевых условиях помывка личного состава производится не реже одного раза в неделю. Помывка личного состава может производиться в стационарных банях населенных пунктов вблизи полевого лагеря. Помывка личного состава осуществляется водой только из источников, разрешенных к использованию медиком подразделения. Для подвоза воды выделяется необходимое количество автоцистерн или емкостей для хранения воды.

Обеспечение питанием личного состава СПСЧ _________ области осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации органами местного самоуправления муниципального района. После выхода соответствующего нормативного документа (приказа, распоряжения) МЧС России «Об обеспечении продовольственного снабжения подразделений ФПС ГПС МЧС России» при длительном пребывании в полевом лагере (свыше 3 суток) может быть развернут продовольственный пункт подразделения.

Пункт приготовления чая и кипяченой воды оборудуется кипятильниками или пищеварочными котлами для приготовления кипятка, экстракторами для заварки чая. Выдача чая и кипяченой воды должна осуществляться через систему труб и кранов (сосков).

В полевых условиях уделяется особое внимание соблюдению санитарно-гигиенических требований при выборе местности для развертывания продовольственного пункта, подвозе, приеме и хранении продовольствия и питьевой воды, а также надлежащему содержанию кухонь, инвентаря и посуды.

Обеспечение питьевой водой производится с использованием штатных средств из пунктов водоснабжения. Ответственность за подвоз воды возложена на заместителя начальника части – начальника группы материально-технического обеспечения СПСЧ _________ области.

Контроль за санитарным состоянием источников воды, ее качеством осуществляет начальник медико-психологической службы подразделения.

При выборе источников воды используются, как правило, только источники закрытого типа (буровые скважины, артезианские колодцы и др.).

Категорически запрещается использовать воду для питья, мытья котелков, ложек и других хозяйственно-бытовых нужд из рек, озер, ручьев, родников и других необследованных источников.

3. Зона парка автомобильной и другой техники

Устройство и оборудование полевого парка должны обеспечивать быстрый и удобный вывод машин при возникновении пожара.

Места стоянки автомашин ограничиваются по периметру минерализованной полосой шириной не менее 2 м и располагаются не ближе 50 м от палаток и строений.

Расстояние между рядами — не менее 12 м, между машинами, стоящими одна за другой, — не менее 1 м.

Для быстрого вывода машин ежедневно назначаются дежурные тягачи со средствами буксировки.

Дороги на территории лагеря оборудуют указателями направления движения, а также дорожными знаками, обозначающими допустимую скорость движения машин. Для движения гусеничной техники устанавливают маршруты движения, отдельные от колесной техники.

При длительном расположении СПСЧ _________ области в полевых условиях развертывается полевой пункт заправки горючим из штатно-табельных средств СПСЧ _________ области.

Заправка машин в полевых условиях может производиться тремя способами:

заправляемые машины подходят к средствам заправки;

средства заправки подаются к заправляемым машинам;

смешанным (сочетание первого и второго).

Заправка машин организуется исходя из сложившейся обстановки. Техника в отведенных для заправки местах должна размещаться так, чтобы наиболее полно использовать производительность средств заправки при минимальном перемещении их с места на место. Кроме того, подразделение должно иметь площадку, позволяющую производить одновременную заправку нескольких единиц техники подразделений части, обеспечивающую скрытость работ и надежную пожарную безопасность.

В ходе заправки техники начальник СПСЧ _________ области организует регулирование движения машин.

Время и место заправки горючим определяет начальник СПСЧ _________ области. Заправка одиночных и небольших групп машин осуществляется по решению заместителя начальника части – начальника группы материально-технического обеспечения СПСЧ _________ области.

Для оборудования склада горючего и смазочных материалов в лесистой местности участок выбирают недалеко от опушки леса так, чтобы иметь возможность перемещения склада в безопасное место при возникновении пожара. Территория склада должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы и ограничиваться по периметру противопожарной полосой (полоса, очищенная от растительного покрова, шириной не менее 2 м). Полевой склад горючего размещают на расстоянии не ближе 100 м от жилой зоны и между собой.

Горючее и смазочные материалы в полевых условиях хранятся в бочках, горизонтальных металлических или резинотканевых резервуарах, которые ограждают земляным валом высотой не менее 1 м при ширине (по верху) 0,5 м. Расстояние от стенок резервуаров до подошвы обвалования должно быть не менее 2 м.

4. Меры пожарной безопасности при размещении в полевых условиях

При подготовке к выходу в полевой лагерь начальник СПСЧ _________ области и начальники служб подразделения обязаны:

разработать и изучить с личным составом инструкцию по мерам пожарной безопасности в полевых условиях, план эвакуации личного состава, техники и имущества при пожаре, расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров;

назначить пожарные расчеты;

проверить готовность пожарных автомобилей к выполнению действий по предназначению;

подготовить к вывозу в полевой лагерь необходимое количество шанцевого инструмента, пожарного инвентаря и пожарных щитов;

произвести рекогносцировку местности, нанести на рабочие карты пожароопасную обстановку, пути эвакуации личного состава и техники на случай пожара, дороги, просеки и другие естественные преграды огню, источники воды и подъездные пути к ним;

выбрать места для расположения палаток, складов, кухонь-столовых, парков и других объектов, соблюдая при этом установленные нормы рассредоточения.

В инструкции по мерам пожарной безопасности должны быть определены: противопожарные мероприятия на объектах в полевом лагере, порядок проведения работ с применением открытого огня, правила пожарной безопасности при пользовании электронагревательными приборами и временными металлическими печами, условия хранения и применения горючих жидкостей, газов и других пожароопасных веществ и материалов; сигналы пожарной тревоги; взаимодействие с частями и оповещение должностных лиц; порядок подъема сил и средств при пожаре.

По прибытии в полевой лагерь необходимо:

определить место для несения дежурства пожарными расчетами;

произвести разведку источников наружного противопожарного водоснабжения и оборудовать подъездные пути к ним;

определить время топки печей, назначить истопников и провести с ними инструктаж по мерам пожарной безопасности;

выполнить установленные противопожарные мероприятия при размещении палаточных городков, технических средств, парков и других объектов;

укомплектовать все объекты средствами пожаротушения и пожарным инвентарем согласно нормам.

При размещении в полевом лагере необходимо учитывать угрозу возникновения и распространения природных пожаров.

В целях предупреждения лесных пожаров территорию полевого лагеря необходимо очистить от сухой травы, валежника и порубочных остатков прилегающую территорию лагеря.

Категорически запрещаются курение, разведение костров, сжигание мусора, ремонтные работы с применением открытого огня в не специально подготовленных местах.

Места для курения оборудуют не ближе 15 м от палаток, площадки очищают до минерального слоя, в середине их устанавливают емкость с водой для окурков. Мусор собирают и ежедневно вывозят в места, согласованные с органами санитарного надзора и удаленные от границ размещения подразделения не менее чем на 3 км с учетом направления господствующих ветров.

Электропроводка в палатках выполняется из шлангового или другого изолированного провода. Места ввода электрических проводов надежно изолируют, а сами провода надежно закрепляют. Электролампы размещают не ближе 40 см от полотна палатки и другого сгораемого имущества. На группу палаток (3—4 шт.) необходимо иметь отдельный аппарат защиты в соответствии с нагрузкой.

Места для приготовления пищи (установка походной кухни) должны быть не ближе 10 м от хвойных деревьев и 25 м от палаток, площадки в радиусе 5 м очищают от мха, хвороста и растительного покрова. Золу из кухонь следует убирать в ямы, заливать водой и засыпать землей.

Территория лагеря оборудуется молниезащитными устройствами; в качестве опор для молниеприемников можно использовать деревья, удаленные на 10—12 м от палаток. Во избежание перехода грозового разряда палатки запрещается размещать ближе 10 м от деревьев.

На территории лагеря устанавливают специальный разборный пожарный щит для полевых условий. Нижние стойки щита изготовляют из труб диаметром 32 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 600 мм приваривают упоры, а на высоте 1200 мм делают отверстие диаметром 10 мм для штыря.

Верхние стойки изготовляют из труб диаметром 25 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 400 и 1300 мм приваривают трубки с внутренним диаметром 10—12 мм и длиной 100 мм.

Стойки и стяжки щита, ящик с песком, огнетушители и ручки инвентаря окрашивают в красный цвет, а металлические части инвентаря — в черный цвет. Огнетушители и инвентарь подвешивают на крючьях, которые приваривают к стойкам или стяжкам.

Кроме того, пожарный щит оборудуют ящиком с сухим рассыпным песком объемом не менее 0,5 м3 и асбестовым покрывалом размером 1,0x1,5 м.

Для сбора и временного хранения мусора и твердых бытовых отходов выделяются площадки с мусоросборником и удобными подъездами для автотранспорта.

Пищевые отходы собирают только в специальные емкости, закрывающиеся крышками.

Наружные уборные располагают в 40—100 м от жилых палаток и продовольственного пункта. Они должны иметь выгребы.

Помойные ямы должны иметь водонепроницаемые выгребы.

Сточные воды от умывальников и бань должны сливаться в поглощающие колодцы через мылоуловители.

Для обеспечения экологической безопасности на тактических занятиях и учениях необходимо выполнять комплекс природоохранных мер, к которым относятся:

ограничение маршрутов передвижения войск в походных колоннах, а также маршрутов полетов авиации и плавания кораблей;

ограничение мест размещения вооружения и военной техники;

предварительное оборудование мест для выполнения регулировочных работ и дозаправки боевых, специальных и транспортных машин горючим и смазочными материалами;

исключение проливов и утечек горючего и смазочных материалов;

сведение до минимума нарушений почвенного покрова и загрязнения водных объектов при передвижении на местности, форсировании водных преград, рубежей и районов;

оборудование бессточных накопителей для сбора эксплуатационных и бытовых отходов;

строгое соблюдение правил охраны окружающей среды при прохождении заповедных зон, заказников и природных источников (снижение скорости передвижения, исключение подачи звуковых сигналов и т.д.);

объезд живых изгородей и рощ, береговых зон малых водоемов; использование дорог с твердым покрытием; передвижение в колонне по грунтовым дорогам и путям при сухом грунте (при размокшем грунте движение производится рассредоточенно);

недопущение движения техники по одной колее;

охрана сельскохозяйственных и лесных угодий, водоохранных зон и объектов водоподготовки (водозаборов, источников воды, водоемов-накопителей), мелиорационных и ирригационных сооружений, плотин и дамб.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ