Итак, Вашему предприятию понадобился компрессор. Следовательно, у Вас появилось задание найти его и представить начальству свои предложения. Что делать? - Ответ на этот вопрос ( в его узко компрессорном смысле) Вы можете найти здесь. А чтобы найти его (и компрессор) было легче, зададим себе несколько более предметных вопросов. 1. Что делает компрессор? Компрессор сжимает газ. 2. Какой газ надо сжимать? Если ответ - "воздух", то Вам нужен воздушный компрессор. Если надо сжимать другой газ - то искать нужно газовый компрессор или какой-либо из специальных компрессоров. Отдельно выделяют углекислотные компрессоры, применяемые для получения жидкой или твердой углекислоты (двуокиси углерода), и холодильные компрессоры, которые сжимают аммиак, фреоны или другие хладоагенты и используются в холодильниках. 3. Какая производительность или сколько газа надо сжимать за единицу времени? Обычно, производительность указывают для нормальных условий (давление атмосферное - 1 атм. или 1 бар, температура комнатная - 20 С) и измеряют в следующих единицах (м3/мин., м3/час, л/с ). Иностранцы, пишущие по-английски, называют это capacity или flow rate и измеряют в cfm или cfpm (кубических футах в минуту). Чтобы перевести одно в другое, надо помнить, что 1 фут - это 0,305 м, 1 куб. фут - 28,3 литра или 0,0283 м3. 4. До какого давления надо сжать газ? (Начальное давление обычно- атмосферное, а если это не так, то надо спросить и от какого?) Конечное давление обычно называется давлением нагнетания ( outlet pressure, discharge pressure) и может быть выражено как абсолютное, т. е., отсчитываемое от нуля, и как избыточное, т. е. добавка к атмосферному. Измеряют это в следующих единицах: Паскаль (Па, Pa) и соответственно кПа (1000 Па), МПа (1000000 Па); бар (bar), 1 бар=100 кПа; физическая атмосфера атм. (1 атм.= 1,0133 бар =101,33 кПа); техническая атмосфера ат. (ata), (1 ат = 1 кгс/см2 = 0,98066 бар - 98,066 кПа). Иностранцы часто любят выражать давление в PSI, что означает фунт на квадратный дюйм. Удобно помнить, что 100 PSI и 7 ат. - это почти одно и то же, а 1 ат. - это приблизительно 14 PSI. Если избыточное давление нагнетания (напор) меньше 1 атм. то следует поискать газодувку или воздуходувку. 5.Что заставляет компрессор сжимать газ? Это привод. Приводом обычно бывает электродвигатель или дизель. Важны мощность привода, измеряемая в киловаттах кВт (kW) или лошадиных силах л.с. (HP), 1 л.с.=0,74 кВт, и частота вращения, измеряемая в оборотах в минуту, об./мин. (rpm). Для электродвигателя важны напряжение, которое измеряется в вольтах, В (V), частота питающего напряжения, измеряемая в герцах, Гц (Hz). Для оценок полезно запомнить, что на каждый 1 м3/мин. производительности компрессора общего назначения (давление 7..10 атм.) потребуется где-то 7..8 кВт установленной мощности привода. 6. Будет ли компрессор путешественником? Ответив на этот вопрос, Вы сделаете выбор между стационарным компрессором и передвижной компрессорной станцией. Стационарные компрессоры устанавливаются в цехе на постоянное место, модели высокой производительности - на несущую раму или фундамент. Передвижные компрессорные станции монтируются на шасси и перемещаются по стройкам, при строительстве дорог, на нефтепромыслах... 7. Как компрессор охлаждает свой жар? . Все мы учили в школе, что газ при сжатии нагревается. Поэтому, при работе компрессора высвобождается большое количество тепла, для удаления которого требуется система охлаждения. Основные разновидности - воздушное охлаждение и водяное охлаждение. Для последнего требуется подвод оборотной воды, поэтому надо поинтересоваться расходом воды в единицу времени.. 8. Есть ли у компрессора воздухосборник (ресивер)? Если его нет, то, возможно Вам придется купить его отдельно. Воздухосборники сглаживают пульсации газа, обеспечивают запас сжатого газа при временном отключении компрессора, устойчивость автоматического управления. В большинстве случаев оптимальным является объем воздухосборника в 1 м3 на каждые 2..4 м3/мин. производительности компрессора. 9. Что у компрессора внутри? Чаще всего это цилиндры с поршнями (поршневой компрессор, естественно), или пара винтов (винтовой компрессор), которые поступательно гонят газ, уменьшая его объем. Обычно (при одинаковой производительности) поршневые стоят дешевле, шумят больше и ремонтируются легче, а винтовые - дороже, тише, надежнее и экономичнее. Для создания небольшого избыточного давления (как правило, до 3 атм.) применяются также пластинчато-роторные, двухроторные, водокольцевые компрессоры, в которых объем воздуха при его перемещении уменьшается другими вращающимися механизмами, а также турбокомпрессоры (компрессоры динамического типа), в которых лопатки быстро вращающейся турбины разгоняют газ до высокой скорости. 10. С маслом или без масла? Для повышения эффективности работы компрессора зазоры между поршнем и цилиндром в поршневом компрессоре и между винтами - в винтовом - обычно заполнены маслом. Естественно, какая-то часть масла оказывается в сжатом воздухе. Для его отделения используются маслоотделители и фильтры. В тех случаях, когда содержание масла в сжатом воздухе должно быть очень малым (менее 0,01 мг/м3) применяют либо безмасляные (сухие) компрессоры, которые дороже обычных и имеют меньшую надежность, либо дорогие комплекты фильтров высокой степени очистки. Единицы измерения характеристик компрессоров и стандарты загрязненности воздуха Единицы измерения, применяемые в компрессорной технике Единицы измерения давления Официально признанной системой единиц измерений является СИ (SI). Единицей измерения давления в ней является Паскаль, Па (Pa) – 1 Па = 1 Н/м2. Производные от этой единицы 1 кПа=1000 Па и 1 МПа=1000000 Па. В различных отраслях техники используются следующие единицы: миллиметр ртутного столба (мм. рт. ст. или Торр), физическая атмосфера (атм.), техническая атмосфера (1 ат.= 1 кгс/см2), бар. В англоязычных странах популярностью пользуется фунт на квадратный дюйм (pounds per square inch или PSI). Соотношения между этими единицами см. в таблице. МПа бар мм.рт.ст. Атм. кгс/см2 PSI 1 МПа = 1 10 7500,7 9,8692 10,197 145,04 1 бар = 0,1 1 750,07 0,98692 1,0197 14,504 1мм.рт.ст.= 133,32 Па 1,333*10-3 1 1,316*10-3 1,359*10-3 0,01934 1 атм = 0,10133 1,0133 760 1 1,0333 14,696 1 кгс/см2 = 0,098066 0,98066 735,6 0,96784 1 14,223 1 PSI = 6,8946 кПа 0,068946 51,715 0,068045 0, 070307 1 Значение давления может отсчитываться от 0 (абсолютное давление) или от атмосферного (избыточное давление). Если давление измеряется в технических атмосферах, то абсолютное давление обозначается как ата, а избыточное - как ати, например, 9 ата, 8 ати. Единицы измерения производительности по газу Производительность компрессоров измеряется как объем сжимаемого газа за единицу времени. Основная применяемая единица – метр кубический в минуту (м3/мин.). Используемые единицы – л/мин. (1 л/мин=0,001 м3/мин.), м3/час (1 м3/час =1/60 м3/мин.), л/с (1 л/с = 60 л/мин. = 0,06 м3/мин.). Производительность приводят, как правило, либо для условий (давление и температура газа) всасывания, либо для нормальных условий (давление 1 атм., температура 20 С). В последнем случае перед единицей объема ставят букву “н” (например, 5 нм3/мин). В англоязычных странах в качестве единицы производительности используют кубический фут в минуту (cubic foot per minute или CFM). 1 CFM = 28,3168 л/мин. = 0,02832 м3/мин. 1 м3/мин =35,314 CFM. Стандарты загрязненности сжатого воздуха По ГОСТ 17433-80 Регламентируются: размер твердых частиц (d,мкм), содержание посторонних частиц (С) и капельных фракций масла (Oil) и воды (W), измеряемое в мг/м3, точка росы водяного пара. Класс D, мкм С, мг/м3 Oil , мг/м3 W, мг/м3 Класс D, мкм С, мг/м3 Oil, мг/м3 W, мг/м3 0 0,5 0,001 0 0 . . . . . 1 5 1 0 0 2 5 1 500 0 3 10 2 0 0 4 10 2 800 16 5 25 2 0 0 6 25 2 800 16 7 40 4 0 0 8 40 4 800 16 9 80 4 0 0 10 80 4 800 16 11 * 12.5 0 0 12 * 12,5 3200 25 13 * 25 0 0 14 * 25 10000 100 Для классов 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 точка росы водяного пара – ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К Для классов 2,4,6,8,10,12,14 точка росы водяного пара не регламентируется *- значение данного параметра не регламентируется. Пример записи: “воздух Кл. 7 ГОСТ 17433-80” По ISO 8573.1 Различают классы по максимальному размеру d (мкм) и концентрации C (мг/м3) частиц, точке росы водяного пара T oC) и максимальному содержанию масла Oil (мг/м3). По частицам По точке росы По маслу Класс d, мкм C, мг/м3 Класс T, С Класс Oil, мг/м3 1 0,1 0,1 1 -70 1 0,01 2 1,0 1,0 2 -40 2 0,1 3 5,0 5,0 3 -20 3 1,0 4 15,0 8,0 4 +3 4 5,0 5 40,0 10,0 5 +7 5 25,0 6 +10 7 Не регл. Пример записи: “ISO 8573.1 класс 1.4.1” для воздуха класса 1 по частицам, класса 4 по точке росы и класса 1 по маслу.