«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ГУ «__ отряд ФПС

по ________________ области»

подполковник внутренней службы

_________________

«_____»____________200  г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе с бензопилой дисковой

Husqvarna K760 Rescue

К обслуживанию изделия во время работы допускается персонал, прошедший подготовку и изучивший руководства по эксплуатации инструмента.

Пила предназначена для резки с помощью абразивных или алмазных лезвий, рассчитанных на использование со скоростными ручными машинами.

При эксплуатации пилы необходимо соблюдать следующее:

- Содержать пилу в чистоте.

- Во время работы с пилой необходимо использовать специальные средства защиты, защитные очки, наушники, шлем, респиратор, перчатки, сапоги.

- Не перемещать пилу с вращающимся режущим полотном.

- Следить за тем, чтобы никто и ничто не могло касаться режущего оборудования или получить повреждения в случае разрушения диска.

- Начинать работу, когда участок работы будет освобожден, во время работы следить за возможными препятствиями при неожиданных перемещениях. Убедиться в том, что никакой материал не упадет и не вызовет повреждений, пока вы работаете с пилой.

- Щит режущего оборудования должен быть установлен таким образом, чтобы его задняя часть прилегала к заготовке.

- Пила должна работать без давления или усилия, направленного на лезвие.

- Режущие диски должны быть без повреждений, и для того материала, для которого он предназначен.

- Во время работы с помощью дисков с зубцами или твердосплавным режущим полотном, необходимо одевать боевую одежду и снаряжение, защитный экран для всего лица

З а п р е щ а е т с я :

- Пользоваться пилой с дефектными элементами защиты.

- Пользоваться режущим диском с маркировкой для более низких оборотов, чем обороты данной пилы.

- Использовать воду при выполнении работ с абразивными лезвиями.

- Наклонять пилу в сторону, резать только боковой стороной диска.

- Выполнять резку в зоне отдачи лезвия.

Инструкцию разработал:

Начальник _____ ГУ «___ ФПС

по ________________ области»					________________