#### “Утверждаю”

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ

подполковник внутренней службы

Я.С. Гладченко

«___»  ____________    2011 года

## МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

## проведения занятия с личным составом дежурного караула № 2 на 15.12.2011 г. по решению пожарно-тактической задачи на ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 19» г. Новопавловск ул. Восточная,26

Тема: Тушение пожаров в детских учреждениях с ночным пребыванием людей.

Вид занятия: практический Отводимое время:   2 часа

Цель занятия: Тренировать личный состав дежурных караулов проведению быстрого и четкого боевого развертывания; проведению разведки на месте пожара,

Тренировать водителей пожарных автомобилей - установке техники на водоисточник и подачи огнетушащих веществ на тушение пожара, выполнению и строгому соблюдению правил техники безопасности при различных боевых действиях.

Тренировать начальников караулов: организации разведки и определению решающего направления боевых действий караула на пожаре; своевременной, систематической и полной передачи информации на пункт связи частей;

Литература, используемая при проведении занятия:

- Тактическая подготовка должностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре В.В. Тербенев, А.В. Тербенев, А.В. Подгрушный, В.А. Грачев.;

- КТП на ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 19»;

- Пожарная тактика Я.С. Повзик;

- Приказ № 630 от 31.12.2002 г. (потро 01-01);

- Приказ № 234 «Наставление по газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы МВД России»;

- Приказ № 156 от 31.03.2011 «Об утверждении порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны»;

Развёрнутый план занятия:

| № п/п | Учебные вопросы | Время | Содержание учебного вопроса, метод отработки и материальное обеспечение (в том числе технические средства обучения) учебного вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техника безопасности | 10 | Техника безопасности при проведении боевых действий: По сигналу «ТРЕВОГА!» л/с караула прибывает к пожарным автомобилям. Запрещается бросать на путях следования одежду, предметы обихода и т.п. При проведении разведки, командир звена ГДЗС обязан обеспечить все меры безопасности для работы звена ГДЗС. При спасении у людей имущества, работы должны производиться быстро, но с соблюдением предосторожности, чтобы не были причинены повреждения и травмы спасаемым людям. При проведении боевого развертывания запрещается: начинать его проведение до полной остановки пожарного автомобиля; использовать открытый огонь для освещения водоисточников; При ликвидации горения следует определить наличие ОВ и принять все необходимые меры для защиты от них. Организация работ по вскрытию и разборке строительных конструкций должна проводиться под непосредственным руководством оперативных должностных лиц на пожаре. Руководитель подразделения ГПС, принимавшего участие в тушении пожара, после его ликвидации обязан проверить наличие л/с ПТВ на пожарных автомобилях. При продвижении в завалах или разрушенных зданиях надо соблюдать осторожность и проходить только по специальным проходам. Для перехода через канавы, траншеи, выемки нужно устраивать мостики шириной не менее 0,8 м. При разборке завалов зданий и сооружений требуется строго соблюдать ТБ установленные для этого вида работ, необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием и устойчивостью конструкций и крупных элементов завала. При возникновении трещин, просадок и др. видов деформаций сильно нагруженных элементов (балок, колонн, плит) необходимо немедленно прекратить работы и вывести людей из опасной зоны. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать конструктивные элементы здания одновременно в нескольких ярусах. Отдельные конструктивные элементы здания надо разбирать так, чтобы внезапно не обрушилась др. часть при разборке перекрытий подвальных помещений необходимо следить за тем, чтобы не произошло обрушение с людьми, находящимися на перекрытии кирпичные своды больших пролетов надо разбирать вручную от верха к опорам свода. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать вручную кирпичные своды, прочность которых вызывает сомнение неустойчивые конструкции поврежденных зданий укрепляют или обрушивают. |
| 2 | ОТХ объекта | 10 | Здание Детского дома расположено в г. Новопавловке на адресу: ул. Восточная,26 . Здание 1 этажное 2-й степени огнестойкости, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая, отопление центральное водяное, освещение электрическое 220 В. В дневное время отключение производится штатным электриком в электрощитовой расположенной на первом этаже здания, в ночное время службой горэлектросетей, размеры в плане 40 Х 15,5 м.. В дневное и ночное время в здании детского дома находится 24 ребенка 1 взрослый. Противопожарное водоснабжение объекта На территории детского дома на расстоянии 20 метров от центрального входа в здание расположен 1 ПГ К -150 в рабочем состоянии. Для тушения пожаров в помещениях могут быть использованы стволы РСК - 50, РС - 70. |
| 3 | Подаваемые команды | 5 | - Отделение! Автоцистерну на ПГ №2 полное боевое развёртывание со стволом РСК-50 к центральному входу марш. - Отделение! Автоцистерну ко входу с западной стороны, боевое развёртывание с подачей 1 ствола РСК-50 марш. - звено дыхательные аппараты проверь. - звено в дыхательные аппараты включись. - Отделение! Автоцистерну в резерв, л/с боевое развёртывание от АЦ, - звено из дыхательных аппаратов выключись. |
| 4 | проверка знаний личного состава | 10 | - Правила работы в составе звена ГДЗС. - ТБ при выполнении специальных работ на пожарах. - ТБ при проведении разведки на пожаре. - Порядок взаимодействия РТП с администрацией объекта. - позывные радиостанций подразделения и Кировского гарнизона порядок работы со средствами связи. |
| 5 | Разбор занятий | 10 |  |

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА НА ПОЖАРЕ

| 1. | РТП-1 | Начальник караула |
| --- | --- | --- |
| 2. | РТП-2 | Начальник ПЧ-41 |
| 3. | Нач. 1-го УТП | КО ПЧ-41 |
| 4. | Нач. 2-го УТП | Начальник караула |

Привлекаемые силы и средства /СИС/

Выписка  из расписания выезда подразделений  Кировского гарнизона пожарной охраны.

| Подразделения, выезжающие в район выезда | Номер (ранг) пожара: |
| --- | --- |
|  | № 1 | № 1 бис | № 2 | № 3 |
|  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |
| 41-я пожарная часть ФГКУ «7 отряд ФПС по Ставропольскому краю» г. Новопавловск | АЦ ПЧ-41 | 3-10 мин | АЦ ДПО «Хлебная база» | 10-15 мин | АЦ ДПО «Новопавловский элеватор» АЦ ПЧ-6 ГКУ «ПАСС СК АЦ ПЧ-12 ГКУ «ПАСС СК» АЛ ПЧ-24 * | 10-15 мин 27-37 мин 30-35 мин 27-35 мин | АЦ ПЧ-41* | 3-10 мин |
| ИТОГО ПО ВИДАМ ПА | АЦ-1 | АЦ-2 | АЦ-5 АЛ-1* | АЦ-6 АЛ-1* |
| ВСЕГО | 1 | 2 | 6 | 7 |

# Тактический замысел

В результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в спальне.

Пожар был обнаружен  обслуживающим персоналом,  о чем было сообщено по телефону «01» на ПСЧ ПЧ-41 ФГКУ «7 отряд ФПС по Ставропольскому краю»

Расчет  сил и средств

Согласно справочных данных V л принимаем - 1 м.м, J тр – 0.15. Время свободного развития пожара до сообщения учитывая обстановку принимается до 5 минут.

Lпр = 0,5 Vл * τ1 + Vл * (τ2- τ1) = 0,5 х 3 х 10 + 3 х 2 = 5+2 = 21 м

где  - Vл =  3 м/мин (справочник РТП);

-  первые 10 мин  пожар развивается с половинной скоростью,  Vл = табличному значению.

- Определяем площадь пожара, м2.

Sпож. = П (5 х Vл + Vл х T2 ) =  3.14 (5 х 3 + 3 х 2) = 66 м2

- Определяем площадь тушения, м2.

Sтуш = n х а х hт = 22 х 2 х 5 = 220 м2

- Определяем требуемый расход на тушение, л/с.

Qтреб= Sпож Jтреб= 66 х 0,15= 10 л/с

- Определяем необходимое количество стволов на тушение, шт.

Nст. туш  = Q тр  /q ств = 10 / 3,5 = 3 ствола «Б»

- Определяем необходимое количество стволов на защиту, шт.

- 1-й этаж 1 ствол «Б»

- Определяем фактический расход воды, л/с

Qфакт = (Nст. туш + Nст. защ) * q ств = (3+1) *3,5 = 14

- Определяем требуемое количество пожарных машин с учетом использования насосов на полную тактическую возможность, шт.

Nм = Qфакт / Qн = 14/32= 0,43   1 АЦ

- Проверяем обеспеченность объекта водой

По табл. 4.1 справочника РТП кольцевая водопроводная сеть диаметром 150 мм при напоре 20 м  обеспечивает расход воды 70 л/с. Следовательно, объект водой обеспечен, так как Qвод > Qфакт.  Для подачи воды можно использовать  ПГ, а также при необходимости использовать пожарный водоём.

- Определяем требуемую численность личного состава для проведения действий по тушению пожара, чел.

N л/с = (Nзвеньев ГДЗС)*3 + (ПБ) + (Nст. туш)*2 + (Nст. защ кровля)*2+ (NР)*1  = 6+2+6+2= 16 чел

- Определяем требуемое количество основных пожарных подразделений и номер вызова на пожар по гарнизонному расписанию

N отд  = N л/с /4 = 16/4= 4.отд

П Л А Н

проведения  тренировочного  ПТЗ  на  здание  детского дома.

| Оперативное время, мин | Обстановка пожара | Ожидаемые действия обслуживающего персонала, приказания, распоряжения РТП, НШ, НТ, НБУ | Методические указания |
| --- | --- | --- | --- |
| Ч = 0 | Пожар возник в помещении спальни на 1-м этаже |  | Проводится имитация возникновения пожара. |
| Ч + 5 | Горение продолжается, площадь пожара увеличивается. | Пожар обнаруживает обслуживающий персонал и по телефону «01» сообщает на ПСЧ ПЧ-41 г. Новопавловска и организует оповещение и эвакуацию людей и детей. Диспетчер ПСЧ ПЧ-41 приняв сообщение о пожаре направляет автоматически силы и средства по вызову № 3 | Контролируется правильность и четкость выполнения мероприятий обслуживающим персоналом по эвакуации больных. |
| Ч + 13 | На пожар прибывает 1 АЦ ПЧ-41 в составе одного отделения и АЦ ДПО ОАО «Хлебная база» | Обслуживающий персонал встречают пожарные подразделения и сообщают о пожаре в спальном помещении 1 первом этаже. Начальник караула ПЧ-41 (РТП-1), уточняет у них о наличии людей в здании, дает распоряжение по организации ведения учета людей покинувших здание и находящихся в здании. Оценив обстановку по внешним признакам, получив информацию о пожаре принимает решение: передать на ПСЧ: «Прибыл к месту вызова. Из окон 1-го эт. здания идет плотный дым, готовится звено ГДЗС для проведения разведки и отыскания очага пожара.. | Контролируется правильность выбора выбор решающего направления. Контролируется соблюдение ТБ при Работе с ПТВ. |
| Ч+14 | РТП-2 | РТП 1 докладывает о проделанной работе РТП –2 и поступает в его распоряжение : «Подтверждаю вызов № 3 установить АЦ ПЧ-41 у входа в здание, выполнить предварительное боевое развертывание. АЦ ДПО ОАО «Хлебная база» установить на ПГ, протянуть магистральную линию к западной части здания подать 1 ствол РСК-50 на тушение, организую звено ГДЗС и во главе звена со ст. Б на тушение пожара на 1-й этаж и защиту соседнего помещения, выставить пост безопасности эвакуация из здания завершена, людей в здании нет» | Порядок доклада. Работа со средствами связи. Работа при проведении разведки и эвакуации пострадавших. |
| Ч + 16 | На пожар прибывает АЦ ДПО ОАО «Новопавловский элеватор» в составе одного отделения 2 человек. |  | Правильность работы по средствами связи. Правильность проведения боевой проверки противогазов, Организуется имитация очага пожара и задымления помещений. |
| Ч + 17 | РТП-2 | РТП -2 докладывает диспетчеру обстановку по результатам разведки: на пожаре задействовано 2 единицы техники, 1-е единиц в резерве, работает 1 звено ГДЗС, подано 2ст. Б на тушение пожара, площадь пожара составляет 66 м. кв. . | Работа со средствами связи. Управление С и С на пожаре. |
| Ч + 18 | РТП-2 | подан 1ст. Б на защиту смежных помещений. |  |
| Ч + 20 | Локализация | Пожар локализован на площади 66 м. кв. На месте пожара находятся: 2 АЦ, работает одно звено ГДЗС, и 3 ст. Б. | Работу со средствами связи. Работа отделения АЦ на ПГ. |
| Ч + 22 | Ликвидация | РТП-2 по радиостанции сообщает диспетчеру (радиотелефонисту) ПСЧ что условный пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Личный состав приступает к сбору ПТВ. |  |

Пособия и оборудование, использованные на занятии:

Зона горения - красные флажки или электрические фонари с красным светом.

Зона задымления - синие флажки или электрические фонари с синим светом.

Задание для самостоятельной работы слушателей и подготовка к следующему занятию: повторить тему Тушение пожаров в детских учреждениях с ночным пребыванием людей. Правила охраны труда при боевом развертывании

Руководитель занятия Вабищевич М.М..					16.12.2011 года