|  | ДУБЛИКАТ « УТВЕРЖДАЮ » Начальник передающего радиоузла полковник С. Комаров «____»______________20___г. наименование и индекс изделия ФОРМУЛЯР обозначение изделия заводской номер изделия |
| --- | --- |
| 1 Общие указания Формуляр (далее по тексту ФО) является документом, содержащим сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и технических характеристик мотопомпы, сведения, отражающие техническое состояние мотопомпы после изготовления, в процессе эксплуатации и после ремонта. Перед эксплуатации мотомпы необходимо внимательно ознакомится с эксплуатационной документацией на мотопомпу. ФО должен постоянно находится с мотопомпой. Все записи в ФО должны производится только ручкой (не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки). Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. При записях в ФО после подписи проставляется фамилия и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). При передачи мотопомпы на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего мотопомпу. 2 Основные сведения об изделии Наименование изделия – мотопомпы пожарная МП – 13/80, «Гейзер» ТУ 4854-001-18215408-99 Дата изготовления __________________________ МП – 13/80 заводской номер № ____________ Изготовитель – ООО «Каланча», Россия, 141300 Московская область., г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, 22/1. |  |
| 3 Основные технические данные Таблица 1 Наименование показателей Значение Общие данные: Тип мотопомпы Пожарная, переносная Индекс МП-13/80 МП-13/80.01 Подача в номинальном режиме, л/с, не менее 13,0 Напор в номинальном режиме, м 80±5 Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 7,5 Время всасывания при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее 40 Подача насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания и номинальном напоре, л/с, не менее 6,7 Предельное давление насоса, кгс/см2 13,4 19,0 Количество и диаметр соединительных патрубков, мм: -Напорного -Всасывающего 2×70 1×100 Габаритные размеры, мм(не более): -Длина -Ширина -Высота 1100 660 940 1210 720 920 Масса (сухая), кг 175 215 Насос: Тип насоса НП-13/80, центробежный, двухступенчатый, консольный Вакуумная система Автоматическая Тип вакуумного насоса Диафрагменный Максимальная величина создаваемого вакуума в полости центробежного насоса, кгс/см2 -0,85 Двигатель: Четырехтактный бензиновый Тип Карбюраторный Модель Ваз 11113 ВАЗ 2108 Количество и расположение цилиндров 2 в ряд 4 в ряд Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 82×71 Рабочий объем, см3 749 1500 Степень сжатия 9,9 Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600об/мин 24,3(33) 55(75) Система зажигания От электростартера Система охлаждения Водяная (тосол), принудительная Топливо Бензин АИ-92 Расход топлива при работе мотопомпы в номинальном режиме, л/ч 7 8,6 |  |
| 12 Учет технического обслуживания Таблица 8 Дата Вид технического обслуживания Наработка Основание(наименование, номер и дата документа) Должность, фамилия и подпись Примечание После последнего ремонта С начала эксплуатации Выполнив работу Проверившего работу | 11 Учет работы изделия Таблица 7 Дата Цель работы Время | Продолжительность работы Наработка Кто проводил работу Должность, фамилия и подпись, ведущего фармуляр Начало работы Окончание работы После последнего ремонта С начала эксплуатации |
| 5 Комплектность Таблица2 Обозначение Наименование Количество Заводской номер Примечание МП – 13/8 «Гейзер» Мотопомпа 1 Чехол брезентовый 1 НП – 13/80-01-00-00-00ПС Паспорт 1 4854-001-18215408ФО Формуляр 1 ЗИП Запасные части, инструмент, принадлежности 1 комплект В соответствии с ведомостью комплекта ЗИП (см. паспорт табл.3 Рукав напорный 66мм с головками ГРВ-100 2* Рукав напорный 66мм с головками ГР-70 2* СВ-100 Сетка всасывающая 1* Рукав напорный 51мм с головками ГР-50 3* РС-70 Ствол ручной пожарный 1* РС-50 Ствол ручной пожарный 1* РТ-70 Разветвление трехходовое 1* ГП 50×70 Головка переходная 1* Адаптер всасывающей магистрали 125×100 1* Зажим рукавный 80 1* * Комплект поставки только по Государственным контрактам для МО РФ |  |
| 6 Ресурсы, сроки служба и хранения ,гарантии изготовителя Ресурс изделия до первого _________________ремонта___________________________ Среднего, капитального параметр, характеризующий наработку В течении срока службы_____ лет, в том числе хранения______________ лет(год) ____________________________ ___________________________ в консервации(упаковке) изготовителя в складских помещениях Межремонтный ресурс________________________________ при____ ремонте(ах) в течении__________________________________ параметр, характеризующий наработку срока____ лет. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 6.1 Гарантии изготовителя Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу мотопомпы в течение 500 часов с момента ввода ее в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня приемки заказчиком, при условии соблюдения требований действующей эксплуатационной документации. В течении гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездную замену всех составных частей(за исключением двигателя и его оборудования, аккумуляорной батареи), преждевременно вышедших из строя, при соблюдении требовании действующей эксплуатационной документации. |  |
| 7 Консервация Консервация производится в соответствии с разделом 11 паспорта Таблица 3 Дата Наименование работ Срок действия, годы Должность, фамилия и подпись |  |

8 Свидетельство об упаковывании

Мотопомпа пожарная МП-13/80 «Гейзер» заводской №________________

Упакована ООО «Каланча» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

____________________                         __________________                    ________________

должность	                                                           личная подпись                                  расшифровка подписи

____________________

число. месяц, год

9 Свидетельство о приемке

Мотопомпа пожарная МП-13/80 «Гейзер» заводской №_________

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 4854-001-18215408-99 и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

____________________                ___________________              ____________________

личная подпись	 расшифровка подписи	 год, месяц, число

Представитель заказчика

____________________                ___________________              ____________________

личная подпись	 расшифровка подписи	 год, месяц, число

10 Движение изделия при эксплуатации

Таблица 4

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина Снятия | Подпись лица, проводившего установку(снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

10.1 Прием и передачи изделия

Таблица 5

| Дата | Состояние изделия | Основание(наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

10.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Таблица 6

| Наименование изделия и обозначение | должность, фамилия и инициалы | Основание(наименование, номер и дата документа) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |

11 Учет работы изделия

Таблица 7

| Дата | Цель работы | Время | Продолжительность работы | Наработка | Кто проводил работу | Должность, фамилия и подпись, ведущего фармуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работы | Окончание работы |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  |  |

12 Учет технического обслуживания

Таблица 8

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка | Основание(наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнив работу | Проверившего работу |  |

13 Учет работы по бюллетеням и указаниям

Таблица 9

| Номер бюллетеня(указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

14 Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

Таблица 10

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

Таблица 11

| Дата | Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

14.3 Сведения о рекламациях

Рекламационный акт должен быть составлен комиссией

В акте необходимо указать:

- наименование организации-владельца изделия, полный почтовый адрес;

- время и место составления акта;

- фамилия лиц, составляющих акт и их должности;

- время получения изделия, его марку и его заводской номер;

- время ввода изделия в эксплуатацию;

- условия эксплуатации (проработанное изделием количеством часов, характер выполненной работы до обнаружения дефекта);

- показания приборов во время эксплуатации;

- количество и наименование дефектных деталей;

-подробное описание недостатков, по возможности с указанием причин, вызвавших недостатки, и обстоятельства, при которых они обнаружены;

-заключение комиссии, составившей акт о причинах неисправностей;

Акт об обнаруженных визуально, дефектах должен быть составлен не позднее 10 дней после получения изделия.

Акт о скрытых дефектах изделия, необнаруженных при приемке на предприятии-изготовителе, должен быть составлен в 5-дневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен предприятию-изготовителю.

Акт, составленный с нарушением указанных выше условий, предприятие-изготовитель к рассмотрению не принимает.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения в результате неумелого управления, неправильного обслуживания при эксплуатации и хранении изделия

Во время гарантийного срока в случае обнаружения дефектов представитель предприятия-изготовителя по вызову организации, эксплуатирующей изделие, выезжает на место.

Если дефект произошел не по вине предприятия-изготовителя, организация, вызвавшая представителя предприятия-изготовителя, принимает на себя затраты, связанный с вызовом.

14.4 Проверка средств измерений

Таблица 12

| Наименование и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | периодичность | Проверка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата | Срок очередной проверки | дата | Срок очередной проверки | дата | Срок очередной проверки |  |

15 Хранение

Мотопомпу следует хранить в закрытом отапливаемом помещении (в зимнее время в утепленном).

Перед установкой на длительное хранение мотопомпу следует законсервировать в соответствии с пунктом 11 паспорта.

Таблица 13

| Дата | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

16 Ремонт

16.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Мотопомпа пожарная МП-13/80 «Гейзер» заводской №_________

Наработка с начала эксплуатации_______________ час

Наработка после последнего ремонта___________  час

Причина поступления в ремонт____________________________________

Сведения о ремонте (вид ремонта, сведения о ремонте)________________

Наименование ремонтной организации______________________________

16.2 Данные промежуточных испытаний

Мотопомпа МП-13/80 «Гейзер» заводской №_______ после ремонта прошла приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям действующей документации

Результаты приемно-сдаточных испытаний:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, подпись проводивших приемо-сдаточных испытания:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

____________

год, месяц, число

16.3 Свидетельство о приемке и гарантии

Мотопомпа МП-13/80 «Гейзер» заводской №____________

___________________   ______________ согласно ___________

вид ремонта                                                                          вид документа

___________________  __________________________________

Принята в соответствии с обязательными действующим требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта____________ час в течение срока службы_______ лет(год), в том числе срок хранения _____________________

Условия хранения лет(год)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации, при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Начальник ОТК

______________                            ____________________

личная подпись	расшифровка подписи

______________

число, месяц, год

17 Особые отметки

18 Сведения об утилизации

Утилизация изделия производится в соответствии с порядком утилизации изделий, принятым у потребителя

19 Контроль состояния изделия в ведение формуляра

Таблица 14

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |

20 Перечень приложений

Таблица 15

| Номер приложения | Наименование приложения | Местонахождение приложения |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Сведения о содержании цветных металлов | Страница 29 |

Содержание

- Общие указания………………………………………………………………………4

- Основные сведения об изделии……………………………………………………...4

- Основные технические данные………………………………………………………5

- Индивидуальные особенности изделия……………………………………………..6

- Комплектность………………………………………………………………………..7

- Ресурсы, срок службы и хранения, гарантии изготовителя………………………..8

- Консервация…………………………………………………………………………...9

- Свидетельство об упаковывании……………………………………………………10

- Свидетельство о приемке…………………………………………………………….11

- Движение изделия при эксплуатации………………………………………………..12

- Учет работы изделия…………………………………………………………………15

- Учет технического обслуживания…………………………………………………...16

- Учет работы по бюллетеням и указаниям…………………………………………..17

- Работы при эксплуатации…………………………………………………………….18

- Хранение………………………………………………………………………………22

- Ремонт…………………………………………………………………………………23

- Особые отметки……………………………………………………………………….25

- Сведения об утилизации……………………………………………………………...26

- Контроль состояния изделия и ведения формуляра………………………………..27

- Перечень приложений………………………………………………………………...28