| СОГЛАСОВАНО Главный специалист - эксперт отдела надзора в области промышленной безопасности, энергонадзора и охраны труда управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Южного регионального центра МЧС России -------------- « » 2009 г. | УТВЕРЖДАЮ И.о.начальника ГУ "15 отряд ФПС по ----------------кой области" --------------------- « » 2009 г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о производственном контроле в Государственном учреждении "15 отряд

федеральной противопожарной службы по ---------------кой области"

за соблюдением промышленной безопасности при эксплуатации

воздухонаполнительного пункта баллонов базы газодымозащитной службы,

сосудов работающих под давлением: баллонов дыхательных аппаратов

АП-2000 – 12 шт., ПТС "Профи" – 14 шт., баллонов: металлокомпазитные

БК-7-300С – 14 шт., стальные "Сплав" БГ-7.3-30.001-02 – 12 шт.

- Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами организации и осуществления производственного контроля  за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года № 263.

- Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации технических устройств на опасном производственном объекте - сосудов, работающих под давлением, наполнительного пункта баллонов базы газодымозащитной службы.

- Требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе о промышленной безопасности, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность опасных производственных объектов.

- Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов.

- Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечения готовности к локализации и ликвидации их последствий.

- Основными задачами производственного контроля являются:

обеспечение промышленной безопасности;

анализ состояния промышленной безопасности;

разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03, Методическими указаниями по обследованию предприятий, эксплуатирующих объекты котлонадзора и Методическими указаниями по проведению технических освидетельствований объектов котлонадзора;

координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов, и обеспечение готовности к локализации инцидентов и аварий и ликвидации их последствий;

контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований сосудов, работающих под давлением (баллоны дыхательных аппаратов) и поверкой контрольных средств измерений;

контроль за соблюдением технологической дисциплины.

- Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля возлагается на и.о.начальника ГУ "15 отряд ФПС по ----------------ской области".

- Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, обязан:

а) обеспечивать проведение контроля за соблюдением лицами обслуживающего персонала на опасных производственных объектах требований промышленной безопасности;

б) разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля опасных производственных объектов;

в) проводить проверки состояния промышленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих местах опасных производственных объектов;

г) ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и аттестации рабочих мест;

д) организовывать разработку планов мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий;

е) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности;

ж) организовывать учет аварий и инцидентов, проводить анализ причин их возникновения и осуществлять хранение документации по их учету;

з) организовывать подготовку и аттестацию работников и специалистов, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в области промышленной безопасности;

и) участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования;

к) доводить до сведения работников и специалистов информацию об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, обеспечивать работников указанными документами;

л) вносить руководителю организации предложения:

о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

об устранении нарушений требований промышленной безопасности;

о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников и/или которые могут привести к аварии или к ущербу окружающей среде;

об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности;

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности;

м) проводить другие мероприятия по обеспечению требований промышленной безопасности.

9. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, обеспечивает контроль за:

а) выполнением условий действия разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов;

б) реконструкцией опасных производственных объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных объектах в части соблюдения требований промышленной безопасности;

в) устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев;

г) своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований сосудов, работающих под давлением (баллоны дыхательных аппаратов), ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

д) соблюдением приказа по организации технического надзора за безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением (баллоны дыхательных аппаратов);

е) выполнением предписаний госинспекторов Ростехнадзора и специалистов в области промышленной безопасности МЧС России.

10. Работник, ответственный за осуществление производственного контроля имеет право:

осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты в любое время суток;

знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности;

участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах;

вносить руководителю ГУ "15 отряд ФПС по ----------------ской области" предложения о поощрении работников, принимающих участие в разработке и реализации мер по повышению промышленной безопасности.

11. ГУ "15 отряд ФПС по ----------------ской области" представляет информацию об организации производственного контроля в вышестоящие учреждения Главное управление МЧС России по ----------------ской области в соответствии с требованиями Табеля срочных донесений МЧС России (введен в действие приказом МЧС России от 25.06.96 г. № 427), других нормативных документов органов гостехнадзора МЧС России.

Начальник караула

74 ПЧ ГУ "15 отряд

ФПС по ----------ой области" 			-----------------------