УТВЕРЖДАЮ

Начальник Специального отдела № 7

полковник внутренней службы

_________________В.П. Дыкин

«___» _______________ 200__ г.

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности газодымозащитника. Основные части ДАСВ. Периодичность и условия проведения тренировок в ТДК и на свежем воздухе. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 14ч.15мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: подвал 12-ти этажной гостиницы. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=160атм., P2=170атм., P3=180атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=150атм., P2=150атм., P3=165атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 2 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности постового на посту безопасности. Понятия эксплуатации и использования СИЗОД. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 22ч.30мин. Вид СИЗОД: "Drager". Место пожара: подвал жилого дома. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260 атм., P2=275 атм., P3=290 атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250 атм., P2=255 атм., P3=260 атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 3 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Максимальное время защитного действия ДАСВ при нормальной вентиляции лёгких (30 л/мин). Назначение, сроки и порядок проведения боевой проверки дыхательных аппаратов. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 21ч.20мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: бомбоубежище на 100 чел. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265 атм., P2=270 атм., P3=285 атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250 атм., P2=250 атм., P3=260 атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 4 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС При каком давлении в баллоне ДАСВ срабатывает звуковой сигнал? Назначение, сроки и порядок проведения проверки № 2 дыхательных аппаратов. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 20ч.15мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: подземная автостоянка на 200 машин. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265 атм., P2=275 атм., P3=280 атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=240 атм., P2=250 атм., P3=265атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 5 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС. Назначение, сроки и порядок проведения проверки № 1 дыхательных аппаратов. Порядок и сроки проведения медицинского освидетельствования и аттестации на допуск к работе в СИЗОД. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 00ч.10мин. Вид СИЗОД: "Drager". Место пожара: крытая автостоянка на 250 автомобилей. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265атм., P2=270атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=245атм., P2=250атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 6 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности командира отделения по газодымозащитному направлению. Назначение, сроки проведения проверки № 3 дыхательных аппаратов. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС «Профи». ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 18ч.55мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: бомбоубежище на 150 чел. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=290атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=240атм., P2=255атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 7 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Особенности работы в дыхательных аппаратах при отрицательных температурах. Виды, сроки и порядок проведения проверок СИЗОД, находящихся на вооружении территориальной службы пожарной охраны. Приборы проверки СИЗОД. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 13ч.25мин. Вид СИЗОД: "Drager". Место пожара: чердак 14-ти этажного жилого дома. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=280атм., P2=275атм., P3=260атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=240атм., P2=240атм., P3=230атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 8 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС. Когда и каким образом производится чистка, регулировка и дезинфекция СИЗОД? Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата "Drager". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 16ч.35мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: сушильный цех мебельной фабрики. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=270атм., P3=285атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=250атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении | Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 9 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС 1. Обязанности командира звена ГДЗС. Звено ГДЗС. Состав. Оснащение. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 15ч.25мин. Вид СИЗОД: ПТС «Профи». Место пожара: квартира на 5-ом этаже жилого дома. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=270атм., P2=275атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=245атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 10 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности газодымозащитника. Порядок постановки СИЗОД в боевой расчет. Разрешается ли включаться в аппарат при давлении воздуха в баллоне менее 150 атм.? ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 14ч.15мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: подвал 12-ти этажной гостиницы. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=160атм., P2=170атм., P3=180атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=150атм., P2=150атм., P3=165атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 11 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Каково наименьшее давление при котором разрешается ставить аппарат в боевой расчёт? Порядок подготовки СИЗОД после работы в НДС. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата "DRAGER". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 13ч.25мин. Вид СИЗОД: "Drager". Место пожара: чердак 14-ти этажного жилого дома. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=280атм., P2=275атм., P3=260атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=240атм., P2=240атм., P3=230атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 12 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности командира звена ГДЗС. Порядок подготовки СИЗОД к работе при заступлении на боевое дежурство. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата Drager РА 94 Basic. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 12ч.40мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: железнодорожный тоннель. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265атм., P2=270атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=255атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 13 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Техническое обслуживание дыхательных аппаратов: виды, назначение и периодичность работ. Правила работы и требования безопасности при работе в СИЗОД. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 11ч.20мин. Вид СИЗОД: ПТС "Профи". Место пожара: квартира на 6-ом этаже жилого дома. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265атм., P2=275атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=240атм., P2=250атм., P3=255атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 14 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности постового на посту безопасности. Оснащение звена ГДЗС. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата Drager РА 94 Basic. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 10ч.20мин. Вид СИЗОД: ПТС «Профи». Место пожара: склад готовой продукции на оборонном заводе. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=270атм., P3=285атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=245атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 15 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности газодымозащитника при ведении боевых действий по тушению пожара в НДС. Порядок допуска газодымозащитников к работе в СИЗОД. Кто осуществляет техническое обслуживание резервных СИЗОД? ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 9ч.15мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: состав на станции метрополитена. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=270атм., P2=270атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=240атм., P2=235атм., P3=250атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 16 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Разрешается ли формировать звено ГДЗС из газодымозащитников разных подразделений ГПС? Если - нет, то по какой причине; если – да то в каких случаях. Особенности работы в дыхательных аппаратах при отрицательной температуре окружающей среды. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 8ч.10мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: холл на 12-ом этаже гостиницы. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=260атм., P3=270атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=245атм., P2=245атм., P3=250атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 17 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности газодымозащитника. Каковы ваши действия если при заступлении на дежурство ваш аппарат оказался не исправным? Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 7ч.30мин. Вид СИЗОД: "Drager". Место пожара: чердачное помещение 12-эт. жилого дома. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=270атм., P2=290атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=255атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 18 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности постового на посту безопасности. Цели и периодичность медицинского освидетельствования газодымозащитников. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 6ч.35мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: подвальное складское помещение универмага. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=270атм., P2=275атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=255атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 19 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности командира звена ГДЗС. Разрешается ли включаться в неисправный ДАСВ? Если да, то в каких случаях. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 5ч.40мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: сцена киноконцертного зала. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=270атм., P3=250атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=180атм., P2=190атм., P3=170атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 20 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Назначение, периодичность и порядок проведения проверки № 2 дыхательных аппаратов. Разрешается ли использовать ДАСВ для работы под водой?. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "ПРОФИ". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 21ч.20мин. Вид СИЗОД: "DRAGER". Место пожара: подсобное помещение на станции метрополитена. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=270атм., P3=285атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=240атм., P2=245атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 21 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности командира звена ГДЗС. Цели и периодичность медицинского освидетельствования газодымозащитников. Порядок проверки № 1 дыхательных аппаратов. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 5ч.55мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: склад красок. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=270атм., P2=275атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=255атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 22 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС. Каковы ваши действия при возникновении неисправности ДАСВ непосредственно во время работы на месте пожара? Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата "DRAGER". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 4ч.40мин. Вид СИЗОД: "DRAGER" . Место пожара: чердачное помещение 16-ти этажного проектного института. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=280атм., P2=270атм., P3=285атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=230атм., P2=215атм., P3=240атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 23 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности газодымозащитника. Порядок допуска газодымозащитников к работе в СИЗОД. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата "Drager". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 3ч.10мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: сушильный цех завода по производству автомобилей. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=300атм., P2=290атм., P3=290атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=275атм., P2=270атм., P3=275атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 24 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Основные части ДАСВ. Порядок допуска газодымозащитников к работе в СИЗОД. Принцип работы ДАСВ. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 2ч.20мин. Вид СИЗОД: ПТС «Профи». Место пожара: наземный склад боеприпасов. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265атм., P2=275атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=250атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 25 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Кто осуществляет техническое обслуживание резервных СИЗЛД? Правила работы и требования безопасности при работе в СИЗОД. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС «Профи». ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 1ч.15мин. Вид СИЗОД: "DRAGER". Место пожара: холл 16-ти этажной гостиницы. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=250атм., P2=260атм., P3=250атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=220атм., P2=115атм., P3=210атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 26 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности командира звена ГДЗС. Когда и каким образом производится чистка, регулировка и дезинфекция СИЗОД? Порядок и сроки прохождения медицинского освидетельствования и аттестации на допуск к работе в СИЗОД. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 00ч.10мин. Вид СИЗОД: "Drager". Место пожара: крытая автостоянка на 250 автомобилей. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265атм., P2=270атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=245атм., P2=250атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 27 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Назначение, сроки и порядок проведения боевой проверки дыхательных аппаратов. При каком давлении воздуха в баллоне ДАСВ срабатывает звуковой сигнал? Особенности эксплуатации дыхательных аппаратов при отрицательных температурах. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 00ч.50мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: крытая автостоянка на 250 автомобилей. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=265атм., P2=270атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=245атм., P2=250атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 28 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Оснащение звена ГДЗС. Понятия эксплуатации и использования СИЗОД. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата Drager РА 94 Basic. ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 23ч.20мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: подземный склад боеприпасов. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=270атм., P2=275атм., P3=280атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=250атм., P2=245атм., P3=260атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 29 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Каково максимальное время защитного действия СИЗОД при нормальной вентиляции лёгких (30 л/мин). Порядок подготовки СИЗОД к работе на месте пожара (учения). Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС "Профи". ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 22ч.50мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: подземная автостоянка на 100 автомобилей. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=250атм., P3=250атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=200атм., P2=210атм., P3=215атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

| ГУ «Специальное управление ФПС № 3» | ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 30 | Специальный отдел № 7 |
| --- | --- | --- |
|  | Дисциплина «Пожарно-строевая подготовка » |  |
| ВОПРОС Обязанности газодымозащитника при проведении разведки. Порядок подготовки СИЗОД к работе при заступлении на боевое дежурство. Основные ТТХ и принципиальная схема работы дыхательного аппарата ПТС «Профи». ЗАДАЧА 1 Заполнить журнал работы звеньев ГДЗС после работы в СИЗОД. Время включения звена ГДЗС на ПБ: 5ч. 40мин. Вид СИЗОД: ПТС "ПРОФИ". Место пожара: сцена киноконцертного зала. Давление в баллонах газодымозащитников на ПБ: P1=260атм., P2=270атм., P3=250атм. Давление в баллонах газодымозащитников у очага пожара соответственно: P1=180атм., P2=190атм., P3=170атм. Удовлетворяет ли условиям безопасной работы в СИЗОД, фактическое время возвращения равное: ___ ч. ___ мин. Ответ: ___ (удовлетворяет); ___ (не удовлетворяет). Состав звена Давление при включении Давление по прибытии к месту работы Давл., затраченное на путь к месту работы Время вкл. в СИЗОД Ожидаемое время возвращения Фактическое время возвращения Пожарный №1 Пожарный №2 Пожарный №3 |

Составил:

заместитель начальника СПТ –

начальник дежурной смены специального отдела № 7

лейтенант внутренней службы                                                                                   А.В. Терентьев

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________