МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

параметров работы в СИЗОД

(если очаг пожара не найден)

- Расчет Р которое газодымозащитники могут максимально израсходовать при следовании к очагу, если очаг не будет ими найден:

Рмакс. падения=(Рмин при включении -10) : 2,5

где 2,5 простые условия, 3 – сложные

Рконтр. выхода=Рмин. при включении - Рмакс. падения

- Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым ПБ на возвращение звена из НДС, если очаг не найден

Т=( Рмакс. падения * Vбал) : (30 * Ксжатия)

- Расчет времени подачи команды постовым ПБ на возвращение звена, если очаг пожара не найден:

Твых=Твкл+Тпромежутка времени