Компрессорные установки с трёхфазным двигателем:

| Компрессорная установка | Bauer Mariner 250 E |
| --- | --- |
| Рабочее давление | PN 200 | PN 300 |
| производительность | 200 л/мин. | 200 л/мин. |
| Установленное давление, предохранительный клапан конечного давления. | 225 бар. | 330 бар. |
| Уровень шума | 83 дб (а) | 83 дб (а) |
| вес | 136 кг. | 136 кг. |
| Компрессорный блок | IK 120 II, мод 4 |
| Количество ступеней | 3 | 3 |
| Количество цилиндров | 3 | 3 |
| Внутренний диаметр 1 ступени | 88 мм. | 88 мм. |
| Внутренний диаметр 2 ступени | 36 мм. | 36 мм. |
| Внутренний диаметр 3 ступени | 14 мм. | 14 мм. |
| Ход поршня | 40 мм. | 40 мм. |
| скорость | 1 270 мин. | 1 270 мин. |
| Промежуточное давление 1 ступени | 6 бар. | 6.5 бар. |
| Промежуточное давление 2 ступени | 45 бар. | 47 бар. |
| Кол-во масла в блоке | 2.8 литра. | 2.8 литра. |
| Тип масла | Синтетич. компрессорное | Синтетич. кмпрессорное |
| Предельная температура окружающего воздуха | +5…..+45 С | +5…..+45 С |
| Предельный наклон компрессора | 15 градусов | 15 градусов |
| Приводной двигатель | Трёхфазный ток |
| Рабочее напряжение | 220/380 В, 50 Гц. |
| мощность | 4 кВт (5.5 ps) |
| скорость | 2 815 мин. |
| типоразмер | 112М |
| Тип конструкции | В3 |
| Степень защиты | IP 55 |
| Часовой расход | 4.0 кВт |