|  | Приложение к приказу ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» от ___________ 2011 № _____ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

подготовки личного состава газодымозащитной службы

ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»

1. Общие термины и определения

газодымозащитная служба (ГДЗС) - специальная служба пожарной охраны, организуемая в органах управления, подразделениях ГПС, пожарно-технических учебных заведениях МЧС России для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;

газодымозащитник – сотрудник, военнослужащий, работник ГПС, подготовленный и аттестованный на ведение боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;

звено ГДЗС - сформированная на пожаре (учениях) группа газодымозащитников, объединенная поставленной боевой задачей и единым руководством, для ведения боевых действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;

средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) - изолирующие технические средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от воздействия непригодной для дыхания среды;

дыхательный аппарат со сжатым воздухом  (ДАСВ) - изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в баллонах в сжатом состоянии, работающий по открытой схеме дыхания, при которой вдох осуществляется из баллонов, а выдох в атмосферу;

лицевая часть дыхательного аппарата - устройство, обеспечивающее подключение ДАСВ к органам дыхания человека по полосе обтюрации;

спасательное устройство ДАСВ - составная часть аппарата, предназначенная для защиты органов дыхания и зрения пострадавшего человека при его спасании пользователем аппарата и выводе из зоны с непригодной для дыхания газовой средой;

- Обязанности личного состава газодымозащитной службы

Обязанности начальника газодымозащитной службы:

- руководить газодымозащитной службой, контролировать и анализировать ее деятельность,  готовить обзоры и информации с указанием в них мероприятий по ее совершенствованию;

- знать степень  подготовленности к работе в СИЗОД подразделений ГПС и газодымозащитников;

- осуществлять учет сил и средств ГДЗС;

- содействовать повышению технической вооруженности газодымозащитной службы;

- обеспечивать надежную работу баз и  контрольных  постов  ГДЗС, постоянную готовность учебных объектов, правильную эксплуатацию и техническое обслуживание СИЗОД;

- оказывать помощь подразделениям ГПС в организации деятельности газодымозащитной службы;

- изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и подготовки газодымозащитников;

- обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и обслуживании СИЗОД;

- участвовать в специальных  расследованиях несчастных случаев при работе газодымозащитников в СИЗОД;

- обеспечивать разработку и корректировку установленной  документации;

- планировать и обеспечивать специальное первоначальное обучение газодымозащитников, подготовку старших мастеров (мастеров) ГДЗС;

- обеспечивать подготовку сотрудников ГПС для выполнения обязанностей постового на посту безопасности;

- организовывать, в порядке, определяемом соглашениями между органом  управления  ГПС  и аварийно-спасательными службами городов и объектов (газоспасательная,  горноспасательная и др.), практические занятия по отработке взаимодействия;

- разрабатывать графики использования подразделениями ФПС  учебных объектов,  обеспечивать надлежащий контроль за их подготовкой к занятиям, а также за подготовкой руководителей занятий к их  проведению;

- разрабатывать положения и  организовывать  смотры-конкурсы  на "Лучшую базу ГДЗС", "Лучший контрольный пост", проводить соревнования на звание "Лучшее звено ГДЗС", иные мероприятия по вопросам деятельности ГДЗС.

Обязанности начальника дежурной смены:

- руководить газодымозащитной службой и  анализировать  ее  деятельность в караулах (дежурных сменах) своей смены;

- знать степень  подготовленности к работе в СИЗОД караулов (дежурных смен) и газодымозащитников своей смены;

- осуществлять контроль  за  организацией и деятельностью ГДЗС в подразделениях ГПС, вносить предложения по проектам документов ГДЗС и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;

- обеспечивать требования безопасности при эксплуатации и обслуживании СИЗОД;

- организовывать с газодымозащитниками отработку боевых действий по тушению пожаров в СИЗОД при проведении пожарно-тактических  учений и занятий по решению пожарно-тактических задач;

- обеспечивать в своих сменах надлежащий контроль за выполнением графиков использования подразделениями  ГПС  учебных  объектов,  их подготовкой к занятиям,  а также за подготовкой руководителей занятий к их проведению;

- руководить тренировками  газодымозащитников в теплодымокамерах в порядке, определяемом органом управления ГПС;

- изучать и внедрять передовой опыт в практику деятельности ГДЗС и подготовки газодымозащитников;

- контролировать наличие резерва кислородных и воздушных баллонов и регенеративных патронов с химическим поглотителем известковым на базе, контрольном посту ГДЗС.

Обязанности начальника пожарной части:

- руководить газодымозащитной службой  подчиненного  подразделения;

- вести учет показателей деятельности  газодымозащитной службы подразделения,  анализировать их и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;

- знать степень подготовленности к работе в СИЗОД газодымозащитников подразделения;

- обеспечивать правильную эксплуатацию СИЗОД,  приборов и оборудования ГДЗС подразделения, проведение первичных и ежегодных технических обслуживаний СИЗОД,  а также наличие и  надлежащее  хранение запаса эксплуатационных и расходных материалов;

- обеспечивать своевременное направление личного состава подразделения  на  медицинское освидетельствование и закрепление за ним в установленном порядке дыхательных аппаратов;

- принимать участие в разработке графиков использования учебных объектов для подготовки (тренировки) газодымозащитников;

- обеспечивать своевременное направление личного состава подразделения на курсы специального первоначального обучения для  получения квалификации газодымозащитника;

- проверять готовность газодымозащитников к ведению боевых действий в непригодной для дыхания среде,  своевременно устранять выявленные недостатки;

- организовывать и лично проводить занятия и практические тренировки  с  газодымозащитниками,  обеспечивая  безопасность  работы в СИЗОД;

- проводить в установленном порядке расследование  и  учет  несчастных случаев с газодымозащитниками;

- контролировать сроки  и качество ведения установленной документации, своевременно делать отметки в личной карточке  газодымозащитника,  в том числе в предусмотренной для начальника части графе;

- разрабатывать инструкции о мерах пожарной безопасности и  требования безопасности для помещений базы и контрольного поста ГДЗС.

Обязанности начальника караула:

- руководить газодымозащитниками в карауле (дежурной смене) и обеспечивать их готовность к участию в боевых действиях по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде;

- организовывать и лично проводить занятия с личным составом караула (дежурной смены) в СИЗОД в порядке, определяемом Программой подготовки личного состава подразделений ГПС и Наставлением по ГДЗС;

- обеспечивать правильную эксплуатацию и техническое обслуживание личным составом караула (дежурной смены) СИЗОД, а также своевременное и правильное ведение установленной Наставлением по ГДЗС документации;

- принимать СИЗОД, приборы, оборудование и документацию на контрольном посту ГДЗС согласно описи, а также обеспечивать их сохранность;

- требовать от личного состава караула (дежурной смены) твердого знания устройства, правильной эксплуатации СИЗОД, точного выполнения ими правил работы в  дыхательных аппаратах;

- руководить работой газодымозащитников караула (дежурной смены) при тушении пожаров и проведении практических занятий, обеспечивая безопасность работ.

Обязанности старшего мастера (мастера) ГДЗС:

Старший мастер (мастер) ГДЗС подчиняется непосредственно руководителю подразделения пожарной части, при котором создана база ГДЗС, а также начальнику газодымозащитной службы. При выезде на пожар подчиняется руководителю тушения пожара  и действует по его указанию.

Он обязан:

- организовать работу базы ГДЗС;

- составлять годовой график проверки N 3 СИЗОД, обеспечивать сроки и качество работ по их ремонту и дезинфекции, наполнению воздушных баллонов, техническому освидетельствованию контрольно-измерительных приборов;

- обеспечивать работу базы ГДЗС, правильную техническую эксплуатацию и надлежащее техническое состояние специального оборудования;

- своевременно испытывать малолитражные воздушные баллоны, обеспечивая выполнение обязательных норм и правил по безопасности;

- вести установленную техническую и отчетную документацию, учет закрепленных СИЗОД и запасных частей к ним, приборов и оборудования базы ГДЗС;

- оказывать помощь подразделениям ГПС в оборудовании контрольных постов ГДЗС, проведении технического обслуживания СИЗОД, контролировать сроки и качество этой работы;

- организовывать и обеспечивать работу передвижной базы ГДЗС на месте пожара;

- проходить тренировки в СИЗОД в непригодной для дыхания среде.

Обязанности командира отделения:

Командир отделения отвечает за готовность газодымозащитников отделения к работе в СИЗОД, хранение и правильную эксплуатацию дыхательных аппаратов, приборов и оборудования, находящихся на вооружении отделения.

Он обязан:

- знать степень подготовленности к работе в СИЗОД каждого из газодымозащитников отделения;

- уметь выполнять обязанности командира звена (отделения) ГДЗС и руководить работой звена ГДЗС на пожаре (учении);

- обеспечивать содержание в исправном состоянии СИЗОД и других технических средств ГДЗС своего отделения, правильную эксплуатацию и своевременное обслуживание, вести установленную документацию;

- следить за укомплектованностью пожарного автомобиля резервными дыхательными аппаратами и воздушными баллонами;

- проводить занятия и тренировки с личным составом отделения по эксплуатации СИЗОД и использованию технических средств ГДЗС, обеспечивая безопасное выполнение работ;

- проводить техническое обслуживание резервных СИЗОД.

Обязанности командира звена:

Командир звена ГДЗС - лицо начальствующего состава пожарной охраны, возглавляющее звено ГДЗС в целях ведения боевых действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде. Он отвечает за выполнение поставленной боевой задачи, безопасность газодымозащитников своего звена, соблюдение звеном правил работы в СИЗОД.

При ведении боевых действий на пожаре командир звена ГДЗС подчиняется РТП и начальнику боевого участка.

Он обязан:

- знать боевую задачу своего звена (отделения) ГДЗС, наметить план действий по ее выполнению и маршрут движения, довести их, а также  информацию  о возможной опасности,  до личного состава звена ГДЗС;

- руководить работой звена ГДЗС, выполняя требования правил работы в СИЗОД и требования безопасности;

- знать и уметь проводить приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;

- убедиться в готовности звена ГДЗС к выполнению поставленной боевой задачи, в этих целях;

- проверить наличие и исправность требуемого минимума экипировки газодымозащитника, необходимой для выполнения поставленной боевой задачи;

- указать личному составу места расположения контрольно-пропускного пункта и поста безопасности;

- провести боевую проверку закрепленного СИЗОД и проконтролировать ее проведение личным составом звена и правильность включения в СИЗОД;

- проверить перед входом в непригодную для дыхания среду давление воздуха в баллонах СИЗОД подчиненных и сообщить постовому на посту безопасности;

- проверить полноту и правильность проведенных соответствующих записей постовым на посту безопасности;

- при подходе к месту пожара сообщить  постовому на посту безопасности давление воздуха в баллонах СИЗОД подчиненных по - фамильно;

- довести до состава звена ГДЗС контрольное давление, при котором необходимо возвращаться к посту безопасности;

- чередовать напряженную работу газодымозащитников звена ГДЗС с периодами отдыха, правильно дозировать нагрузку, добиваясь ровного глубокого дыхания;

- следить за самочувствием личного состава, правильным использованием снаряжения и вооружения, вести контроль за расходованием воздуха по показаниям манометра;

- докладывать о неисправностях или иных неблагоприятных для звена ГДЗС обстоятельствах на пост безопасности и принимать решения по обеспечению безопасности личного состава звена;

- вывести звено на свежий воздух  в полном составе;

- определить при выходе из непригодной для дыхания среды место выключения из СИЗОД и дать команду на выключение.

Обязанности газодымозащитника:

- быть в постоянной готовности к ведению боевых действиях по тушению пожаров, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку;

- содержать в полной технической исправности СИЗОД, другое закрепленное за ним пожарно-техническое вооружение, обеспечивать в установленные сроки их эксплуатацию и обслуживание;

- уметь проводить расчеты запаса воздуха и времени работы звена ГДЗС в СИЗОД в соответствии с Методикой проведения расчетов параметров работы в СИЗОД;

- выполнять требования Боевого устава пожарной охраны, Правил охраны труда в подразделениях ГПС и Наставления по ГДЗС;

- уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим на пожаре;

- совершенствовать навыки действий в составе звена (отделения) ГДЗС при ведении боевых действий по тушению пожаров;

- при ведении боевых действий по тушению пожара в непригодной для дыхания среде;

- подчиняться командиру звена ГДЗС, знать боевую задачу звена (отделения) ГДЗС и выполнить ее;

- знать место расположения поста безопасности и  КПП;

- строго соблюдать маршрут движения звена ГДЗС и правила работы в СИЗОД, выполнять приказы, отданные командиром звена ГДЗС;

- не оставлять звено ГДЗС без разрешения командира звена ГДЗС;

- следить на маршруте движения за изменением обстановки, обращать внимание на состояние строительных конструкций как во время движения, так и на месте проведения работ;

- следить по манометру за давлением воздуха в баллоне СИЗОД;

- не пользоваться, без необходимости, клапаном аварийной подачи воздуха;

- включаться в СИЗОД и выключаться из него по команде  командира звена ГДЗС;

- докладывать командиру звена ГДЗС об изменении обстановки, обнаруженных неисправностях в СИЗОД или появлении плохого самочувствия (головной боли, затруднения дыхания) и действовать по его указанию;

Обязанности постового на посту безопасности:

Постовой на посту безопасности выставляется на месте пожара (учении) в порядке, определяемом Боевым уставом пожарной охраны, на свежем воздухе перед входом в непригодную для дыхания среду. Постовым на посту безопасности назначается сотрудник ГПС, прошедший обучение и допущенный для выполнения этих обязанностей приказом руководителя органа управления, подразделения ГПС. Постовой на ПБ непосредственно подчиняется РТП (НБУ, начальнику КПП).

Он обязан:

- выполнять требования, предусмотренные для него Боевым уставом пожарной охраны;

- добросовестно выполнять обязанности, ничем не отвлекаться и не покидать пост до выполнения боевой задачи звеном ГДЗС и без команды должностного лица на пожаре,  которому он подчинен;

- уметь проводить расчеты запаса воздуха в соответствии с Методикой проведения расчетов при работе в СИЗОД и вести журнал учета работающих звеньев ГДЗС;

- рассчитывать перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду ожидаемое время его возвращения, сообщить результат расчета командиру звена ГДЗС и занести в журнал учета работающих звеньев ГДЗС;

- при получении от командира звена ГДЗС сведений о давлении  воздуха у очага пожара в баллонах СИЗОД газодымозащитников, рассчитать и сообщить ему:

а) давление воздуха в баллоне СИЗОД, при котором звену ГДЗС необходимо возвращаться на свежий воздух;

б) примерное время работы звена ГДЗС у очага пожара и (или) места проведения спасательных работ;

- вести учет газодымозащитников, находящихся в непригодной для дыхания среде и возвратившихся из нее;

- поддерживать постоянную связь со звеном ГДЗС и выполнять указания командира звена ГДЗС;

- не допускать лиц, не входящих в состав звена ГДЗС, в непригодную для дыхания среду;

- не допускать скопление людей у места входа звена ГДЗС в задымленное помещение;

- внимательно вести наблюдение за обстановкой на пожаре и состоянием строительных конструкций в районе поста безопасности. Об изменениях в установленном порядке информировать должностных лиц на пожаре и командира звена ГДЗС. В случае, если звену ГДЗС угрожает опасность, немедленно сообщить о ее характере командиру звена и определить с ним порядок совместных действий;

- информировать командира звена ГДЗС через каждые 10 минут, а при необходимости чаще, о времени, прошедшем с момента включения в СИЗОД.

Обязанности начальника контрольно-пропускного пункта:

Начальник контрольно-пропускного пункта (далее - КПП) ГДЗС - должностное лицо среднего или старшего начальствующего состава, возглавляющее работу КПП, создаваемого для организации ГДЗС на месте пожара или проведения АСР;

Начальник КПП ГДЗС на пожаре и при проведении АСР непосредственно подчиняется начальнику оперативного штаба пожаротушения (НШ), а в исключительных случаях, при организации КПП ГДЗС на боевом участке, - начальнику БУ;

Начальник КПП ГДЗС обязан:

- определить место организации, состав КПП ГДЗС и обеспечить его работу;

- обеспечить возможность проведения соответствующих проверок СИЗОД, в том числе посредством организации контрольных постов ГДЗС;

- организовать медицинский контроль за работой личного состава в СИЗОД;

- обеспечивать в установленном порядке готовность звеньев ГДЗС к работе в непригодной для дыхания среде и учет их работы;

- организовывать работу и осуществлять проверки постов безопасности;

- вести необходимые служебные документы;

  - Правила работы и требования безопасности

1. на каждое звено ГДЗС выставляется пост  безопасности;

2. место расположения поста безопасности определяется оперативными должностными лицами на пожаре в непосредственной близости от места входа звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду (на свежем воздухе);

3. при пожарах в тоннелях метро, подземных сооружениях большой протяженности (площади), в зданиях высотой более девяти этажей, трюмах судов на посту безопасности выставляется одно резервное звено. В других случаях выставляется одно резервное звено ГДЗС на каждые три работающих звена, как правило, на КПП. Количество звеньев ГДЗС, направляемых в непригодную для дыхания среду, определяется РТП;

4. перед включением в СИЗОД командир звена ГДЗС согласовывает с РТП (или действует по его указанию) необходимость применения средств локальной защиты газодымозащитника и его СИЗОД от повышенных тепловых потоков, а также средств защиты кожи изолирующего типа от воздействия агрессивных сред и сильнодействующих ядовитых веществ;

5. включение в СИЗОД на месте пожара (учении) проводится на свежем воздухе у места входа в непригодную для дыхания среду на посту безопасности; при отрицательной температуре окружающего воздуха - в теплом помещении или кабине боевого расчета пожарного автомобиля;

6. при продвижении к очагу пожара (месту работы) и возвращении обратно первым следует командир звена ГДЗС, а замыкающим наиболее опытный газодымозащитник (назначается командиром звена);

7. звено ГДЗС должно возвращаться из непригодной для дыхания среды в полном составе;

8. продвижение звена ГДЗС в помещениях осуществляется вдоль капитальных стен, запоминая путь следования, с соблюдением мер предосторожности, в том числе обусловленных оперативно-тактическими особенностями объекта пожара;

9. входить в помещение, где имеются установки высокого напряжения, аппараты (сосуды) под высоким давлением, взрывчатые, отравляющие, радиоактивные, бактериологические вещества только по согласованию с администрацией объекта и с соблюдением рекомендованных ею правил безопасности;

10. при работе в СИЗОД необходимо оберегать его от непосредственного соприкосновения с открытым пламенем, ударов и повреждений, не допускать снятия маски или оттягивания ее для протирки стекол, не выключаться, даже на короткое время. Выключение из СИЗОД осуществляется по команде командира звена ГДЗС "Звено ГДЗС, из дыхательных аппаратов - ВЫКЛЮЧИСЬ!".

11. запрещается звеньям ГДЗС использовать при работе на пожаре лифты, за исключением лифтов, имеющих режим работы "Перевозка пожарных подразделений" по ГОСТ 22011.;

12. в целях обеспечения безопасного продвижения звено ГДЗС может использовать пожарные рукава;

13. при работе в условиях ограниченной видимости (сильном задымлении) идущий впереди командир звена ГДЗС обязан простукивать ломом конструкции перекрытия;

14. при вскрытии дверных проемов личный состав звена ГДЗС должен находиться вне дверного проема и использовать полотно двери для защиты от возможного выброса пламени;

15. при работе в помещениях, заполненных взрывоопасными парами и газами, личный состав звена ГДЗС должен быть обут в резиновые сапоги, не пользоваться выключателями электрофонарей. При продвижении к очагу пожара (месту работы) и обратно, а также в процессе работ должны соблюдаться все меры предосторожности против высекания искр, в том числе при простукивании конструкций помещений;

16. при работе в СИЗОД и при загазованности большой площади посты безопасности и контрольно-пропускные пункты создаются на весь период тушения пожара. В этих случаях на них возлагается проведение инструктажа по мерам безопасности с лицами, направляющимися на тушение пожара, с учетом поставленных задач;

17. применять в средах со СДЯВ дыхательные аппараты с избыточным давлением под маской;

18. при срабатывании звукового сигнала доложить командиру звена и покинуть в составе звена непригодную для дыхания среду;

19. использовать, при необходимости, спасательное устройство, входящее в комплект дыхательного аппарата;

20. при оказании помощи газодымозащитникам непосредственно в непригодной для дыхания среде необходимо проверить наличие воздуха в баллоне, состояние дыхательных шлангов. При работе в дыхательном аппарате произвести при помощи клапана избыточного давления дополнительную подачу воздуха под маску пострадавшего, в крайнем случае, переключить его маску с легочным автоматом к дыхательному аппарату другого газодымозащитника;

21. Необходимый минимум экипировки звена ГДЗС:

- средства индивидуальной защиты органов дыхания одного типа;

- средства спасания и самоспасания;

- необходимый инструмент для вскрытия и разборки конструкций;

- приборы освещения и связи;

- средства страховки звена - направляющий трос, трос-сцепка (связка);

- средства тушения пожара.

4. Описание сцепки и направляющего троса. Порядок их использования

Описание сцепки и порядок ее использования:

1. Сцепками обеспечиваются все звенья ГДЗС.

2. Сцепка изготавливается из тонкого металлического троса 
диаметром не менее 2 мм и длиной 3-7 м, зачаленного с двух сторон.

3. Перед входом в непригодную для дыхания среду командир звена 
и замыкающий закрепляются карабинами за концы сцепки, а остальные 
газодымозащитники - за сцепку между командиром и замыкающим. Если 
проложен направляющий трос, то командир звена закрепляется и за 
него.

4. Кольца на концах троса затесьмованы, внутренние кольца 
свободные.

Описание направляющего троса и порядок его использования:

- Направляющими тросами обеспечивается каждое звено ГДЗС. Тросы вывозятся на пожарных автомобилях.

- На катушку в металлическом корпусе наматывается тонкий металлический трос длиной 50-100 метров, диаметром не менее 3 мм, зачаленный с одного конца, с надетым карабином.

- На катушке предусмотрено стопорящее устройство, рукоятка для сматывания троса и ремень для переноски.

- Звено ГДЗС (замыкающий) перед входом в непригодную для дыхания среду в непосредственной близости от поста безопасности закрепляет трос за конструкцию и, продвигаясь, прокладывает трос. На позиции ствольщика (у места работ) катушка закрепляется за конструкцию, а звено работает в связке. При этом один из газодымозащитников должен быть закреплен за направляющий трос.

- В дальнейшем трос используется как ориентир (командир звена закрепляется за него карабином) при следовании последующих звеньев и возвращении их на свежий воздух. Убирается трос звеном возвращающимся последним. Для продвижения звена в другом направлении также используются направляющие тросы.

Сигналы управления при работе в непригодной для дыхания среде 
с помощью направляющего троса, спасательной веревки

| № п/п | Сигнал | Значение сигнала к звену | Значение сигнала от звена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дернуть один раз | Как самочувствие? Повтори | Все хорошо |
| 2 | Дернуть два раза | Стой! Прекратить спуск / подъем | Стоп! Останови спуск / подъем |
| 3 | Дернуть три раза | Выходите. Начинаем подъем | Выходим. Начинайте подъем |
| 4 | Дернуть четыре раза | Стой! Направляем второе звено | Запутался. Требуется помощь |
| 5 | Подергивание более четырех раз | Тревога. Срочно выходите | Тревога. Мне плохо. Выхожу |

5. Организация и порядок проведения тренировок газодымозащитников

Тренировка на свежем воздухе:

1. Время, отводимое на тренировку, следует распределять следующим образом:

- постановка задачи, инструктаж, включение в СИЗОД - 5 мин;

- разминка, выполнение упражнений и нормативов - 50-60 мин;

- выключение из изолирующих дыхательных аппаратов, отдых - 10 мин.;

- разбор занятий - 5 мин.;

- проверка № 2 изолирующих дыхательных аппаратов - 40 мин.

2. Если во время тренировки закончился запас воздуха (кислорода) в баллоне, газодымозащитник должен прекратить тренировку и доложить об этом командиру звена, последний - руководителю тренировки.

3. Тренировка прекращается, когда в течение 3-5 мин отдыха у газодымозащитников не снижается величина ЧССпр или у них появляются жалобы на плохое самочувствие.

4. Контроль техники дыхания у газодымозащитников, включенных в изолирующие дыхательные аппараты, осуществляется руководителем тренировки. При работе в изолирующих дыхательных аппаратах дыхание должно быть ритмичным, нечастым, глубоким. Выдох должен быть несколько длиннее вдоха. Для отработки правильного дыхания рекомендуется кратковременный бег с подсчетом числа шагов. При этом на 3-4 шага производится вдох и на 5-6 шагов - выдох.

Тренировка в зоне с непригодной для дыхания средой:

Тренировка проводится в несколько этапов.

- этап - ознакомительный. Проводится без включения в изолирующие дыхательные аппараты для ознакомления и тренировки в теплокамере (температура 20 С), нагрузка на тренажерах минимальная.

- этап - подготовительный. Проводится с включением в изолирующие дыхательные аппараты. Нагрузки в теплокамере минимальные (температура 30 °С), в дымокамере (без дыма) включаются световые и звуковые эффекты.

- этап - рабочий. Проводится с включением в изолирующие дыхательные аппараты. В теплокамере нагрузки средней степени тяжести (температура 40 °С), в дымокамере — дым, световые и звуковые эффекты. Маршрут в дымокамере усложняется.

Время, отводимое на тренировку, рекомендуется распределять следующим образом:

- постановка задачи, инструктаж - 5 минут;

- разминка - 10 минут (проводится без включения в изолирующий дыхательный аппарат);

- тренировка на свежем воздухе - 10-15 мин;

- отдых - 5 минут (в теплокамере, до установки ЧСС 100 уд/мин.);

- проведение боевой проверки и включение в изолирующем дыхательном аппарате - 1 минута;

- тренировка в теплокамере - 20-25 минут;

- отдых - 10 минут (в теплокамере, выключившись из изолирующих дыхательных аппаратов, до установки ЧСС 100 уд/мин);

- тренировка в дымокамере - 15-20 минут;

- выключение из изолирующих дыхательных аппаратов и отдых - 10 минут (в холодное время проводится в теплом помещении);

- разбор занятий - 5 минут;

- проверка №2 изолирующего дыхательного аппарата - 45 минут.

Тренировка на огневом полигоне:

Продолжительность каждой тренировки на огневом полигоне должна быть не более двух часов:

- подготовительная часть 10-15 мин.

- основная часть 60-70 мин.

- заключительная часть не менее 60 минут, из них 45 мин. на проведение проверки изолирующего дыхательного аппарата.

- тренировки следует начинать, как правило, с проверки знаний теоретического материала, требований безопасности и правил выполнения упражнений. Основные требования безопасности приведены в Приложении №1 к настоящим рекомендациям.

Во время занятий необходимо тщательно следить за соблюдением требований безопасности, самочувствием обучаемых и принимать, при необходимости, экстренные меры по оказанию помощи.

Решение учебных задач и отработку упражнений надо проводить в строгой последовательности, переходя от легких и простых к более трудным и сложным с постепенным увеличением физических нагрузок.

6. Тактико-технические характеристики дыхательных аппаратов

Drager РА-94

Время защитного действия при расходе воздуха 30 л/мин:

- при температуре окружающей среды 25 оС составляет не менее 60 минут;

- при температуре окружающей среды - 40 оС составляет не менее 45 минут;

Рабочее давление: 300 бар;

Редуцированное давление аппарата: от 6 бар до 9 бар;

Порог срабатывания звукового сигнала выносного манометра: от 50 бар до 60 бар;

Порог срабатывания предохранительного клапана редуктора: от 13 бар до 20 бар;

Размеры дыхательного аппарата без баллона:

- длина (не более): 620 мм

- ширина (не более): 320 мм

- высота (не более): 150 мм

MSA AUER AirGoFix BD-96

|  | Время защитного действия при расходе воздуха 30 л/мин: - при температуре окружающей среды 25 оС составляет не менее 60 минут; - при температуре окружающей среды - 40 оС составляет не менее 45 минут; Рабочее давление: 300 бар; Порог срабатывания звукового сигнала выносного манометра: от 50 бар до 60 бар; |
| --- | --- |

ПТС «Профи-А» («Арктика»)

|  | Время защитного действия при расходе воздуха 30 л/мин: - при температуре окружающей среды 25 оС составляет не менее 60 минут; - при температуре окружающей среды - 40 оС составляет не менее 45 минут; Рабочее давление: 300 атм; Редуцированное давление аппарата: от 7 бар до 8,5 атм; Порог срабатывания звукового сигнала выносного манометра: от 50 бар до 60 атм; |
| --- | --- |

7. Методика проведения технического обслуживания дыхательных аппаратов

Боевая  проверка -  вид   технического  обслуживания СИЗОД, проводимого  в целях оперативной проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов непосредственно перед выполнением боевой задачи по тушению пожара.  Выполняется владельцем дыхательного аппарата  под  руководством командира звена ГДЗС (начальника караула, командира отделения, по предназначению) перед каждым включением в СИЗОД.

Боевая проверка проводится в течении одной минуты лично газодымозащитником перед каждым включением в СИЗОД, по команде командира звена: «Звено ГДЗС, дыхательные аппараты - ПРОВЕРЬ!». Запрещается включаться в СИЗОД без проведения боевой проверки и при обнаруженных неисправностях. Перед проведением проверки произвести подгонку аппарата с помощью плечевых и поясного ремней.

Проверка № 1 - вид технического обслуживания,  проводимого в целях постоянного поддержания СИЗОД в исправном  состоянии в процессе эксплуатации,  проверки исправности и правильности функционирования (действия) узлов и механизмов дыхательного аппарата. Проводится владельцем дыхательного аппарата под руководством начальника караула  непосредственно перед заступлением на дежурство,  а также перед проведением тренировочных занятий  на чистом воздухе и в непригодной для дыхания среде,  если пользование СИЗОД предусматривается в свободное от  несения  караульной  службы время (боевого дежурства).

Результаты  проверки  заносятся  в журнал регистрации проверок № 1.

Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения.

Проверка № 2 - вид технического обслуживания, проводимого в процессе  эксплуатации СИЗОД: после  проверки № 3, дезинфекции,  замены регенеративных патронов и воздушных баллонов, закрепления СИЗОД за газодымозащитником, а также не реже одного раза в месяц,  если в течение этого времени СИЗОД не пользовались.  Проверка  проводится в целях постоянного поддержания СИЗОД в исправном состоянии.

Проверка проводится владельцем СИЗОД под руководством  начальника караула.

Проверку резервных СИЗОД осуществляет командир отделения.

Результаты  проверки  заносятся в журнал  регистрации проверок № 2.

Drager РА-94

Боевая проверка:

- Проверка исправности лицевой маски и надежности подсоединения легочного автомата (ЛА). Проверить комплектность панорамной маски, целостность стекла, полуобойм, состояние ремней оголовья и клапанной коробки, а также надежность подсоединения ЛА к панорамной маске.

- Проверка герметичности воздуховодной системы. При закрытом вентиле баллона плотно приложить маску к лицу и сделать вдох. Если при этом возникает большое сопротивление не дающее сделать следующий вдох не снижающийся в течении 2-3 секунд, аппарат считается герметичным.

- Проверка исправности легочного автомата и клапана выдоха. Предварительно выключив ЛА флажком, открыть вентиль баллона; приложить маску к лицу и сделать 2-3 глубоких вдоха. При первом вдохе ЛА должен включиться и не должно ощущаться сопротивление дыханию; под обтюратор маски вставить палец и убедиться в наличии избыточного давления (должен прослушиваться характерный звук потока воздуха); задержать дыхание на несколько секунд и убедиться в отсутствии утечки воздуха через клапан выдоха; выключить ЛА;

- Проверка срабатывания сигнального устройства. Закрыть вентиль баллона; приложить панорамную маску к лицу, сделать вдох, медленно откачать воздух из подмасочного пространства до срабатывания звукового сигнала, контроль давления по выносному манометру (порог срабатывания сигнального устройства от 50 бар до 60 бар);

- Проверка давления в баллоне. При выключенном предварительно ЛА открыть вентиль баллона и по выносному манометру проверить давление;

При исправности аппарата произвести доклад командиру звена ГДЗС по форме: «Газодымозащитник Петров к включению готов, давление воздуха 300 бар». Включение личного состава в СИЗОД проводится по команде командира звена ГДЗС: «Звено ГДЗС, в аппараты – ВКЛЮЧИСЬ!» в следующей последовательности:

снять каску и зажать ее между коленями;

надеть маску;

надеть на плечо сумку со спасательным устройством;

надеть каску.

Проверка № 1:

Самодиагностика прибора «Testor»:

- отсоединить ЛА от дыхательного аппарата;

- подсоединить штуцер ЛА к входному разъему прибора;

- открыть вентиль баллона, зафиксировать показания редуцированного давления по манометру среднего давления (удостовериться в отсутствии колебаний стрелки манометра);

- накачать муляж головы средним джойстиком (двумя резкими движениями), тест-голова в течении минуты не должна стравливать воздух теряя форму;

- зажать ниппель муляжа головы пальцем руки, поочередно создавая избыточное и вакуумметрическое давление от 10 мбар до 12 мбар наблюдать падение давления не более 1 мбар за одну минуту по манометру низкого давления;

- скачать муляж головы, установить заглушку в адаптер ЛА тест-прибора;

- поочередно создавая избыточное и вакуумметрическое давление от 10 мбар до 12 мбар наблюдать падение давления не более 1 мбар за одну минуту по манометру низкого давления;

По результатам самодиагностики прибора «Testor», командир звена (отделения) делает вывод о возможности проведения проверки  газодымозащитниками звена (отделения) на этом тест-приборе.

1. Чистка, мойка, дезинфекция, сушка. Снять воздушный баллон с дыхательного аппарата; произвести очистку, мойку, сушку рамы, узлов, подвесной системы (плечевые, поясные ремни) аппарата; панорамную маску промыть мыльным раствором, просушить, дезинфицировать раствором марганцовокислого калия (0,5 %)

2. Внешний осмотр дыхательного аппарата. Проверить целостность несущей конструкции (рамы),  подвесной системы, редуктора, выносного манометра, легочного автомата, шлангов высокого и среднего давления, хомутов крепления шлангов (7 штук); перед установкой баллона произвести осмотр целостности композитного материала и вентиля баллона; установить воздушный баллон на дыхательный аппарат.

3. Проверка герметичности панорамной маски. Отсоединить легочный автомат от дыхательного аппарата; подключить штуцер ЛА к входному разъему прибора; открыть вентиль баллона; зафиксировать величину редуцированного давления по манометру среднего давления (от 6 бар до 9 бар); смочить муляж головы водой по линии обтюрации, надеть маску, затянуть ремни оголовья; накачать муляж головы, так чтобы маска плотно прилегала к тест-голове по всему периметру обтюрации; установить заглушку в гнездо ЛА лицевой маски; создать вакуумметрическое давление от 10 до 12 атм., падение давления не должно превышать 1 атм. за одну минуту по манометру низкого давления;

4. Проверка срабатывания клапана выдоха. Создавая избыточное давление в подмасочном пространстве фиксировать величину срабатывания клапана выдоха лицевой маски от 4 мбар до 5 мбар по манометру низкого давления;

5. Проверка герметичности легочного автомата. Резким движением переключить средний джойстик управления в положение «-»; установить ЛА через адаптер в гнездо тест-прибора; закрыть пальцем руки штуцер шланга ЛА, создать поочередно избыточное и вакуумметрическое давление от 10 мбар до 12 мбар, падение давления не должно превышать 1 мбар за одну минуту;

6. Проверка  срабатывания клапана легочного автомата. Извлечь из гнезда тест-прибора легочный автомат, закрыть клапан избыточного давления легочного автомата; подсоединить шланг среднего давления ЛА к выходному разъему, преодолевая усилия; установить ЛА через адаптер в гнездо тест-прибора; резким нажатием на рычаг управления создать вакуумметрическое давление в системе; клапан ЛА должен открываться от 0,5 мбар до 3,5 мбар, параметры срабатывания обозначены красным цветом на манометре низкого давления (при необходимости повторить операцию несколько раз, выключая клапан избыточного давления ЛА);

7. Проверка  избыточного давления в подмасочном пространстве. Закрыть клапан избыточного давления ЛА; извлечь ЛА из гнезда тест-прибора и подсоединить его в гнездо ЛА лицевой маски; резким движением переключить средний джойстик управления в положение «+»; нажать на клапан аварийной подачи воздуха ЛА, зафиксировать величину давления воздуха в подмасочном пространстве от 1 мбар до 3,8 мбар,  параметры срабатывания обозначены красным цветом на манометре низкого давления;

8. Проверка срабатывания сигнального устройства. Закрыть вентиль баллона; медленно создавая вакуумметрическое давление рычагом тест-прибора, фиксировать величину срабатывания звукового сигнала от 50 до 60 бар по выносному манометру высокого давления;

9. Проверка системы высокого и редуцированного давления. Отсоединить дыхательный аппарат от тест-прибора; подсоединить к дыхательному аппарату ЛА, выключить клапан избыточного давления ЛА; открыть вентиль баллона, запомнить давление в баллоне по выносному манометру; закрыть вентиль баллона; визуально фиксировать падение давления по выносному манометру, падение давления не должно превышать 10 бар за одну минуту;

Проверка № 2:

Проверка № 2 дыхательных аппаратов Drager РА-94 проводится в объеме и  последовательности,  предусмотренными  для проверки № 1.

MSA AUER AirGoFix BD-96

Боевая проверка:

1. Провести проверку маски на предмет комплектности и отсутствия повреждений ее элементов.

2. Отключить легочный автомат, присоединенный к замку быстроразъемного соединения, нажав на красную кнопку.

3. Подсоединить легочный автомат к маске.

4. При закрытом вентиле плотно приложить маску к лицу и провести проверку герметичности для чего попытаться сделать неглубокий вдох, если создается большое сопротивление, не дающее сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 с, аппарат считается герметичным.

5. Открыть вентиль баллона и считать показания манометра. Давление в баллоне должно составлять минимум 250 бар.

6. Плотно приложить маску к лицу и сделать глубокий вдох. Если лёгочный автомат включился и при этом не ощущается сопротивления дыханию, лёгочный автомат исправен. Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, проверяя при этом срабатывание клапана выдоха маски. Немного отдалить маску от лица, проверяя при этом наличие избыточного давления под маской.

7. Отключить легочный автомат, нажав на красную кнопку.

8. Закрыть вентиль баллона.

9. Отсоединить лёгочный автомат от маски

10. Осторожно нажать кнопку продувки легочного автомата (байпас), плотно закрыв выпускное отверстие рукой. Следить за показаниями манометра, сигнальное устройство должно сработать при давлении 55±5 бар.

Проверка № 1:

1. Визуально проверить шланги, легочный автомат, маску и подвесную систему дыхательного аппарата на предмет износа, трещин и целостности элементов. Проверить правильность функционирования быстроразъемных соединений.

2. Провести проверку аппарата при помощи проверочного устройства Multitest:

а) Проверка маски

- Маска считается герметичной, если при разрежения в 10 мбар (1000 Па) под маской изменение давления не превышает 1 мбар (100 Па) в минуту при увлажненной мембране клапана выдоха.

- Давление открытия клапана выдоха маски должно составлять не менее 4,2 мбар (420 Па) и не более 6,0 мбар (600 Па).

б) Проверка лёгочного автомата

- Избыточное давление создаваемое легочным автоматом в горизонтальном положении должно быть 2,5...3,9 мбар (250...390 Па).

- Создать в легочном автомате избыточное давление 7,5 мбар (750 Па) и в течение 60 секунд наблюдать за показаниями манометра, изменение давления не должно превышать 1 мбар (100 Па).

в) Проверка исправности редуктора

- Проверить герметичность редуктора. Допустимое падение давления за 1 мин. при номинальном рабочем давлении в 300 бар (30 МПа) не должно быть более чем 10 бар.

- Проверить величину и стабильность среднего давления. Редуцированное давление на выходе редуктора (при давлении в баллоне 200 бар (20 Мпа)) должно находиться в диапазоне 6...8 бар. Допустимое изменение редуцированного давления (стабильность) за 1 мин., должно находиться в диапазоне -0,3 до +0,6 бар.

- Провести проверку манометра при 300, 150 и 70 бар. Допустимое отклонение не должно превышать 10 бар.

Проверка № 2:

Проверка № 2 дыхательных аппаратов MSA AUER AirGoFix BD-96 проводится в объеме и  последовательности,  предусмотренными  для проверки № 1.

ПТС «Профи-А»

Боевая проверка:

Проверку исправности лицевой части произвести визуально. Если лицевая часть полностью укомплектована и отсутствуют повреждения ее элементов, она считается исправной.

Для проверки герметичности воздуховодной системы аппарата на разряжение плотно приложить лицевую часть к лицу. При закрытом вентиле баллона сделать вдох. Если при этом возникает большое, не дающее сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 сек. сопротивление, аппарат считается герметичным.

Для проверки исправности легочного автомата и клапана выдоха приложить лицевую часть к лицу, предварительно выключив легочный автомат, нажав на рычаг управления в направлении «Выкл» до упора (см. рис. 8), полностью открыть вентиль баллона и сделать 2...3 глубоких вдоха и выдоха. При первом вдохе легочный автомат должен включиться. Не должно ощущаться сопротивление дыханию. Вставить палец под обтюратор лицевой части и убедиться в наличии потока воздуха из–под лицевой части.

Затем убрать палец, задержать дыхание приблизительно на 10 сек и, на слух, убедиться в отсутствии утечки воздуха.

Выключить легочный автомат, при этом подача воздуха прекратится. Отвести лицевую часть от лица.

Проверку величины давления, при котором срабатывает сигнальное устройство, произвести следующим образом:

отсоединить легочный автомат от лицевой части;

открыть вентиль (вентили) баллона (баллонов), тем самым, заполнив воздуховодную систему аппарата воздухом;

закрыть вентиль (вентили);

плотно закрыть ладонью выходное отверстие в легочном автомате;

включить легочный автомат, нажав кнопку дополнительной подачи (байпас) легочного автомата;

плавно открывая ладонью отверстие в легочном автомате, стравливать воздух до включения звукового сигнала.

Звуковой сигнал должен срабатывать при давлении воздуха в баллоне (баллонах) 5,0...6,2 МПа.

Проверить давление воздуха в баллоне (баллонах) по показанию манометра, открыв и закрыв вентиль баллона (баллонов) при выключенном легочном автомате.

Проверка № 1:

Проверку исправности лицевой части произвести визуально. Если лицевая часть полностью укомплектована и отсутствуют повреждения ее элементов, она  считается исправной.

При проверке аппарата в целом необходимо проверить надежность крепления подвесной системы, баллона (баллонов) и манометра, убедиться в отсутствии механических повреждений узлов и деталей, а также надежности соединения лицевой части с легочным автоматом.

Проверка наличия избыточного давления в подмасочном пространстве  лицевой части проводить системой Multitest. Избыточное давление должно быть 300…450 Па.

Проверку величины давления, при котором срабатывает сигнальное устройство, произвести следующим образом:

отсоединить легочный автомат от лицевой части;

открыть вентиль (вентили) баллона (баллонов), тем самым, заполнив воздуховодную систему аппарата воздухом;

закрыть вентиль (вентили);

плотно закрыть ладонью выходное отверстие в легочном автомате;

включить легочный автомат, нажав кнопку дополнительной подачи (байпас) легочного автомата;

плавно открывая ладонью отверстие в легочном автомате, стравливать воздух до включения звукового сигнала.

Звуковой сигнал должен срабатывать при давлении воздуха в баллоне (баллонах) 5,0...6,2 МПа.

Проверка герметичности линий высокого и редуцированного давления проводить системой Multitest.

Для проверки исправности легочного автомата и клапана выдоха приложить лицевую часть к лицу, предварительно выключив легочный автомат, нажав на рычаг управления в направлении «Выкл» до упора, полностью открыть вентиль баллона и сделать 2...3 глубоких вдоха и выдоха. При первом вдохе легочный автомат должен включиться. Не должно ощущаться сопротивление дыханию. Вставить палец под обтюратор лицевой части и убедиться в наличии потока воздуха из–под лицевой части.

Затем убрать палец, задержать дыхание приблизительно на 10 сек и, на слух, убедиться в отсутствии утечки воздуха.

Выключить легочный автомат, при этом подача воздуха прекратится. Отвести лицевую часть от лица.

Для проверки герметичности воздуховодной системы с подключенным спасательным устройством подключить штуцер шланга спасательного устройства к адаптеру. Выключить основной легочный автомат. Открыть вентиль баллона и заполнить воздуховодную систему аппарата воздухом. Закрыть вентиль и выдержать систему в течение 1 минуты, следя за показаниями манометра аппарата. Система считается герметичной, если падение давления не превысило 1 МПа.

Для проверки  исправности устройства дополнительной подачи воздуха открыть вентиль баллона (баллонов) и, нажимая на рычаг управления в направлении «Вкл.» включить дополнительную подачу. Если прослушивается  характерный звук потока воздуха, устройство считается исправным. Закрыть вентиль баллона.

Для проверки  исправности устройства дополнительной подачи спасательного устройства открыть вентиль баллона (баллонов) и нажать на кнопку дополнительной подачи. Если прослушивается  характерный звук потока воздуха, устройство считается исправным. Закрыть вентиль баллона.

Проверка исправности редуктора проводить системой Multitest.

Редуктор считается исправным, если редуцированное давление составляет 0,7…0,85 МПа.

Проверить давление воздуха в баллоне (баллонах) по показанию манометра аппарата, открыв и закрыв вентиль (вентили) баллона (баллонов) при выключенном легочном автомате.

Проверка № 2:

Проверка № 2 дыхательных аппаратов ПТС «Профи-А» проводится в объеме и  последовательности,  предусмотренными  для проверки № 1.

8. Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД

Определяем контрольное давление воздуха (Рк.вых.) при достижение которого необходимо выходить на свежий воздух.

#### Рк.вых = Р макс.пути + 0,5 Рмакс.пути + 10 (атм)

где:

Р макс.пути - максимальное падения давления воздуха при движение звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы.

0,5 Рмакс.пути - значение давления, принимаемое на непредвиденные обстоятельства

10 - значение давления воздуха в баллоне, необходимого для устойчивой работы редуктора.

При работе звена ГДЗС в сложных условиях контрольное давление воздуха (Рк.вых.) при достижение которого необходимо выходить на свежий воздух

Рк.вых = Р макс.пути + Р макс.пути + 10 (атм)

Определяем время работы у очага пожара

Траб. = (Рмин. - Рк.вых) х Vбал   (атм)

30х1,1

где:

Р мин - наименьшее давление воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников у очага пожара.

V бал - вместимость воздушного баллона

30 л/мин - средний расход воздуха при работе в дыхательном аппарате

1,1 - коэффициент сжимаемости воздуха

Определяем общее время работы.

Тобщ = (Рмин. – Рред.) х 6,8  (атм)

30х1,1

где:

Рмин – наименьшее давление воздуха в баллоне у одного из газодымозащитников на посту безопасности.

Рред – давление необходимое для устойчивой работы редуктора.

Определяем ожидаемое время возвращения звена ГДЗС

#### Твозв = Твкл + Тобщ (мин)

где:

Твкл - время включения звена ГДЗС в дыхательные аппараты.

9. Методика проверки деятельности газодымозащитной службы в подразделениях

1. Общие требования к размещению контрольного поста ГДЗС

1.1. Пост располагается в отдельном помещении

1.2. Пост в повседневной деятельности закрыт на внутренний замок. Ключи хранятся у начальника караула

1.3. В помещении поста (на стенде) установлен термометр, рядом с которым размещается табличка с указанием нормированной температуры окружающего воздуха для помещений контрольного поста ГДЗС

1.4. На посту имеется специально оборудованное место для мойки и сушки индивидуальных масок СИЗОД:

- В месте мойки расположена ванна или раковина для мойки индивидуальных масок СИЗОД

- К раковине подведена горячая и холодная вода, установлен кран – смеситель

- Стена, у которой расположено место мойки индивидуальных масок СИЗОД, выложена керамической плиткой

- Имеется работоспособный осушительный (электронагревательный) прибор для сушки индивидуальных масок СИЗОД

- Осушительный (электронагревательный) прибор имеет маркировку электрического напряжения и заземлен

- Осушительный (электронагревательный) прибор должен быть расчитан на единовременную сушку всех масок личного состава дежурного караула

- Рядом с прибором вывешена инструкция о правилах безопасности при пользовании прибором и акт проверки системы заземления

1.5. На контрольном посту ГДЗС вывешены обучающие плакаты:

- Плакат "Устройство и принципиальная схема работы дыхательного аппарата"

- Плакат "Правила работы и основы техники безопасности при работе в дыхательном аппарате"

- Плакат "Методика расчета параметров работы в дыхательном аппарате"

- Плакат "Методика проведения боевой проверки дыхательного аппарата"

- Плакат "Методика проведения проверки № 1 дыхательного аппарата"

- Плакат "Методика проведения проверки № 2 дыхательного аппарата"

1.6. На контрольном посту ГДЗС вывешен информационный стенд, на котором имеются:

- Список личного состава ГДЗС, утвержденный начальником подразделения

- Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе в дыхательных аппаратах

- Выписка из графика направления дыхательных аппаратов на проверку № 3

- Возможные неисправности дыхательного аппарата и способы их устранений

- Инструкция по охране труда и технике безопасности при установке и эксплуатации воздушных баллонов

- Перечень оборудования и имущества, находящегося на контрольном посту ГДЗС, утвержденный начальником подразделения

- Сводная ведомость сдачи нормативов в дыхательных аппаратах

1.7. Все плакаты и стенд имеют одинаковую цветографическую окраску, в верхней левой части расположена эмблема МЧС "EMERCOM", в верхней правой части - государственный флаг, в нижней части во всю длину - геральдические цвета МЧС

1.8. На контрольном посту ГДЗС имеется следующая служебная документация:

- Журнал регистрации проверок № 1 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

- Журнал регистрации проверок № 2 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе

- Журнал учета наличия и движения воздушных баллонов

1.9. Журналы обложены пленкой, предохраняющей от преждевременного износа

1.10. Журналы прошиты и опечатаны

1.11. Страницы журналов пронумерованы

2. Хранение дыхательных аппаратов на контрольном посту ГДЗС

2.1. Исправные и готовые к применению дыхательные аппараты хранятся на КП ГДЗС раздельно в ячейках шкафов таким образом чтобы не повредить их узлы

2.2. Ячейки шкафов оборудуются амортизирующим материалом, исключающий прямой контакт дыхательного аппарата с твердым покрытием

2.3. Каждая ячейка обеспечивается табличной с указанием номера дыхательного аппарата и порядком его закрепления

3. Хранение индивидуальных масок на КП ГДЗС

3.1. Индивидуальные маски хранятся в отдельных ячейках шкафа чистыми и готовы к применению

3.2. Маски каждого караула хранятся в отдельных секциях шкафа

3.3. Каждая ячейка обеспечивается табличной с указанием инвентарного номера маски и Ф.И.О. ее владельца

3.4. Общий перечень хранимых масок размещен на лицевой части шкафа

3.5. Шкаф для хранения индивидуальных масок закрывается на ключ, ключ хранится у начальника дежурного караула

4. Хранение резервных воздушных баллонов на КП ГДЗС

4.1. Резервные баллоны хранятся в специальных ячейках в горизотальном положении

4.2. Места хранения баллонов имеют специальные амортизирующие прокладки, исключающие прямой контакт баллона с полостью ячейки

4.3. Наполненные и пустые баллоны хранятся раздельно, места хранения имеют указатели "Наполненные" и "Пустые". Указатели закрыты от преждевременного повреждения

4.4. Все баллоны заглушены специальной заглушкой

4.5. На каждом баллоне нанесен инвентарный номер и рабочее давление

5. Стол для проведения проверок дыхательных аппаратов

5.1. Стол рассчитан для единовременного проведения проверок трех дыхательных аппаратов

5.2. Покрытие стола ударопрочное, не царапающееся

5.3. На каждом рабочем месте стола имеются три прибора контроля

5.4. Часы с секундомером

5.5. На столе имеется (закреплен с возможность съема) воздушный контрольный манометр

5.6. На столе имеются (закреплены с возможность съема) емкости с губкой для приготовления мыльного раствора

6. Клеть (ящик) для транспортировки дыхательных аппаратов и баллонов для заправки или ремонта

6.1. Ящик должен быть рассчитан для транспортировки двух дыхательных аппаратов (четырех баллонов)

6.2. Ящик имеет надежный запор и ручки для его транспортировки двумя человеками

6.3. Внутри ящика имеются специальные держатели (стопоры) для баллонов или аппаратов

6.4. Внутренняя полость ящика обита амортизирующим материалом

7. Стол для оформления результатов проверки дыхательных аппаратов

7.1. В ящиках стола хранятся Журналы регистрации проверок № 1 и 2, Журнал учета наличия и движения воздушных баллонов

8. Хранение дыхательных аппаратов на пожарных автомобилях

8.1. Дыхательные аппараты на каждого газодымозащитника отделения хранятся в кабине пожарного расчета

8.2. Дыхательные аппараты хранятся в вертикальном положении на специальных держателях, таким образом, чтобы не повредить узлы и детали

8.3. При хранении металлические узлы крепления оборудуются амортизирующим материалом, исключающий контакт дыхательного аппарата с держателем

8.4. Под дном воздушного баллона установлено устройство (подпор), разгружающее подвесную систему аппарата

8.5. Маска прикреплена к воздуховодной системе дыхательного аппарата и уложена в защитную сумку

9. Требования к хранению и эксплуатации направляющего троса звена ГДЗС

9.1. Пожарные автомобили комплектуются направляющим тросом

9.2. Длина троса не менее 50 м

9.3. На конце прикреплен карабин

9.4. Направляющему тросу присвоен инвентарный номер

10. Требования к хранению и эксплуатации переносного поста безопасности ГДЗС

10.1. На лицевой части нанесена надпись "Пост безопасности ГДЗС"

10.2. Укомплектован согласно табелю положенности

11. Наблюдательное дело по газодымозащитной службе

11.1. Опись служебных документов

11.2. Копия приказа 7 ОФПС "Об организации ГДЗС"

11.3. Копии приказов "Об организации обучения на право работы в СИЗОД"

11.4. Копии приказов "Об организации обучения постового на ПБ"

11.5. Копии приказов "О допуске постовых на ПБ"

11.6. Копия приказа "О закреплении СИЗОД"

11.7. Протоколы сдачи зачетов по мат части СИЗОД

11.8. Протоколы приема зачетов по окончании семинарских занятий

11.9. Документы по аттестации на каждого газодымозащитника  (приказ, акт, протокол)

11.10. Приказ № 234

11.11. Методические рекомендации…

11.12. Приказ № 86

11.13. Список газодымозащитников

11.14. Выписка из графика проведения проверки № 3

11.15. Сведения о НС с использованием СИЗОД

11.16. Анализы ГДЗС за прошедший и текущий год

11.17. Сводные ведомости сдачи нормативов в СИЗОД

Начальник нештатной газодымозащитной службы

ФГКУ «7 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»

капитан внутренней службы

# Text boxes

1 – джойстик  вакуумметрического давления

2 – джойстик управления

3 – джойстик избыточного давления

4 – входной разъем

5 – таймер

6 – манометр среднего давления

7 – манометр низкого давления

8 – гнездо адаптер легочного автомата

9 – муляж головы человека