Билет № 1

1. Оперативно-тактические особенности района выезда.

2. Назначение, классификация пожарных насосов.

3. Требования безопасности при выезде и следовании к месту пожара.

4. Тест по ГДЗС №1:

4.1. Контрольный пост ГДЗС и обеспечение его работы;

4.2. Назначение и устройство легочного автомата Вашего СИЗОД;

4.3. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха баллонах составляло 280, 290 и 300 кгс/см кв. За время продвижения к месту работы оно снизилось соответственно до 260, 265,280 кгс/см кв.   Время работы у очага пожара будет равно:

4.4. Проверка № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Определить Sг (площадь горения) через 30 минут свободного развития пожара по круговой форме, если Vл =1,0 м/мин.

6. Задача №1:

Характеристика объекта. Пожар в подвале четырехэтажного кирпичного жилого дома. Вход в подвал совмещен с лестничной клеткой. Надподвальное перекрытие из железобетонных плит. В подвале имеются хозяйственные сараи.

Силы и средства: АЦ-40(130), АЦ-40(131).

Обстановка по внешним признакам. Ночь, 2 часа. Зима, температура воздуха минус 27 градусов. Из окон подвала и лестничной клетки выходит густой дым.

Обстановка по результатам разведки. Лестничная клетка и подвал задымлены. В подвале горят сараи на площади 80 м.кв. На первом этаже в квартире над местом горения сильно прогрет пол. Жильцы волнуются. Из квартиры под местом горения эвакуируются вещи.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 2

1. Дать оперативно-тактические особенности пожароопасных объектов расположенных в районе выезда.

2. Виды ТО ПА, сроки их проведения. Регламентирующий документ.

3. Требования безопасности при нахождении звена ГДЗС в задымленной среде.

4. Тест по ГДЗС №2 :

4.1. Виды боевой работы, выполняемой л/с ГДЗС в помещениях с непригодной для дыхания средой. Укажите их первоочередность;

4.2. Назначение, устройство и принцип действия звукового сигнала (сигнализатора) Вашего СИЗОД (укажите тип), оповещающего о необходимости выхода на свежий воздух;

4.3. Определить время работы звена ГДЗС у очага пожара (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить боевую проверку СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какова эффективная площадь тушения стволом «А» производительностью 7 л/сек, если I тр. = 0.15 л/с м.кв.?

6. Задача № 2:

Характеристика объекта. Пожар в подвале пятиэтажного жилого дома. Подвал высотой 2 м. состоит из двух секций. Перекрытие над подвалом железобетонное. Помещения разделены деревянными перегородками и используются жильцами под сараи. Вход в подвал через лестничную клетку.

Силы и средства: АЦ-40(130), АЦ-40(131), АЛ-30, АГ-24.

Обстановка по внешним признакам. Лето. День. Из окон подвала идет дым.

Обстановка по результатам разведки. Подвал сильно задымлен. Горят сараи на площади 80 м.кв. Жильцы с четвертого и пятого этажей здания просят о помощи.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 3

1. Стадии пожара, их краткая характеристика и особенности боевых действий во второй из них.

2. Вопросы, рассматриваемые при проверке состояния технической службы.

3. Требования безопасности при спасании людей и имущества

4. Тест по ГДЗС №3 :

4.1. Документация газодымозащитника по эксплуатации СИЗОД;

4.2. Основные части СИЗОД и их назначение;

4.3. Произвести расчет времени работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде;

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Пожар возник в прямоугольном помещении 10х40 метров в центральной части. Какая будет площадь пожара через 5 минут при Vл =1.0 м/мин.

6. Задача № 3:

Характеристика объекта. Пожар в одноэтажном деревянном рубленом жилом доме, имеющим размеры в плане 30х12м.

В 20 метрах от него находится подобное здание.

Водоснабжение. Река с высотой берега 15м. Подъезды удовлетворительные.

Силы и средства: АЦ-40(131)

Обстановка на пожаре. К прибытию караула огнем было охвачено все здание. Скорость ветра 6 м/с. Направление ветра показано на схеме.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 4

1. Зоны на пожаре, принцип выделения и краткая характеристика основных из них.

2. Назначение и виды пожарных автомобилей.

3. Меры безопасности при боевом развертывании.

4. Тест по ГДЗС №4:

4.1. Правила отыскания, порядок и способы спасания людей из помещений с непригодной для дыхания средой;

4.2. Назначение и устройство баллона (кислородного или воздушного) с вентилем (указать тип);

4.3. Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС на свежий воздух (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 1 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Сколько литров пенообразователя требуется для бесперебойной работы ГПС-2000 в течение 10 минут.

6. Задача № 4:

Характеристика объекта. Пожар в этаже четырнадцатиэтажного жилого дома. Здание II СО, многосекционной планировки. Покрытие совмещенное. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Пожарные краны по два на каждом этаже установлены на площадках лестничных клеток. Имеется лифт. Балконы по вертикали соединены эвакуационными лестницами

Силы и средства АЦ-40(130), АЦ-40(131), АЛ-30, АГ-24.

Обстановка по внешним признакам. День. Лето. Из окон квартиры 12 этажа и окон лестничной клетки выходит дым. Жильцы 12 и 13 этажей на балконах просят о помощи.

Обстановка по результатам разведки. Лифт работает. Лестничная клетка и коридоры начиная с 10 этажа задымлены. Пожар в квартире 12 этажа на площади 30 кв.м. Квартиры вышерасположенных этажей задымлены. В горящей и вышерасположенных квартирах людей не обнаружено, 14 человек находятся на балконах.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 5

1. Принципы прекращения горения и их краткая характеристика (раскрыть суть принципов).

2. Дополнительное электрооборудование ПА.

3. Требования безопасности к караульным помещениям.

4. Тест по ГДЗС №5:

4.1. Постовой на посту безопасности – задачи и его обязанности;

4.2. Назначение, устройство и принцип действия звукового сигнала (сигнализатора) Вашего СИЗОД (укажите тип), оповещающего о необходимости выхода на свежий воздух;

4.3. Определить время работы звена ГДЗС у очага пожара (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. В течение какого времени будет обеспечена работа ствола «Б» от АЦ 2,4- 40(131) без установки ее на водоисточник? Тоже для ствола «А» (или двух «Б»).

6. Задача № 5:

Характеристика объекта. Пожар в двенадцатиэтажном жилом доме.

Здание односекционное с центральном расположением лестничной клетки и шахты лифта, оборудованных системой подпора воздуха.

Силы и средства АЦ-40(130), АЦ-40(131), АЛ-30, АГ-24.

Обстановка по внешним признакам. Зима. Ночь, 2 часа. Из полуоткрытой наружной двери лестничной клетки идет дым. В окнах квартиры второго этажа видны отблески пламени. У подъезда здания находятся люди, которые сообщили, что горит квартира второго этажа, дверь которой на замке. Многие жильцы находятся в здании.

Обстановка по результатам разведки. Лестничная клетка сильно задымлена, система подпора воздуха и лифт не работают. На первом этаже в квартирах людей нет. Пожар в квартире второго этажа на площади 20 кв.м. В горящей квартире у двери обнаружен потерявший сознание мужчина. Квартиры вышерасположенных этажей задымляются, а жильцы открыли окна и просят о помощи.

Оценить обстановку, принять решение на тушение пожара и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 6

1. Охлаждение реагирующих веществ (горящего материала), основное огнетушащее вещество и его основные свойства.

2. Способы заполнения водой насоса и всасывающих рукавов при отказе вакуум-аппарата.

3. Требования к системам задымления и вентиляции в ТДК.

4. Тест по ГДЗС №6:

4.1 Структура и функции ГДЗС территориального и местных гарнизонов пожарной охраны.

4.2. Основные параметры, устройство и принцип действия СИЗОД;

4.3. Рассчитать остаточное давление в баллоне (баллонах), при котором следует возвращаться на свежий воздух (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить боевую проверку СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Определить время работы трех стволов «Б» с расходом 3,5 л/с от пожарного водоема вместимостью 30 м. куб.

6. Задача № 6:

Характеристика объекта. Пожар на чердаке двухэтажного жилого дома. Стены здания кирпичные. Междуэтажные и чердачное перекрытия трудногорючие. Чердачное помещение разделено на две части противопожарной стеной с незащищенным дверным проемом. Имеются две лестничные клетки с выходом на чердак.

Силы и средства АЦ-40(130), АЦ-40(131).

Обстановка по внешним признакам. Ночь. Лето. Из слуховых окон чердака выходит дым.

Обстановка по результатам разведки. Правая лестничная клетка сильно задымлена. Люк на чердак открыт. На чердаке горят обрешетка и стропила на площади 90 кв.м. В одной из квартир на втором этаже штукатурка пожелтела. В квартирах второго этажа находятся десять жильцов.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 7

1. Изоляция реагирующих веществ от зоны горения, основное огнетушащее средство и его основные свойства.

2. Основные неисправности насосных установок ПА.

3. Обязанности РТП для обеспечения безопасности л/с при ликвидации горения на складах с хранением и обращением взрывчатых веществ.

4. Тест по ГДЗС №7:

4.1. Обязанности газодымозащитника;

4.2. Указать путь прохождения кислорода (воздуха) в СИЗОД, охарактеризовать улы его прохождения;

4.3. Произвести расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какой объем помещения может быть заполнен ВМП с помощью одного ГПС-600 за нормативное время тушения, если Кр=3 (коэффициент разрушения пены).

6. Задача № 7:

Характеристика объекта. Пожар в двухэтажном здании детского сада. Здание кирпичное. Перекрытие трудногорючее. Вход на чердак

с лестничных клеток. Кровля металлическая по деревянной обрешетке. В детском саду в ночное время находятся 20 детей и 2 дежурных няни.

Силы и средства АЦ-40(130), АЦ-40(131).

Обстановка по внешним признакам. Ночь. Зима, температура воздуха минус 25. Из окон второго этажа торцевой части здания выходит дым. Сторож сообщил, что няни эвакуируют детей.

Обстановка по результатам разведки. На втором этаже горит дневная спальня на площади 50 кв.м. Помещения второго этажа сильно задымлены. В спальне первого этажа штукатурка на потолке пожелтела и потрескалась, помещение задымлено. Дети эвакуированы на улицу.

Оценить обстановку, принять решение на тушение, и отдать приказы подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 8

1. Разбавление реагирующих веществ. Общие сведения о   механизме прекращения горения, огнетушащих веществах и их свойствах.

2. ТТХ АЦ-40(131).

3. Требования безопасности, переделяемые к гаражам (помещения для пожарной техники и поста ТО).

4. Тест по ГДЗС №8:

4.1. Должностные лица ГДЗС, ответственность, права и обязанности;

4.2. Назначение и устройство шлем-маски СИЗОД;

4.3. Произвести расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Определить время работы ствола «А» с расходом воды 7 л/с от АЦ-4-40(375).

6. Задача № 8:

Характеристика объекта. Пожар в четырехэтажном здании больницы. Здание кирпичное. Перекрытия трудногорючие. На первом этаже размещаются приемный покой, аптека, фармацевтическое отделение и специальные кабинеты. Палаты для больных расположены на втором-четвертых этажах.

Силы и средства 4 АЦ-40(130), 3 АЦ-40(131), АЛ-30.

Обстановка по внешним признакам. Из окон первого и вторых этажей выходит черный дым. В них видны отблески пламени. Караул встретил главврач и сообщил, что пожар в аптеке. Обслуживающим персоналом производится эвакуация больных.

Обстановка по результатам разведки. В аптеке горение на площади 60 м.кв., на втором этаже – на площади 3 м.кв., сильное задымление.

В палатах второго этажа осталось шесть тяжелобольных. В вышерасположенных этажах слабое задымление.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 9

1. Понятие о химическом торможении реакции горения. Ингибирование. Представители огнетушащих веществ и составы на их основе.

2. Назначение и устройство вакуум-аппарата.

3. Требования безопасности, предъявляемые к учебным башням.

4. Тест по ГДЗС №9:

4.1. Дать характеристику дыма в зависимости от горючих веществ и характеристики горения;

4.2. Назначение и устройство редуктора СИЗОД;

4.3. Произвести расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 1 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Помещение, какого объема можно заполнить ВМП средней кратности, если на месте пожара имеется 440 литров пенообразователя? Решить методом приближенного расчета.

6. Задача № 9:

Характеристика объекта. Пожар в доме культуры. Здание по торцам трехэтажное, в средней части – двухэтажное III СО. Стены кирпичные, перекрытия деревянные, пустотелые. Конструкции чердака деревянные, кровля металлическая.

Силы и средства 3 АЦ-40(130), 3 АЦ-40(131), АЛ-30, АГ-24.

Обстановка по внешним признакам. Лето. Вечер. Открытым огнем горит боковой карман сцены. Администрация эвакуирует детей, которые занимались в помещениях для кружковой работы.

Обстановка по результатам разведки. Огонь полностью охватил помещение бокового кармана и распространяется на сцену и в задний карман. Сцена, ее помещения и зрительный зал задымлены. Все дети эвакуированы, но обслуживающий персонал еще находится на втором и третьем этажах.

Оценить обстановку, принять решение на тушение, и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 10

1. Оперативно-тактическое изучение района выезда. Цель и содержание как форма обучения начсостава.

2. Особенности эксплуатации насосных установок в условиях высоких и низких температур.

3. Требования безопасности, предъявляемые к пожарным защитным костюмам.

4. Тест по ГДЗС №10:

4.1. Назначение, общее устройство, ТТХ автомобилей газодымозащитной службы;

4.2. Основные ТТХ СИЗОД;

4.3. Произвести расчет контрольного давления в СИЗОД, при котором необходимо выходить на свежий воздух (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 1 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Сколько требуется пенообразователя при проведении пенной атаки

для заполнения подвала объемом 300 м.куб.? Решить методом приближенного расчета.

6. Задача №10:

Характеристика объекта. Пожар жилых домов в рабочем поселке совхоза. Поселок расположен в 3 км от районного центра и состоит из одноэтажных рубленных жилых домов с надворными постройками. В противопожарных разрывах уложены дрова и сено, построены сараи.

Силы и средства АЦ-40(131).

Обстановка на пожаре. Лето. День. Ветер умеренный, порывистый. Горят два дома и загорается третий. Люди эвакуируют имущество из соседних домов.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 11

1. Особенности развертывания сил и средств для тушения пожаров при неудовлетворительном водоснабжении: перекачка, подвоз воды АЦ, забор воды с помощью Г-600.

2.  Назначение и классификация железнодорожных пожарных поездов. Техническое устройство и характеристики.

3.  Требования безопасности при выполнении работ по ликвидации ЧС и их последствий связанных с возможным облучением л/с.

4.  Тест по ГДЗС №11:

4.1. Способы защиты органов дыхания и зрения от воздействия продуктов сгорания: групповой и индивидуальный. Классификация и типы СИЗОД;

4.2. Назначение и устройство легочного автомата СИЗОД;

4.3.  Произвести расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить боевую проверку СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5.  В течение какого времени будет обеспечена работа одного ГПС-600 от АЦ-40(130), без установки ее на водоисточник? Какой объем пены при этом будет получен?

6. Задача № 11:

Характеристика объекта. Пожар в одноэтажном здании гаража. Здание кирпичное. Покрытие горючее. Кровля толевая. Здание разделено противопожарной стеной на две части (зоны ремонта и стоянки автомобилей). Высота здания – 12 м. Имеется наружная стационарная лестница до верхней точки покрытия. В гараже стоят грузовые и легковые автомобили.

Силы и средства АЦ-40(130), АЦ-40(131).

Обстановка по внешним признакам. Лето. Ночь. Из полуоткрытых ворот зоны ремонта выходит дым.

Обстановка по результатам разведки. Горит грузовой автомобиль в зоне ремонта, стоящий на смотровой яме, и покрытие на площади 60 м.кв. Помещение сильно задымлено.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 12

1. Алгоритм действий РТП (блочная схема) по тушению пожаров.

2. Учет работы ПА. Учетные документы.

3. Требования безопасности при несении караульной службы.

4. Тест по ГДЗС № 12:

4.1. Применение сил и средств ГДЗС на пожаре: первичная тактическая единица ГДЗС, ее состав, порядок организации на пожаре (учении);

4.2. Назначение и общее устройство СИЗОД;

4.3. Произвести расчет общего времени работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде(по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить боевую проверку СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Сколько и каких стволов требуется для тушения пожара каучука на открытой площадке размером 30х30 м.  Iтр=0,3 л/с.

6. Задача №12:

Характеристика объекта. Пожар в одноэтажном здании гаража. Стены кирпичные. Покрытие утепленное, горючее. Кровля толевая.

По периметру здания расположены две стационарные пожарные лестницы. В гараже хранятся 18 автомобилей и имеются помещения для их ремонта.

Силы и средства 2 АЦ-40(130), 2 АЦ-40(131).

Обстановка по внешним признакам. Зима, температура воздуха минус 32. Ночь. Из ворот гаража выходит черный дым. Сторож и дежурный шофер эвакуируют машины.

Обстановка по результатам разведки. В зоне стоянки автомобилей сильное задымление. Горят два автомобиля и покрытие изнутри на площади 40 кв.м. В гараже находится 16 автомобилей.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 13

1. Первоочередная задача пожарных подразделений при тушении пожаров ЛВЖ (ГЖ), в резервуарных парках.

2. Какие требования предъявляются к л/с для допуска к работе на ПА?

3. Действия, в целях обеспечения безопасности, командиром звена ГДЗС в задымленной зоне.

4. Тест по ГДЗС №13:

4.1. Обязанности газодымозащитника;

4.2. Назначение, устройство и принцип работы редуктора СИЗОД;

4.3. Произвести расчет времени работы звена ГДЗС в СИЗОД (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 1 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Сколько литров пенообразователя требуется для бесперебойной работы одного ГПС-600 в течение 10 минут?

6. Задача №13.

Характеристика объекта. Пожар трансформатора ТЭЦ. Открытое распределительное устройство состоит из двух силовых трансформаторов по 6 кВ А. Трансформаторы с турбинным цехом соединены гибкими связями (кабелем). Имеются гравийная засыпка и емкость для аварийного слива масла.

Силы и средства 3АЦ-40(130), 3АЦ-40(131), АГ-24.

Обстановка на пожаре. Горит трансформатор 1 и трансформаторное масло на площади 150 м.кв. Горящее масло растекается в сторону турбинного цеха. Дежурный инженер электрического цеха сообщил, что трансформатор обесточен.

Оценить обстановку и принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 14

1. Особенности развертывания сил и средств для тушения пожаров в зданиях повышенной этажности.

2. ТТХ АЛ-30(131). Основные элементы конструкций.

3. Действия, в целях обеспечения безопасности, командиром звена ГДЗС при проведении разведки.

4. Тест по ГДЗС №14:

4.1. Экипировка и оснащение звена ГДЗС для выполнения боевой задачи;

4.2. Основные ТТХ СИЗОД;

4.3. Произвести расчет времени работы звена ГДЗС в СИЗОД (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какой запас пенообразователя необходимо сосредоточить на месте пожара для заполнения подвала ВМП, если на тушение поданы два ГПС-2000

6. Задача №14:

Характеристика объекта. Пожар в четырехэтажном здании мельницы. Междуэтажные перекрытия и покрытие здания горючие.

На уровне третьего этажа здание сообщается галереями с одной стороны со складом готовой продукции, а с другой – с башней элеватора.

Силы и средства 3 АЦ-40(130), 3 АЦ-40(131), АГ-24.

Обстановка по внешним признакам. Весна. Ночь. Ветер умеренный. Из окон третьего и четвертого этажей выходит дым.

Обстановка по результатам разведки. На третьем этаже горят рассева на площади на площади 90 кв.м. Лестничные клетки задымлены. Загорается перекрытие над третьим этажом. Рабочих нет.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 15

1. Подготовка и проведение пенной атаки при тушении ЛВЖ (ГЖ), в РВС. Особенности расчета средств тушения в зависимости от продолжительности горения.

2. Контроль технического состояния ПА. Порядок предъявления рекламаций. Оформление документов

3. Требования безопасности при проведении ТО. Что запрещается при проведении ТО?

4. Билет по ГДЗС №15:

4.1. Задачи ГДЗС на пожаре (аварии), виды боевых действий, выполняемых при их решении;

4.2. Основные узлы и детали СИЗОД;

4.3. Определить время работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде в СИЗОД (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какой запас пенообразователя необходимо сосредоточить на месте пожара для заполнения подвала пеной, если на тушение поданы три ГПС-600?

6. Задача №15:

Характеристика объекта. Пожар в резервуаре с нефтью в нефтепарке. Он состоит из шести одинаковых металлических сварных резервуаров вместимостью 5000 м.куб. каждый. Разрывы между резервуарами соответствуют нормам. Резервуары заполнены нефтью. Резервуар 4 пустой.

Силы и средства 3 АЦ-40(130), 3 АЦ-40(131).

Обстановка на пожаре. В 16 ч. 30 мин от грозового разряда в резервуаре 1 произошел взрыв. В 16 ч. 34 мин. к месту пожара прибыл дежурный караул. К моменту его прибытия горели резервуар 1 и разлившиеся нефть вокруг него на площади 180 м.кв.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 16

1. Оперативно – тактическое изучение района выезда как форма обучения начальствующего состава: цель и содержание.

2. На какие виды и типы подразделяются пожарные мотопомпы. Основные тактико-технические требования, предъявляемые к пожарным мотопомпам.

3. Требования безопасности при эксплуатации ручных пожарных лестниц.

4. Тест по ГДЗС №16:

4.1. Команды, подаваемые при подготовке СИЗОД к работе и при включении в них. Действия газодымозащитника при их выполнении;

4.2. Указать путь прохождения кислорода (воздуха) в СИЗОД, охарактеризовать узлы его прохождения;

4.3. Произвести расчет общего времени работы звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде в СИЗОД (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какова эффективная площадь тушения нефтепродукта с Твсп.>28 градусов, одним ГПС-600, если Iтр=0.08 л/с м2.

6. Задача  №16:

Характеристика объекта. Пожар в одноэтажном здании деревообделочного цеха, имеющего размеры в плане 90х24 м. Стены здания кирпичные. Покрытие сводчатое, горючее, с пустотами по деревянным фермам. Кровля толевая. Высота здания до конька покрытия – 12м. В цехе изготавливаются оконные рамы, деревянные коробки, полотнища и наличники. В цехе имеются восемь пожарных кранов. Давление в противопожарном водопроводе при работе насосов – повысителей поднимается до 6х105 Па.

Силы и средства 2 АЦ-40(130), 2 АЦ-40(131).

Обстановка по внешним признакам. Лето, температура 28. День. Время рабочее. Горит покрытие на площади около 40 м2 . Рабочие выносят из цеха готовую продукцию.

Обстановка по результатам разведки. Горят деревянные изделия на площади 60 м2, и покрытие изнутри на площади 100м2. В цехе среднее задымление. На тушение пожара членами ДПД подан ствол «Б» от внутреннего пожарного крана.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 17

1. Расчет сил и средств на тушение пожара:

- в каких случаях проводится;

- исходные данные для расчета;

- что определяется расчетом;

- по каким параметрам делаются выводы, какие и для чего.

2. Назначение и область применения АКП. ТТХ «БРОНТО». Сравнительная оценка АЛ и АКП.

3. Требования безопасности, предъявляемые к спасательным веревкам.

4. Тест по ГДЗС №17:

4.1. Постовой на посту безопасности, задачи, обязанности;

4.2. Назначение и принцип действия звукового сигнала СИЗОД;

4.3. Определить время работы звена ГДЗС у очага пожара (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. На каком отрезке периметра (по длине) эффективно работает один ствол «А» (один ствол «Б»), если интенсивность подачи воды Iтр=0,1 л/с.

6. Задача №17:

Характеристика объекта. Пожар в подвале пятиэтажного жилого дома. Подвал высотой 2 м. состоит из двух секций. Перекрытие над подвалом железобетонное. Помещения разделены деревянными перегородками и используются жильцами под сараи. Вход в подвал через лестничную клетку.

Силы и средства: АЦ-40(130), АЦ-40(131), АЛ-30, АГ-24. Обстановка по внешним признакам. Лето. День. Из окон подвала идет дым.

Обстановка по результатам разведки. Подвал сильно задымлен. Горят сараи на площади 80 м.кв. Жильцы с четвертого и пятого этажей здания просят о помощи.

Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 18

1. Старший РТП и его роль в обучении оперативных работников в деле практической подготовки к самостоятельному руководству подразделениями.

2. Порядок подачи ВМП на АЦ:

- при заборе из цистерны;

- при заборе из открытого водоисточника;

- при заборе из водопроводной сети;

3. Виды инструктажей и сроки их проведения.

4. Тест по ГДЗС №18:

4.1. Контрольный пост ГДЗС, размещение, назначение, оборудование;

4.2. Назначение, хранение, правила использования закрепленных за газодымозащитником СИЗОД;

4.3. Произвести расчет контрольного давления воздуха (кислорода) в СИЗОД, при котором необходимо выходить на свежий воздух (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 1 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какова эффективная площадь тушения нефтепродукта с Твсп>28 градусов одним ГПС-600, если Iтр=0.05 л/с м2.

6. Задача №18:

Характеристика объекта. Пожар в четырехэтажном здании больницы. Здание кирпичное. Перекрытия трудногорючие. На первом этаже размещаются приемный покой, аптека, фармацевтическое отделение и специальные кабинеты. Палаты для больных расположены на втором-четвертых этажах. Силы и средства 4 АЦ-40(130), 3 АЦ-40(131), АЛ-30. Обстановка по внешним признакам. Из окон первого и вторых этажей выходит черный дым. В них видны отблески пламени. Караул встретил главврач и сообщил, что пожар в аптеке. Обслуживающим персоналом производится эвакуация больных. Обстановка по результатам разведки. В аптеке горение на площади 60 м.кв., на втором этаже - на площади 3 м.кв., сильное задымление. В палатах второго этажа осталось шесть тяжелобольных. В вышерасположенных этажах слабое задымление. Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 19

1. Организация тушения пожаров: суть проблемы, роль органов местного управления и ГПС в ее решении.

2. Арматура водопенных коммуникаций. Назначение.

3. Требования безопасности при эксплуатации пожарных рукавов.

4. Тест по ГДЗС №19:

4.1. Способы борьбы с дымом на пожарах;

4.2. Назначение, устройство редуктора СИЗОД;

4.3. Произвести расчет общего времени работы звена ГДЗС в СИЗОД (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить проверку № 2 СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какой должен быть запас воды в водоеме для обеспечения бесперебойной ее подачи в течение 0,5 часа, если на тушение пожара поданы два ствола «А» и три «Б».

6. Задача №19:

Характеристика объекта. Пожар в двенадцатиэтажном жилом доме. Здание односекционное с центральном расположением лестничной клетки и шахты лифта, оборудованных системой подпора воздуха. Силы и средства АЦ-40(130), АЦ-40(131), АЛ-30, АГ-24. Обстановка по внешним признакам. Зима. Ночь, 2 часа. Из полуоткрытой наружной двери лестничной клетки идет дым. В окнах квартиры второго этажа видны отблески пламени. У подъезда здания находятся люди, которые сообщили, что горит квартира второго этажа, дверь которой на замке. Многие жильцы находятся в здании.

Обстановка по результатам разведки. Лестничная клетка сильно задымлена, система подпора воздуха и лифт не работают. На первом этаже в квартирах людей нет. Пожар в квартире второго этажа на площади 20 кв.м. В горящей квартире у двери обнаружен потерявший сознание мужчина. Квартиры вышерасположенных этажей задымляются, а жильцы открыли окна и просят о помощи. Оценить обстановку, принять решение на тушение пожара и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).

Билет № 20

1. Понятие о характерных пожарах на объектах и схемах их развития.

Пояснить на примере одного из объектов (на выбор экзаменующегося).

2. Какие типы машин народного хозяйства можно использовать как вспомогательные пожарные машины.

3. Электрозащитные средства, применяемые в подразделениях ГПС.

4. Билет по ГДЗС № 20:

4.1. Организация деятельности ГДЗС, ее место в системе профессиональной подготовке личного состава;

4.2. Основные ТТХ СИЗОД;

4.3. Произвести расчет общего времени работы звена ГДЗС в СИЗОД (по заданию экзаменатора);

4.4. Выполнить боевую проверку СИЗОД, периодичность, результаты проверки.

5. Какой запас пенообразователя необходимо сосредоточить на месте пожара для проведения пенной атаки, если на тушение ЛВЖ в резервуаре поданы четыре ГПС-600?

6. Задача № 20:

Характеристика объекта. Пожар в этаже четырнадцатиэтажного жилого дома. Здание II СО. многосекционной планировки. Покрытие совмещенное. Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. Пожарные краны по два на каждом этаже установлены на площадках лестничных клеток. Имеется лифт. Балконы по вертикали соединены эвакуационными лестницами

Силы и средства АЦ-40(130), АЦ-40(131), АЛ-30, АГ-24. Обстановка по внешним признакам. День. Лето. Из окон квартиры 12 этажа и окон лестничной клетки выходит дым. Жильцы 12 и 13 этажей на балконах просят о помощи.

Обстановка по результатам разведки. Лифт работает. Лестничная клетка и коридоры начиная с 10 этажа задымлены. Пожар в квартире 12 этажа на площади 30 кв.м. Квартиры вышерасположенных этажей задымлены. В горящей и вышерасположенных квартирах людей не обнаружено, 14 человек находятся на балконах. Оценить обстановку, принять решение на тушение и отдать приказания подразделениям (составить схему расстановки имеющихся сил и средств).