При отказе в работе вакуумного аппарата заполнение пожарного насоса можно осуществить двумя разными способами: заливкой полостей пожарного насоса и всасывающих рукавов водой из цистерны и кольцеванием автоцистерны с пожарным насосом.

При втором способе необходимо соединить всасывающие и напорные рукава с насосом; включить сцепление; открыть полностью вентили в цистерну и из цистерны (поз. 6 и 8 на рис. 8.19), установить частоту вращения вала насоса, равную 2000 – 2500 об/мин, и, плавно закрывая вентиль из цистерны (поз. 8 на рис. 8.19), установить необходимое разрежение по вакуумметру.

# Text boxes

5

7

6

4

3

2

1

8

Рис. 8.19. Подача воды из цистерны:

1 – всасывающий патрубок; 2 – насос; 
3 – напорная задвижка; 4 – рукавная линия; 
5 – вакуумный клапан; 6 – клапан на коллекторе; 
7 – цистерна, 8 – вентиль