«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ГУ «__ отряд ФПС

по ________________ области»

подполковник внутренней службы

_________________

«_____»____________200  г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе с гидравлическим инструментом

цилиндр двойного действия односторонний ЦГС 1/80 «СПРУТ»

К обслуживанию изделия во время работы допускается персонал, прошедший подготовку и изучивший данное руководство.

Изделие, принадлежности должны регулярно очищаться от грязи, проверяться на отсутствие гидравлической жидкости на наружной поверхности цилиндра, на отсутствие деформаций крюков, цепи, пальцев, осей принадлежностей. На неработающем цилиндре шток должен быть убран.

З а п р е щ а е т с я :

- использовать цилиндр с источником, создающим давление, превышающее максимальное в цилиндре,

применение жидкости , на которое не рассчитано изделие,

оставлять без присмотра изделие при работе,

производить ремонтные работы на работающем изделии,

работа с изделием при наличии течи,

находится под поднимаемым или опускаемым грузом,

находится рядом с натянутыми цепями,

работать со сменными частями, имеющими деформации(изгиб пальцев, крюков, трещин звеньев цепи и т.д.)

использовать изделие в качестве расширителя (или при подъеме грузов) при
несимметричной нагрузке на шток.

Требования безопасности при консервации и расконсервации,

Консервацию и расконсервацию производить в помещении, которое снабжено приточно-вытяжной вентиляцией рабочего места и средствами противопожарной безопасности. В помещении запрещается обращение с открытым огнем. При вскрытии тары с консервационным маслом, растворителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование инструментов, вызывающих при ударе искру.

При загорании консервационного масла применять следующие средства пожаротушения:

-распыленную воду,

-пену, при объемном тушении:

-углекислый газ,

Инструкцию разработал:

Начальник _____ ГУ «___ ФПС

по ________________ области»					________________