«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ГУ «__ отряд ФПС

по ________________ области»

подполковник внутренней службы

_________________

«_____»____________200  г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе с гидравлическим инструментом

ножницы комбинированные НКГС-80 «СПРУТ»

К обслуживанию изделия во время работы допускаются лица прошедшие подготовку и изучившие данное руководство.

Изделие, принадлежности должны регулярно очищаться от грязи, проверяться на отсутствие гидравлической жидкости на наружной поверхности, на отсутствие деформаций крюков, цепи.

На неработающем изделии НКГС-80 ножи должны быть сведены, и иметь зазор между губками 5-10 мм.

На неработающем изделии КГС-80 ножи должны быть сведены на расстоянии 5-10 мм. в середине между лезвиями.

З а п р е щ а е т с я :

-использовать изделие с источником, создающим давление, превышающее максимальное,

-применение жидкости, на которое не рассчитано изделие, оставлять без присмотра изделие при работе,

-производить ремонтные работы на работающем изделии, работа с изделием при наличии течи,

-находится под поднимаемым или опускаемым грузом,

-находится рядом с натянутыми цепями,

-работать в атмосфере , где искра от перекусывания может вызвать взрыв,

-работать с ножами, насадками с крюками, имеющими деформации.

Требования безопасности при консервации и расконсервации.

Консервацию и расконсервацию производить в помещении, которое снабжено приточно-вытяжной вентиляцией рабочего места и средствами противопожарной безопасности.

В помещении запрещается обращение с открытым огнем.

При вскрытии тары с консервационным маслом, растворителем

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование    инструментов,    вызывающих    при ударе искру.

При загорании консервационного масла (К-17) применять следующие средства пожаротушения:

распыленную воду,

пену,

при объемном тушении:

углекислый газ,

состав 3,5

Предельно допустимая концентрация паров углеводорода в воздухе помещения (рабочего места), определяемого прибором УГ-2 , составляет 300 мг/м3.

Предельно допустимая концентрация масляного тумана в воздухе помещения (рабочего места)- 5 мг/м3.

При разливе консервационного масла К-17 необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой ветошью. При разливе на открытой площадке - место разлива засыпать песком с последующим удалением.

Лица, занятые консервацией и расконсервацией должны пользоваться респираторами.

Инструкцию разработал:

Начальник _____ ГУ «___ ФПС

по ________________ области»					________________