«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ГУ «__ отряд ФПС

по ________________ области»

подполковник внутренней службы

_________________

«_____»____________200  г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда при работе с гидравлическим инструментом

Насос ручной НРС 2/80 «СПРУТ»

К обслуживанию изделия во время работы допускается персонал, прошедший подготовку и изучивший руководства по эксплуатации для всех типов устройств инструмента

Изделие и принадлежности должны регулярно очищаться от грязи, проверяться на отсутствие гидравлической жидкости на наружной поверхности

При эксплуатации станции необходимо соблюдать следующее:

- следить, чтобы уровень масла в маслобаке не превышал максимальный и не опускался ниже минимального;

- техническое обслуживание станции проводить в специально приспособленном и оборудованном месте;

- во время выполнения работ по обслуживанию насоса пользоваться только исправным инструментом;

- подключать к насосу только исправные агрегаты-потребители, рассчитанные на давление, создаваемое насосом.

З а п р е щ а е т с я :

- применять жидкости, на которое не рассчитано изделие;

- производить ремонтные работы при работающем изделии;

- работать неисправным изделием;

- работать с изделием при наличии течи;

- применять открытый огонь для прогрева насоса при низких температурах;

- работать насосом с подключенным гидроинструментом при натянутых рукавах.

Инструкцию разработал:

Начальник _____ ГУ «___ ФПС

по ________________ области»					________________