| МЧС РОССИИ ПРИВОЛЖСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (Приволжский региональный центр МЧС России) Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 Телефон: 200-11-01 Факс: 200-11-70 Е-mail: prc@mchs.nnov.ru 06.06.2011г. № 5578-4-3-4 На № от ________ | Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Приволжского федерального округа |
| --- | --- |

О направлении пожарно-тактических задач

Во исполнение указания ДПСС МЧС России от 02.06.2011 № 18-5-2-2208 направляю примерные пожарно-тактические задачи для подготовки к приему Центральной квалификационной комиссией квалификационных экзаменов (зачетов) у должностных лиц федеральной противопожарной службы, выполняющих функции руководителей тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ.

Обеспечить качественную подготовку должностных лиц федеральной противопожарной службы, принимающих участие в сдаче экзаменов и быть готовым к устному собеседованию, выполнению нормативов по пожарно-строевой подготовке (вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего, закрепление спасательной веревки за конструкцию, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, преодоление 100-й полосы с препятствиями), нормативов по физической подготовке (челночный бег 10х10 м, подтягивание, кросс 1000 (3000) м), практических упражнений на пожарной технике (забор и подача воды с открытого водоисточника, подача ГПС-600, схемы забора воды с помощью Г-600).

В срок до 02.08.2011 г. доложить в региональный центр через управление пожарно-спасательных сил и сил ГО на электронный адрес: rc-upss@prvrc.mchs.ru о готовности должностных лиц ФПС, принимающих участие в сдаче экзаменов Центральной квалификационной комиссии МЧС России и обеспечить прибытие 22-23.09.2011 года в  г. Самара должностных лиц, в соответствии с «Методическими рекомендациями……».

Приложение: на 5 л. в 1 экз. (в электронном виде)

Первый заместитель начальника

регионального центра (по ГПС)

полковник внутренней службы				                              А.В. Ковтун

исп. Гусев А.А.

тел.(831) 200-12-06, ВЦСС 350-1206

Приложение к письму ДПCC

Задача I.

Определить время работы одного ГПС-600 от АЦ без установки её на водоисточник, если количество воды в цистерне 2100 л, запас пенообразователя 155 л.

Определить возможный объём помещения и площадь тушения пеной, если требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя 0,08 л/см2, кратность пены (К) - 90, нормативное время тушения -10 мин,, концентрация пенообразователя в растворе - 6%, коэффициент разрушения пены (К)-3.

Задача 2.

Определить время работы двух ГПС-600 от АЦ с установкой её на естественный водоисточник, если запас пенообразователя 175 л. Генераторы подаются по двум рукавным линиям, состоящих из трех рукавов Q 66 мм каждая, магистральная линия собрана из двух рукавов Q 77 м.

Определить возможный объём пены и площадь тушения, если требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя 0,08 л/с*м3, кратность пены (К)-100,  нормативное  время тушения - 13 мин., концентрация пенообразователя в

растворе - 6%, коэффициент разрушения пены (к3) - 3.

Задача 3,

Пожар произошёл в центре помещения размером 24x100 м, в торцевых стенах имеются проемы. Скорость распространения пожара составляет 1,5 м/мин., требуемая интенсивность подачи воды 0,15 л/см".

Время от начала пожара до сообщения составило 6 мин., время сбора и выезд - 1,5 мин., время развертывания сил и средств - 6 мни. Расстояние от пожарной части до места пожара 4,5 км, средняя скорость движения пожарного автомобиля 35 км/час.

Определить площадь пожара, площадь тушения и требуемый расход воды к моменту введения первого ствола. Тушение осуществляется  ручными стволами.

Задача 4,

Пожар произошёл в подвале жилого дома размером 46x12x2 м. тушение производится пеной средней кратности (К=100), полученной из 6%-го раствора пенообразователя. Коэффициент разрушения пены - 3, время для заполнения помещения подвала - 10 мин.

Определить требуемое количество ГПС-600, запас пенообразователя на месте пожара и пожарных автомобилей с объёмом бака для пенообразователя 250 л.

Задача 5.

Определить возможный объем заполнения воздушно-механической пеной средней кратности (К = 100) при использовании 4 %-го раствора пенообразователя, и наличии 250 л пенообразователя, Коэффициент заполнения равен 3. Запас воды принять неограниченным.

Задача 6.

Определить тактические возможности отделения на АЦ-4-40(4331-04) (запас ПО - 300 л), по возможной площади тушения ЛГЖ и возможному объему

тушения  с  установкой   и  без  установки   на   водоисточник,  6   %-м  раствором пенообразователя, за нормативное время 10 мин.

Задача 7,

Определить напор на насосе пожарного автомобиля, если расстояние от места пожара до водоисточника 340 м, подъём местности 6 м. используются прорезиненные рукава Q77 мм. На тушение подано три ствола РСК-50 с диаметром насадка 13 мм. Подъём стволов составляет 8 м. напор на стволе 40 м.

Задача 8.

Определить предельное расстояние при подаче одного ствола РС-70 с диаметром насадка 19 мм и двух стволов РС-50 с диаметром насадка 13 мм по одной магистральной линии, если напор у ствола 40 м, максимальный подъём 22 м, высота подъёма местности составляет 11 м.

Используются прорезиненные рукава Q 77 мм. Максимальный напор на насосе пожарного автомобиля 100 м.

Задача 9.

Для тушения пожара необходимо подать три ствола РСК-50 с диаметром насадка 13 мм, максимальная высота подъёма стволов 15 м. Ближайший естественный водоем расположен на расстоянии 1700 м от места пожара, подъём местности равномерный и составляет 13 м. Определить требуемое количество пожарных автомобилей для доставки воды в перекачку из насоса в насос по одной магистральной линии, собранных их прорезиненных рукавов о 77 мм. Максимальный напор на насосе пожарного автомобиля 90 м.

Задача 10.

Определить требуемое количество АЦ-2,1-40 для подвоза воды к месту пожара от водоисточника, находящегося на расстоянии 2 км от места пожара. Требуемый расход для локализации пожара составляет 12,8 л/с. Заправка АЦ из водоисточника осуществляется мотопомпой с подачей насоса 600 л/мин. Средняя скорость движения пожарного автомобиля 35 км/час. Напор на стволе 40 м.

Задача 11.

Для тушения пожара необходимо подать два ствола РСК-50 (Нств=40 м), соответственно в первый и второй этажи жилого дома (Z=5m). Расстояние от места пожара до пожарного автомобиля АЦ-2,1-40, установленного на водоисточник, 140 м. Подъём местности составляет 10 м. Подъезд к водоисточнику возможен на расстоянии (Lr/э) 50 м, разница высот (подъём - zB) 10 м. Условная высота всасывания 18 м, напор на насосе 80 м.

Определить возможность забора воды с помощью одного гидроэлеватора Г-600А (К=2)возможность подачи воды на 140 м используя гидроэлеваторную систему и требуемое количество рукавов.

Задача 12.

Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду в 10 час. 00 мин., давление воздуха в баллонах ДАСВ (тип баллонов БК-7-300С) составляло

250, 270 и 295 кгс/см2. За время продвижения к месту работы оно снизилось соответственно до 250, 265, 280 кгс/см2. Определить общее время работы звена ГДЗС в аппаратах, время работы у очага пожара и ожидаемое время возвращения звена, при среднем потреблении воздуха 30 л/мин. Коэффициент сжимаемости

воздуха равен 1,1.

Задача 13.

Звено ГДЗС включилось в ДАСВ (два баллона по 4 л) в 16 ч. 20 мин. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 285, 280, 275 кгс/см2. Звено ГДЗС прибыло к месту ведения работ (очагу) в 16 ч. 25 мин.

Определить общее время работы звена ГДЗС в СИЗОД, ожидаемое время возвращения на свежий воздух, и время, когда постовой на посту безопасности должен подать сигнал о начале выхода звена ГДЗС на свежий воздух, если средний расход воздуха равен 40 л/мин.

Задача 14.

В резервуаре РВС-5000 горит бензин. Габариты резервуара: диаметр - 23,8 м, высота - 12,9 м. расстояние до двух соседних резервуаров составляет 0.5D.

Интенсивность охлаждения горящего резервуара 0,8 л/с м, соседних - 0,Зл/с м, на тушение бензина - 0,08 л/с'м2 (по раствору).

Определить требуемое количество генераторов для проведения пенной атаки, стволов для охлаждения горящего и соседних резервуаров, требуемый запас пенообразователя на месте пожара.

Для охлаждения горящего резервуара подаются лафетные стволы ПЛС-20П с диаметром насадка 28 мм, напором у насадка 50 м; соседних - лафетные стволы ПЛС-20П с диаметром насадка 25 мм, напором у насадка 50 м. Время проведения пенной атаки 10 мин.

Задача 15.

При аварийной посадке транспортного самолета ИЛ-86, произошёл разлив авиатоплива с последующим его воспламенением. Длина фюзеляжа 66 м, диаметр 7 м. Поправочный коэффициент на длину фюзеляжа (К) равен 30. Требуемая (нормативная) интенсивность подачи раствора пенообразователя 0,135 л/с м2. Время проведения первого этапа тушения 1 мин., второго-2 мин.

Определить требуемый расход раствора и запас пенообразователя на месте пожара для его тушения на первом (90% площади пожара) и втором (10% площади пожара) этапах, максимальный расход раствора пенообразователя.