Приложение № 1

к исх. от 06.05.2011 г. № 4437-4-3-4

ПОЛОЖЕНИЕ

по организации уставного порядка, содержанию территорий подразделений, пожарных депо и служебных помещений

в подразделениях Федеральной противопожарной службы МЧС России Приволжского федерального округа

| № п/п | Требование | Ссылка на нормы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория подразделения | НПБ 101-95 |
| 1.1. | Расстояние ПД до общественных и жилых зданий не менее 15 м, школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м (при проектировании). | п.2.2. |
| 1.2. | Озеленение территории ПД - не менее 15 % от площади участка (прил. № 2). | п.2.11. |
| 1.3. | 2 въезда (выезда) с территории, ширина ворот не менее 4,5 м. | п.2.12. |
| 1.4. | Ограждение высотой не менее 2 м. | п.2.13. |
| 1.5. | Дороги и площадки на территории с твердым покрытием. | п.2.14. |
| 1.6. | Проезжая часть улиц и тротуар против выездной площади пожарного депо оборудуется светофором и световым указателем с акустическим сигналом, а также соответствующими дорожными знаками. | НПБ 101 п.2.15, Приказ № 257 от 5.07.1995 ( УСПО прил. 12) п.84. |
| 1.7. | На фасаде и звуковой сигнал для вызова должностных лиц караула. | Приказ № 257 от 5.07.1995 ( УСПО прил. 12) п.84 |
| 1.8. | Информационный щит «01» размером не менее 1,2х1,4 м. |  |
| 1.9. | Размещение транспорта личного состава определяется приказом (вне гаража и фасада ПД.) | Приказ № 257 от 5.07.1995 ( УСПО прил. 12) п.85 |
| 1.10. | Выездные ворота гаража боевых машин: на правом полотнище каждых ворот в круге (диаметр 0,25 м) указываются номера выездов боевого расчета (высота цифр 0,15 м, цифры черного цвета, круг белого цвета, внешняя кайма круга шириной 0,015 м красного цвета). |  |
| 1.11. | Фасад ПД: (Баннер) «Предупреждение, спасение, помощь!». Телефон «01». (высота надписи и изображений не менее 0,5 м). |  |
| 1.12. | На фасаде здания ПД: вывеска с указанием названия подразделения и его ведомственной принадлежности (размером 0,9х0,7 м - допускается пропорциональное уменьшение размеров). Фон вывески светло синий, буквы и окантовка белого цвета. |  |
| 1.13. | Флаги: Российской Федерации, МЧС России, субъекта РФ ПФО (длина древка равна двухкратной ширине флага); |  |
| 2. | Общие требования к помещениям |  |
|  | В каждом помещении опись имущества формата А4 в рамке под стеклом. | Приказ № 257 от 5.07.1995 УСПО п.83 |
|  | Стенд информации выполняется с «карманами» из орг.стекла и стекла, без использования скотча, кнопок, лески и т.п. Размер стенда не менее 1,2х1,4 м, толщина не более 0,05 м. Высота расположения нижней части стенда от уровня пола не менее 1,5 м (если позволяет высота помещений). Примечание: |  |
| 3. | Пост дневального при входе в здание пожарного депо (КПП). |  |
| 3.1. | Стол, стул. Телефон прямой связи с ПСЧ. Часы. |  |
| 3.2. | Стенд информации (распорядок дня, обязанности лиц внутреннего наряда, объявления, порядок допуска лиц в ПД – ст.92,93 УСПО, инструкция по пожарной безопасности для работников подразделения пожарной охраны). |  |
| 3.3. | План эвакуации (более 10 человек на этаже) формата не менее А3 в рамке. |  |
| 3.4. | Журнал учета посетителей. |  |
| 3.5. | Нагрудный знак или с соответствующим обозначением. |  |
| 3.6 | Кнопка вызова должностного лица. |  |
| 4. | Помещение начальника караула. |  |
| 4.1. | Стол, стул (2 шт.), шкафы для одежды, документации, кровать (кресло-кровать) настольная лампа, телефон). |  |
| 4.2. | Книга службы. | Приказ № 257 от 5.07.1995 ( УСПО прил. 12) |
| 4.3. | Учебный журнал (для каждого караула). |  |
| 4.4. | Журнал учета инструктажей по охране труда. |  |
| 4.5. | Личные карточки газодымозащитников (в отдельной папке). |  |
| 4.6. | Журнал учёта участков, перекрытых проездов и неисправности противопожарного водоснабжения |  |
| 4.7. | Эксплуатационные карточки пожарных автомобилей (в отдельной папке). |  |
| 4.8. | Журнал испытаний ПТВ и аварийно-спасательного оборудования. |  |
| 4.9. | Карточки боевых действий караулов на пожарах (в отдельной папке) |  |
| 4.10. | Формуляр напорных и всасывающих пожарных рукавов (в отдельной папке). |  |
| 4.11. | Ведомость состояния рукавного хозяйства (в отдельной папке). |  |
| 4.12. | Журнал учета технического обслуживания пожарного автомобиля. |  |
| 4.13. | Техническая и специальная литература и ее опись (формат А) в шкафу. |  |
| 4.14. | Акты о пожаре (бланки в отдельной папке). | Приказ № 257 от 5.07.1995 БУПО |
| 4.15. | Личный план работы начальника караула (в отдельной папке). |  |
| 4.16. | Журнал осмотра взрывопожароопасных помещений перед их закрытием по окончании работы (для подразделений по охране объектов, договорных подразделений). |  |
| 4.17. | Карточки на шины и аккумуляторы (в отдельной папке). | Приказ МВД РФ № 34-96г. |
| 4.18. | Журнал проведения первой и второй ступеней 3-х ступенчатого контроля за состоянием охраны труда. |  |
| 4.19 | Методические планы на проведение занятий по профессиональной подготовки подготовке личного состава дежурного караула. | «Программа подготовки личного состава…» |
| 4.20 | Стенд информации для служебной документации (расписания занятий, графики технического обслуживания пожарных автомобилей, отработки документов предварительного планирования боевых действий, инструкции по охране труда и т.п.). | Прил.12 к УСПО |
| 4.21. | Папка начальника караула: | Прил.12 УСПО |
| 4.21.1 | Опись документов находящихся в папке начальника караула. |  |
| 4.21.2 | Уставы, наставления, указания, рекомендации, правила, программы, нормативы по вопросам организации службы, подготовки и пожаротушения (допускается хранение отдельно в шкафу, с описью вышеперечисленных документов). |  |
| 4.21.3 | Выписки их приказов о допуске личного состава караула к самостоятельному дежурству. |  |
| 4.21.4 | Табель положенности ПТВ и аварийно-спасательного оборудования. |  |
| 4.21.5 | Функциональные (должностные) обязанности (инструкции) личного состава караула (начальники караулов, ПНК, командиры отделений, водители, диспетчеры, старшие пожарные). |  |
| 4.21.6 | Табели боевого расчёта на пожарные автомобили, состоящие на вооружении (боевые и резервные) караула |  |
| 4.21.7 | Распорядок дня |  |
| 4.21.8 | Обязанности лиц внутреннего наряда. |  |
| 4.21.9 | Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях подразделения |  |
| 4.22 | Документы по ГО в сейфе (металлическом несгораемом шкафу) |  |
| 4.23 | Экран выполнения нормативов по пожарно-строевой подготовке и ГДЗС | «Программа подготовки личного состава ГПС…», «Методические рекомендации по организации и проведению занятий с л/с ГДЗС». 2008 |
| 5. | Помещение пункта связи части (ПСЧ) |  |
| 5.1. | Площадь ПСЧ не менее 5 кв.м , высота не менее 3 м. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п.28 |
| 5.2. | ПСЧ располагается смежно с помещением гаража боевых машин. |  |
| 5.3. | Помещение для отдыха дежурных диспетчеров смежно с помещением ПСЧ. |  |
| 5.4. | Окно в стене разделяющей помещения ПСЧ и гаража размером 1,2х1,5 на расстоянии 0,6 м от пола (оборудуется приспособлением для передачи путевок). Выход непосредственно в гараж из ПСЧ не допускается. | НПБ 101-95 п.3.17. |
| 5.5. | Аварийное освещение на ПСЧ от аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника питания. | п.4.8. |
| 5.6. | На видном месте вывешивается в рамке инструкция по охране труда для диспетчера (формата А4), а также табличка с фамилией ответственного за выполнение ее требований. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п.168 |
| 5.7. | Углекислотный огнетушитель (1 шт.). |  |
| 5.8. | Наличие спец.линий «01», а в помещениях пожарной техники и дежурной смены установок тревожной сигнализации. | НПБ 101-95 п.4.9. |
| 5.9. | На ПСЧ могут быть установлены приемно-контрольные приборы установок пожарной сигнализации. | Приказ МЧС России № 608 от 25.12.2002г. Приказ. № 700 от 30 июня 2000 «Об утверждении Наставления по службе связи …». п.53 |
| 5.10. | Радиостанция для связи с пожарными автомобилями. |  |
| 5.11. | Часы, настольная лампа, аптечка, рабочий стол, кресло, телефонная аппаратура, оргтехника, шкафы для одежды и документации. |  |
| 5.12. | Дополнительно на ПСЧ могут устанавливаться телетайпы, телефаксы, компьютеры и другая оргтехника для обеспечения приема и передачи телефонограмм и распоряжений. | Приказ. № 700 от 30 июня 2000 «Об утверждении Наставления по службе связи …». п.54 |
| 5.13. | План-карта города (района) с дислокацией пожарных подразделений гарнизона, границами выезда ПЧ, водоисточниками, выделенными особо важными и режимными предприятиями (для местного гарнизона). Располагать на стене с учетом конструктивных особенностей помещения ПСЧ, но не менее 0,20 м от потолка до верха карты и не ниже 1,20 м от пола до нижней части карты. | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.4 к УСПО |
| 5.14. | План-карта зоны обслуживания (для специализированных подразделений) располагать на стене (также как план-карту города (района). | Приказ № 257 от 5.07.1995 ( УСПО прил. 12) |
| 5.16. | Схема охраняемого объекта с указанием взрывопожароопасных цехов и участков, с указанием секторов и маршрутов дозоров (для подразделений по охране объектов). располагать на стене (также как план-карту города (района). |  |
| 5.17. | Расписание выездов пожарных подразделений (план привлечения сил и средств (межрайонный план…) с описанием границ территории, в пределах которой организуется гарнизонная служба, района выезда подразделений гарнизона и опорных пунктов тушения крупных пожаров. Стенд размером не менее формата А1. |  |
| 5.18. | Перечень предприятий, на которые автоматически высылаются силы и средства по повышенному номеру вызова. Стенд размером не менее установленного для формата А2. |  |
| 5.19 | Стенд информации размером 1,2х1,4 м на высоте не менее 1,5 от пола для служебной документации (без использования скотча, кнопок и т.п.): |  |
| 5.19.1 | Порядок выезда на пожары службы пожаротушения, испытательных пожарных лабораторий, должностных лиц органов управления и подразделений ФПС, следственно-оперативных групп и нарядов милиции, привлечения приспособленной для этих целей техники. | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.4, 12 к УСПО |
| 5.19.2 | Порядок выезда договорных подразделений ФПС за пределы территории охраняемого предприятия. |  |
| 5.19.3 | Особенности несения гарнизонной и караульной служб, применения сил и средств в период действия особого противопожарного режима. |  |
| 5.19.4 | Действия ЦППС по высылке сил и средств при получении сообщений, не связанных с пожарами. |  |
| 5.19.5 | Основания и порядок ввода в боевой расчёт резервной пожарной техники и сбора личного состава, свободного от несения службы. |  |
| 5.19.6 | Порядок привлечения сил и средств опорного пункта пожаротушения и специализированного подразделения ФПС к тушению пожаров. |  |
| 5.19.7 | Перечни предприятий, на которые дополнительно необходимо высылать силы и средства при получении первого сообщения, не предусмотренные расписанием выезда для данного подразделения. |  |
| 5.19.8 | Список зданий повышенной этажности 10 этажей и выше |  |
| 5.20. | Регламентные документы в папках: | Приказ № 257 от 5.07.1995 УСПО прил. 4,12 |
| 5.20.1 | Опись регламентных документов пункта связи части. |  |
| 5.20.2 | Приказы, объявляющие решения глав администрации «Об утверждении Расписания выезда подразделений гарнизона (плана привлечения сил и средств)». | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.4. УСПО |
| 5.20.3 | План гарнизонных мероприятий. |  |
| 5.20.4 | План боевой подготовки. |  |
| 5.20.5 | Строевая записка. |  |
| 5.20.6 | Инструкции взаимодействия между ФПС со службами жизнеобеспечения (со специальными службами города, района, а также подразделениями пожарной охраны министерств и ведомств). | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.4,12 УСПО |
| 5.20.7 | Перечень позывных радиостанций гарнизона. |  |
| 5.20.8 | План ликвидации аварийных ситуаций и аварий, для объектовых и договорных подразделений. | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.12 УСПО |
| 5.20.9 | Перечень ПТП и КТП. Электронные варианты, которых должны храниться на переносных ПВЭМ, предназначенных для использования РТП и должностными лицами штабов пожаротушения, о чем делается соответствующая отметка в Перечне и Списке ПТП и КТП (резервные копии электронных вариантов ПТП и КТП хранятся на ПВЭМ ПСЧ, при его отсутствии на ЦППС (ЕДДС)). | « Методические рекомендации по составлению ПТП и КТП» 2010 г. п 3.7 |
| 5.20.10 | Справочник улиц, переулков, площадей, проездов, тупиков города с указанием номеров домов. | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.12 УСПО |
| 5.20.11 | Функциональные обязанности диспетчера (радиотелефониста). | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.4,12 УСПО |
| 5.20.12 | Справочник (планшет) водоисточников населенного пункта (района, предприятия). |  |
| 5.20.13 | Справочники телефонов АТС населенного пункта, номера телефонов служб жизнеобеспечения, руководящего состава подразделения ФПС и подразделений ФПС (руководителей объектов – для объектовых подразделений). |  |
| 5.20.14 | Справочники телефонов ГУ МЧС России по субъектам ПФО и регионального центра МЧС России, служб жизнеобеспечения (для специализированного подразделения) | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.12 к УСПО |
| 5.20.15 | Перечень адресов подразделений гарнизона, места жительства руководителей подразделений, сотрудников подразделения . | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.4,12 УСПО |
| 5.21. | Журнал учета выездов подразделений гарнизона пожарной охраны, журнал пункта связи (для ПСЧ). |  |
| 5.22. | Документы предварительного планирования боевых действий пожарных подразделений (планы и карточки тушения пожаров) на предприятия и населенные пункты и их список (формат не менее А4). |  |
| 5.23 | Маршрутные карточки дозорных по секторам, журнал учёта устранения недостатков для объектовых и договорных подразделений. | Инструкция по организации деятельности договорных подразделений ФПС 2009г. п.4.1.13 |
| 5.24 | Документы по гражданской обороне (перечень определяется в установленном порядке) в сейфе. | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.4,12 УСПО |
| 5.25. | Книга телефонограмм. |  |
| 5.26. | Журнал учета людей, находящихся в детских и лечебных учреждениях в ночное время суток. (ПСЧ | Приказ № 257 от 5.07.1995 Прил.12 УСПО |
| 5.27. | Журнал учета участков перекрытых проездов и неисправного водоснабжения. |  |
| 5.28. | Путевка (бланк) для выезда дежурного караула на пожар (ПСЧ). |  |
| 5.29. | Журнал учета неисправности средств связи. | Приказ. № 700 от 30 июня 2000 «Об утверждении Наставления по службе связи …» прил.9 |
| 5.30 | Инструкция по ежедневному ТО комплекса технических средств связи пожарной охраны. |  |
| 5.31 | Батарейный журнал. |  |
| 5.32 | Инструкция по эксплуатации щелочных и аккумуляторных батарей. |  |
| 5.33 | Журнал закрепления средств связи. |  |
| 5.34 | Журнал учета ремонта и технического обслуживания средств связи. |  |
| 5.35 | Инструкция о порядке действий персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики в пожарном депо. (Формат А-4 в рамочке у прибора АПС) Исправные электрические фонари (не менее 3-х штук). | ППБ 01-93 |
| 5.36. | Техническая и специальная литература и её опись (в шкафу). | Прил.12 |
| 6. | Караульное помещение (для размещения дежурного караула во время несения службы и отдыха в ночное время). |  |
| 6.1. | При наличии достаточного количества помещений в здании ПД допускается предусматривать отдельную комнату отдыха, где располагаются спальные принадлежности. |  |
| 6.2. | В караульном помещении температура воздуха должна быть не ниже 18 0С, стены окрашиваются в светлые мягкие тона, полы устраиваются деревянными. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.170 |
| 6.3. | Для прибытия личного состава в гараж из караульного помещения второго этажа устанавливаются спусковые столбы из металла диаметром 200 мм, с гладкой поверхностью (1 столб на 7 человек) караула (указанные требования распространяются и на другие помещения, расположенные в пожарном депо на 2-м этаже). У основания столба на полу укладываются легкие, упругие маты диаметром не менее 1 м для смягчения удара при приземлении. Кабины спусковых столбов должны иметь плотно пригнанные двери с уплотнением в притворах, мягкими прокладками для предупреждения проникновения выхлопных газов из гаража. Двери должны быть двухстворчатыми открываться внутрь кабины и иметь устройство, удерживающее их в открытом и закрытом состоянии. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.171 |
| 6.4. | Караульное помещение (комната отдыха) должно быть расположено не выше второго этажа. Между помещениями для отдыха дежурной смены и пожарной техники следует предусматривать тамбур или коридор. | НПБ 101-95 п.3.21. |
| 6.5. | Запрещается устраивать проходы через караульные помещения, производить остекление дверей, устанавливать мебель, препятствующую сбору караула по тревоге. | НПБ 101-95 п.4.8. |
| 6.6. | Помещения дежурного караула (дежурной смены) и коридоры, оборудуются аварийным освещением от аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника питания. |  |
| 6.7. | В караульном помещении предусматривается дежурное освещение, в ночное время по сигналу тревоги должно включаться основное освещение. |  |
| 6.8. | Запрещается застилать пол коврами, дорожками и т.п. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.27. |
| 6.9. | Площадь комнаты отдыха (в ночное время) дежурной смены рассчитывается из расчета 4,5 м2 на 1 человека при 100% численности дежурной смены. | НПБ 101-95 прил.3. |
| 7. | Помещения для приготовления (приёма) пищи. |  |
| 7.1. | Комната для приготовления пищи должна иметь размеры от 10 до 20 м2 в зависимости от типа пожарного депо и количества автомобилей в депо. |  |
| 7.2. | Комната для приёма пищи должна иметь размеры исходя из условий, что на одного сотрудника приходится 1,4 м2, из расчёта 75 % численности личного состава дежурной смены. |  |
| 7.3. | Комната для приготовления пищи оборудуется: Электрическими или газовыми печами, над которыми устанавливается вытяжная вентиляция микроволновой печью. Столами для разделки и приготовления пищи Мойками для мытья посуды, продуктов; Холодильником (одним или несколькими); Кухонным инвентарём для готовки и приёма пищи (промаркированным); Принудительной вентиляционной системой. |  |
| 7.4 | Комната приёма пищи оборудуется: Рукомойником, электрополотенцем, зеркалом. Столами и стульями из расчёта одновременной посещаемости 75% личного состава дежурной смены. Шкафами для хранения посуды. |  |
| 7.5. | Комнаты приготовления и приёма пищи должны быть обеспечены инструкциями по охране труда при эксплуатации газовых или электрических приборов, перечнем столовых приборов (формат А4 в рамке). |  |
| 7.6. | Допускается украшение стен эстетическими картинами или живой росписью. |  |
| 8. | Спортивная комната. |  |
| 8.1. | Тренажеры, турник, гири, штанга, настольный теннис, шахматы и т.п. |  |
| 8.2. | Стенд информации: Приказ о назначении ответственного за физическую подготовку в подразделении. Расписание проводимых соревнований в гарнизоне и подразделении ФПС. Турнирная таблица по результатам проведения соревнований. Лучшие спортсмены подразделения. Методические пособия по использованию тренажерного комплекса и другого спортивного инвентаря. Инструкция по охране труда при использовании тренажеров. |  |
| 9. | Кабинет (уголок) безопасности дорожного движения. |  |
| 9.1. | Наглядные пособия, экспонаты, технические средства и другое оборудование должны отражать: | Приказ МВД № 34-96г. «Наставление по технической службе» |
| 9.1.1. | Анализ дорожно-транспортных происшествий. |  |
| 9.1.2. | Организацию подготовки и правовое воспитание водителей. |  |
| 9.1.3. | Дисциплину водителей. |  |
| 9.1.4. | Техническое состояние транспортных средств: узлы и агрегаты, влияющие на безопасность движения. |  |
| 9.1.5. | Пропаганду и обмен опытом работы лучших водителей. |  |
| 10. | Учебный класс. |  |
| 10.1. | Учебный класс необходимо размещать рядом с помещениями дежурной смены | НПБ 101-95, п.3.23. |
| 10.2. | Запрещается пол застилать коврами, дорожками и т.п. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г.ст.27. |
| 10.3. | Мебель и оборудование: Учебная доска, столы и стулья на 10-30 посадочных мест, телевизор, видеомагнитофон и видеокассеты на пожарную тематику. |  |
| 10.4. | В учебном классе могут быть представлены стенды и макеты в разрезе: огнетушителей, пожарных насосов, пожарных стволов, системы пожарной сигнализации, пожарной колонки, спец. агрегатов и ПТВ, СИЗОД. |  |
| 10.5. | Стенды, плакаты и наглядные пособия по курсу боевой подготовки личного состава. |  |
| 10.6. | На стенах должны быть вывешены стенды (формата не менее А2): Расписание занятий, Обязанности лиц внутреннего наряда, Условные и графические изображения пожарной техники. | Приказ № 257 от 5.07.1995 УСПО п.82 |
| 10.7. | Учебная литература, нормативные документы, регламентирующие основные направления деятельности ФПС (с описью формата А4) |  |
| 11. | Комната воспитательной работы. |  |
| 11.1. | Площадь комнаты психологической разгрузки (КПР) определяется количеством посадочных мест из расчета 1,5-2 кв.м. на одного человека с учетом выделения свободной площади между первым рядом кресел и демонстрационным экраном, а так же площади для устройства природно – ландшафтных зон, декоративно – художественных композиций и т.д. Высота помещений должна быть в пределах 2,8-3,8м. Комната должна быть изолирована от источников, генерирующих шум, вибрацию, от поступления газопылевых, смесей, хорошо вентилироваться и отапливаться. Уровень шума не должен превышаться 50дБ, температура воздуха должна быть в пределах 18-25 градусов, при относительной влажности 40%. | Методические рекомендации для проведения психокоррекционных мероприятий в рамках медико-психологической реабилитации, ГУ ЦЭПП, 2010г. - Психофизиологическое обеспечение работоспособности сотрудников государственной противопожарной службы.- Пособие, М., ВНИИПО, 1998г. |
| 11.3 | Психофизиологические приборы для диагностики работоспособности сотрудников (работников) ФПС: «Психофизиолог». Комплекс психодиагностических и психокоррекционных методик в компьютерном варианте. Музыкальный центр. Цветодинамическое устройство «Плазма-250», массажное кресло, аппарат «Реакор» с БОС, аппарат «Фитотрон». Слайд-проектор с комплектом слайдов. DVD – проигрыватель, телевизор, кресла, коврик. Аудиопрограммы по аутотренингу и нервно-мышечной релаксации. Чайные приборы и травяные сборы или настойки – успокоительные и адаптогенные. |  |
|  | Цветовое оформление стен следует решать в нейтрально- серых, бежевых тонах, либо в теплой желтой или белой цветовой гамме. Не следует использовать блестящие поверхности. В окраске интерьера КПР должны преобладать теплые тона. Возможно декорирование стен КПР с помощью тканей. Тканевые покрытия хорошо сочетаются с невысокими панелями из натурального или стилизированного светлого дерева. Одну из стен комнаты можно оформить видами ландшафта (водная гладь, лестная местность) или покрыть сменными фотообоями. Для оформления КПР можно так же использовать цветные витражи, настенные крупногабаритные слайды и панно с изображением пейзажа: леса, поля, гор, водных просторов и т.д. На окнах должны быть шторы из плотной светонепроницаемой ткани в тон стен. Для украшения интерьера можно использовать комнатные цветы, естественные элементы живой природы (камни, фрагменты дерева и т.д). Потолок рекомендуется окрашивать в мягкий голубой или белый цвет. Можно сделать подвесной потолок. Подвесной потолок может быть выполнен из непрозрачного материала с цветными светильниками, обеспечивающими равномерную и достаточную освещенность. В КПР размещаются мягкие кресла, позволяющие пожарным принять удобную позу при сеансе психологической разгрузки. Кресла должны иметь высокую спинку с подголовником и подлокотниками. Для этих целей, кроме кресел подходящей конструкции, могут быть использованы имеющиеся в пожарных частях кресла – кровать в собранном виде. Если в пожарной части нет удобных кресел, то разрешается использовать стулья и табуретки. |  |
| 12. | Кабинет психологической разгрузки (рекомендуемые требования). |  |
| 12.1. | Психофизиологические приборы для диагностики работоспособности пожарных и кабинета психологической разгрузки типа: Измеритель электрокожного сопротивления типа «ЭКС». Прибор биологической обратной связи типа «Релана». Прибор измерения квазистационарного потенциала типа «КСП». Активациометр (АЦ). Измеритель АД и ЧСС. Стереомагнитофон с акустическими колонками (музыкальный центр). Цветодинамическое устройство «Цветодин». Слайд-проектор с комплектом слайдов. Аудиопрограммы по аутотренингу и нервно-мышечной релаксации. Секундомер, динамометр кистевой. Чайные приборы и травяные сборы или настойки – успокоительные и адаптогенные. |  |
| 12.2. | Методические пособия и рекомендации по психологическому обеспечению профессиональной деятельности сотрудников ФПС (с описью формата А4). |  |
| 13. | Помещение гаража боевых машин. |  |
| 13.1. | Ширина проходов между автомобилями не менее 2,0м; от крайнего правого (по выезду) автомобиля до стены не менее 2,0м; от крайнего левого до стены не менее 1,5м; от автомобиля до граней колонны не менее 1,0м; до передней или задней стены: в помещении на 1-2 автомобиля – 2,0м, более 3-х автомобилей – 3,0м. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. ст.179. |
| 13.2. | Ширина ворот принимается на 1 м больше ширины стоящих на вооружении пожарных автомобилей. | п.181. |
| 13.3. | Каждые ворота оборудуются запорами (фиксаторами), предотвращающими самопроизвольное их закрывание. |  |
| 13.4. | Верхняя часть ворот должна иметь остекление площадью не менее 30% всей площади ворот. |  |
| 13.5. | В первых (от ПСЧ) полотнищах ворот предусматривается калитка размером не менее 0,7х2 м. |  |
| 13.6. | Ворота помещений пожарной техники необходимо оборудовать воздушно-тепловыми завесами с ручным пуском. | п.182. |
| 13.7. | Газоотводы от выхлопных труб для удаления газов от работающих двигателей автомобилей. Должна быть постоянно подключена к выхлопной системе автомобиля и саморазмыкаться в начале его движения | п.187 |
| 13.10. | Размещение внутреннего пожарного крана на высоте 1,35 м от пола в шкафчике (при строительстве). | ППБ 01-93 п.4.4. |
| 13.11. | Приточно-вытяжная вентиляция по принципу «сверху-вниз» (при строительстве). | п.4.5. |
| 13.12. | Аварийное освещение от аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника питания. | п.4.8. |
| 13.13. | На путях движения личного состава в гараж не допускается устройство порогов, ступеней, а также устройство выступающих частей конструкций и оборудования на высоте менее 2,2 м от уровня пола. |  |
| 13.14. | Ширина коридоров на путях движения личного состава в гараж должна быть не менее 1,4 м (при строительстве). |  |
| 13.15. | Открывание дверей на пути движения личного состава к гаражу или спусковым столбам должно быть по ходу движения. |  |
| 13.16. | Габариты стоянки пожарных автомобилей (белые полосы шириной 0,1 м). | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п.189 |
| 13.17. | Противооткатные упоры для задних колес автомобилей (для каждого автомобиля). |  |
| 13.18. | Табло погодных условий (размер не менее 0,5х0,8 м). |  |
| 13.19. | Зеркала заднего обзора на передней стене у каждых ворот размером не менее 1,0х0,4 м. |  |
| 13.20. | В гараже вывешивается термометр |  |
| 13.21. | Стеллажи (тумбочки) для укладки боевой одежды располагаются за пожарными автомобилями, у стены или сбоку от автомобилей, если расстояние от стеллажа до автомобиля не менее 1,5 м. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п.192 |
| 13.22. | Надпись на полотнищах ворот о порядке посадки личного состава в автомобиль при выезде по тревоге. | Приказ № 257 от 5.07.1995 УСПО |
| 13.23. | Буксирные тросы и штанги (жесткая сцепка) – один на 10 автомобилей. | ППБ 01-93 |
| 13.24. | Водительский лежак для проверки агрегатов трансмиссии и другого оборудования пожарных автомобилей, расположенных ниже уровня рамы (деревянный, не менее 1 шт, размером 0,7х1,5 м). |  |
| 13.25. | Обозначения на полу в гараже боевых машин места построения личного состава караулов при смене караула и заступлении на боевое дежурство (белыми кругами согласно схеме построения). |  |
| 13.26. | В гараже устанавливаются огнетушители порошковые 1х10л на 200м2 (Порядковый № . белой краской) на расстоянии не более 20м от предполагаемого очага пожара | Прил.3 ППБ 01-93 |
| 13.27. | Стенд информации размером 1,2х1,4 м, на котором размещать: Табель боевого расчета на пожарные автомобили, состоящие на вооружении в подразделении; Инструкцию о мерах пожарной безопасности; схему построения караула при смене караула, график проведения технического обслуживания пожарных автомобилей, Обязанности дневального по гаражу на стенде и т.п. |  |
| 13.28 | Табели основных обязанностей боевых расчетов отделений. (Стенд размером не менее формата А1) |  |
| 13.29 | Табель положенности пожарно-технического вооружения (аварийно-спасательного оборудования) согласно приложения к приказу МЧС РФ от 25 июля 2006 г. N 425 (Стенд размером не менее формата А1) | Приказ № 257 от 5.07.1995 УСПО прил.12 |
| 13.30 | На каждом пожарном автомобиле: Журналы учёта работающих звеньев ГДЗС, Справочники улиц, переулков, проездов, тупиков, площадей с указанием номеров домов. Справочник и планшет водоисточников. Описи пожарно-технического вооружения на каждый пожарный автомобиль формата А4 в каждом отсеке автомобиля на твердом листе или в водонепроницаемой упаковке. | Приказ № 257 от 5.07.1995 УСПО прил.12 |
| 13.31 | В помещениях хранения транспорта запрещается: | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г п. 190,п.194 |
| 13.31.1 | Производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревоотделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ. |  |
| 13.31.2 | Держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а так же при наличии течи горючего и масла. |  |
| 13.31.3 | Заправлять транспортные средства горючим и сливать с них топливо. |  |
| 13.31.4 | Хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла. |  |
| 13.31.5 | Подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах. |  |
| 13.31.6 | Подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения. |  |
| 13.31.7 | Не допускается стоянка в гараже боевых машин автомобилей не предусмотренных штатами подразделения. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г п. 190 |
| 14. | Пост технического обслуживания (ТО). | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. П. 191 |
| 14.1. | На посту ТО должны быть: |  |
|  | Естественная и принудительная вентиляция. |  |
|  | Расчетная температура в помещении пожарной техники должна быть не ниже +16 0С |  |
| 14.1.1. | Первичные средства пожаротушения (порошковый или углекислотный огнетушитель не менее 1-го). Медицинская аптечка с необходимым набором медикаментов. |  |
| 14.1.2. | Документы на посту ТО: Формуляры на пожарные автомобили. Эксплуатационные карточки. Журнал учета ТО пожарного автомобиля. Карточка учета работы автомобильной шины. Карточка эксплуатации аккумуляторной батареи. Журнал учета испытаний пожарно-технического оборудования. Паспорта на пожарные рукава. Журнал приема техники и инструктажа водителей. Наставление по эксплуатации пожарной техники. | Пр. МВД РФ № 34-96г. |
| 14.2. | Требования к осмотровой канаве: |  |
| 14.2.1. | Устраиваются из расчета 1 канава на 3 автомобиля (при проектировании). | НПБ 101-95, п.3.16. |
| 14.2.2. | Два спуска: один - по ступенчатой лестнице, другой ( с противоположной стороны ) - по скобам. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г п. 183 |
| 14.2.3. | Съемная решетка, (перекрывающая канаву) из металлических прутьев диаметром не менее 12 мм. |  |
| 14.2.4. | По периметру предохранительная реборда высотой не менее 80 мм.,184,185 |  |
| 14.2.5. | Пол и стены облицовываются керамической плиткой, на дне должна быть деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инструмента и светильников. |  |
| 14.2.6. | Светильники должны располагаться в нишах и быть защищены от механических повреждений |  |
| 14.2.7. | Щит освещения должен иметь маркировку напряжения. |  |
| 14.3. | Требования к мастерской: |  |
| 14.3.1. | В мастерской должен быть оборудован стенд размером не менее 1,5х1,0 м, на котором под органическим стеклом должны размещаться следующие служебные документы (без использования скотча, кнопок и скрепок): График проведения ТО. Технология ТО пожарных автомобилей. Распределение работ среди водителей и личного состава. Инструкции по охране труда при работе на каждом виде оборудования и выполнения определенных видов работ. Приказ руководителя подразделения ФПС о допуске лиц для работы на станках (после сдачи ими зачетов по охране труда) и список лиц, допущенных к работе на станках, инструкция по пожарной безопасности и охране труда в помещении мастерской, а также опись находящегося в ней имущества. | Пр. МВД РФ № 34-96г., п.2.6.4. Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г п. 193 |
| 14.3.2 | Защитные очки, резиновые перчатки, фартуки, брезентовые рукавицы для работы на оборудовании и с электролитом. Первичные средства пожаротушения, аптечка первой помощи. |  |
| 14.3.3 | Наглядные пособия по техническому обслуживанию | Пр. МВД РФ № 34-96г., п.2.6.4. |
| 14.4. | Требования к аккумуляторной: |  |
| 14.4.1. | Щелочь, кислота, дистиллированная вода, используемые в аккумуляторной, должны храниться раздельно в стеклянной плотно закрытой посуде. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п.195 |
| 14.4.2. | На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими растворами соответствующие надписи (указать наименования). | - \\ - |
| 14.4.3. | Переносные электролампы напряжением до 36 В. Шнур лампы должен быть заключен в шланг | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п. 196-197 |
| 14.4.4. | Свинцовая, фаянсовая или эбонитовой ванны для приготовление электролита |  |
| 14.4.5. | Корзины или деревянные клети для перевозки и переноски бутылей с серной кислотой и электролитом |  |
| 14.4.6. | Специальные тележки для транспортировки аккумуляторных батарей |  |
| 14.4.7 | В помещении аккумуляторной запрещается: Приготавливать электролит в стеклянной посуде, работать с кислотой без предохранительных очков, резиновых перчаток, сапог и резинового передника. | п.198 |
| 14.4.8 | Входить в аккумуляторную с открытым огнем, курить. |  |
| 14.4.9. | Помещение для зарядки аккумуляторов должно иметь вытяжную вентиляцию. | -«- |
| 14.4.10 | Инструкции по охране труда при работе на каждом виде оборудования и выполнения определенных видов работ, а также опись находящегося в ней имущества (формат А4 в рамке). | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. |
| 14.5. | Требования к кладовой: |  |
| 14.5.1. | Кладовая оборудуется стеллажами и шкафами для раздельного хранения запасных частей, инструмента и эксплуатационных материалов. | Пр. МВД РФ № 34-96г., п.2.6.5. |
| 14.6. | На посту ТО пожарных автомобилей запрещается: Загромождать ворота, тамбуры, проходы к пожарным кранам и иным водоисточникам, местам расположения пожарного инвентаря и оборудования. Держать открытыми отверстия топливобаков автомобиля. Мыть детали ЛВЖ и ГЖ. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие вещества в неметаллической посуде без плотно закрывающихся крышек. Заправлять автомобили топливом, а также ремонтировать автомобили при просачивании топлива из бака без предварительного его слива. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.194 |
| 14.7. | Требования к станкам и оборудованию: |  |
| 14.7.1. | Паспорта заводов изготовителей на все станки и оборудование. Испытание станков и оборудования должно производиться с периодичностью и в порядке, установленном заводом-изготовителем. |  |
| 14.7.2. | Заземление корпусов электродвигателей, станков и оборудования, а также пультов управления. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.267 |
| 14.7.3. | Инструкции по охране труда при работе на каждом виде станка, оборудования и выполнения определенных видов работ (формат А4 в рамке). | - \\ - |
| 14.7.4. | Маркировка станков и оборудования с указанием инвентарного номера, даты испытания. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.23 |
| 14.7.5. | Защитные устройства станков (упоры, система автоматического отключения, кожухи, защитные экраны). |  |
| 14.8. | Требования к пневмокомпрессорам: |  |
| 14.8.1. | Ограждение компрессоров в гаражах металлической сеткой или решеткой. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.353. Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г., ст.354. |
| 14.8.2. | Вращающиеся части компрессора и привод к нему должны быть закрыты ограждениями. |  |
| 14.8.3. | Компрессорные установки должны быть снабжены необходимой контрольно-измерительной аппаратурой. |  |
| 14.8.4. | Манометры и натяжные гайки пружинных предохранительных клапанов должны быть проверены и опломбированы. |  |
| 14.8.5. | Инструкция по охране труда при работе на компрессоре (формат А4 в рамке). |  |
| 14.9. | Пост мойки и уборки пожарных автомобилей. |  |
| 14.9.1. | Пост мойки и уборки пожарных автомобилей размещается в помещении гаража пожарного депо или отдельно. | Пр. МВД РФ № 34-96г., п.2.6.7. |
| 14.9.2. | Пост мойки и уборки пожарных автомобилей обеспечивается моечной установкой и другим необходимым оборудованием и инвентарем. | - \\ - |
| 15. | Уголок охраны труда. |  |
| 15.1. | Уголок выполняется в виде стенда, витрины, экрана (размер не менее 1,5х1,0 м) со стеклом для помещения под него различных документов (использование креплений на скотче, кнопках и скрепках не допускается). Мероприятия по охране труда предусмотренные комплексным планом по улучшению условий охраны труда. Мероприятия по охране труда предусмотренные приказами, указаниями, информационными письмами, а так же собственные решения по вопросам обеспечения охраны труда не вошедшие ранее в комплексный план по охране труда. График проведения инструктажей по охране труда, расписание учебных занятий по охране труда. Приказы, распоряжения касающиеся личного состава по вопросам охраны труда подразделения. Перечень вредных и опасных производственных факторов и средств защиты на рабочих местах структурного подразделения, в том числе и на охраняемых объектах. Перечень новых документов, нормативно-технической литературы, учебно-методических пособий по охране труда поступивших в подразделение. Описания случаев производственного травматизма (при их наличии). |  |
| 15.2. | 3 раздела уголка (общий, информационный, специальный). |  |
| 15.2.1. | Общий и информационный разделы содержат законы и иные нормативные правовые акты по охране труда, информацию об управлении охраной труда в подразделении, общие сведения по обеспечению безопасных условий труда, об опасных и вредных производственных факторах, средствах коллективной и индивидуальной защиты, действиях человека при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий. В них также включаются: |  |
| 15.2.2. | Приказы и распоряжения по подразделению по вопросам охраны труда. |  |
| 15.2.3. | Динамика производственного травматизма (за 5 лет). |  |
| 15.2.4. | Состав нештатной службы охраны труда, специалист по охране труда (уполномоченный). |  |
| 15.2.5. | Объявления касающиеся вопросов охраны труда. |  |
| 15.2.6. | Специальный раздел содержит: |  |
| 15.2.7. | Инструкции по охране труда для различных должностных категорий. |  |
| 15.2.8. | План работы нештатной службы охраны труда по охране труда на год (квартал). |  |
| 15.2.9. | Мероприятия комплексного плана, касающиеся работы подразделения |  |
| 15.2.10 | Перечень веществ и материалов, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на основе воды. |  |
| 15.2.11. | Конкретный перечень вредных производственных факторов (в том числе и на охраняемых объектах). |  |
| 15.2.12. | Соответствующие им средства коллективной и индивидуальной защиты. |  |
| 15.2.13. | Меры предосторожности при выполнении основных боевых действий по тушению пожаров. |  |
| 15.2.14. | Принятые знаки безопасности и их условные обозначения. |  |
| 15.2.15. | Уголок должен иметь ящичек, карман или другое устройство для подачи личным составом вопросов и предложений по охране труда. |  |
| 16. | Требования к базе ГДЗС. |  |
| 16.1. | База ГДЗС - комплекс помещений или отдельно стоящее здание, предназначенное для технического обслуживания, ремонта и хранения СИЗОД. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г.., ст.175 |
| 16.2. | База ГДЗС должна иметь следующие помещения: | Пр. МВД РФ № 234-96г., п.4.3.14.3-4 |
| 16.3. | Аппаратную (для хранения и проведения проверок). |  |
| 16.4. | Мастерскую по ремонту. |  |
| 16.5. | Пункт мойки и сушки. |  |
| 16.6. | Воздухонаполнительный пункт (для баз по обслуживанию дыхательных аппаратов). |  |
| 16.7. | Испытания кислородных баллонов (для баз по обслуживанию противогазов) или испытания воздушных баллонов (для баз по обслуживанию дыхательных аппаратов).. |  |
| 16.8. | База ГДЗС обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии с нормами табельной положенности (приложение 1). | Пр. МВД РФ № 234-96г., п.4.3.14.1 |
| 16.9. | База ГДЗС располагается на первом этаже отдельно стоящего здания или пристроенных к пожарному депо помещениях, которые должны отделяться от остальных несгораемыми стенами и иметь отдельный вход снаружи. Помещения компрессорных должны иметь не менее двух выходов, в том числе один из них непосредственно наружу. | Пр. МВД РФ № 234-96г., п.4.3.14.2. |
| 16.10. | Помещения аппаратных оборудуются стеллажами или шкафами для хранения проверенных СИЗОД, наполненных воздушных баллонов. Шкафы и стеллажи для хранения СИЗОД должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 м от отопительных и нагревательных приборов. | Пр. МВД РФ № 234-96г., « Наставление по ГДЗС» п.4.3.14.6. |
| 16.11. | В помещении аппаратной должно храниться не менее 50% кислородных (воздушных) баллонов и регенеративных патронов от общего числа противогазов (дыхательных аппаратов), обслуживаемых базой, из них не менее 75% должны быть постоянно заполненными (снаряженными). |  |
| 16.12. | В помещениях мастерских по ремонту СИЗОД размещаются столы, оборудование и инструмент, а также ремонтные эксплуатационные материалы и запчасти, необходимые для ремонта и проведения проверки N 3. | п.4.3.14.7. |
| 16.13. | Помещения мойки и сушки оборудуются шкафами для сушки СИЗОД, ваннами и другим необходимым оборудованием. | п.4.3.14.8. |
| 16.14. | В помещениях испытания кислородных (воздушных) баллонов устанавливаются специальный стенд для проведения гидравлического испытания баллонов, ванна для проведения проверки герметичности баллонов, размещаются оборудование, инструмент и материалы, необходимые для проведения испытаний. | п.4.3.14.13. |
| 16.15. | На кислородном наполнительном пункте размещаются основной и резервный дожимающие компрессоры. Устанавливаются отдельные стеллажи для хранения наполненных и пустых кислородных баллонов с надписями: "Наполненные", "Пустые". Помещение оборудуется вытяжной вентиляцией, всасывающий канал которой должен располагаться в 50 см от уровня пола. Полы помещения выполняются из материала, не впитывающего и не адсорбирующего масел и вредных паров. Не допускается загромождение проходов, хранение транспортных баллонов, горючих веществ и других предметов, не связанных с эксплуатацией компрессоров. Курение запрещено. | п.4.3.14.11. |
| 16.16. | С внешней стороны капитальной стены помещения наполнительного пункта, для размещения транспортных баллонов с кислородом (воздухом), выполняется несгораемая пристройка или устанавливается металлический шкаф, исключающие возможность попадания на баллоны солнечных лучей и атмосферных осадков. Транспортные баллоны с кислородом устанавливаются в вертикальном положении на деревянные бруски и закрепляются хомутами. |  |
| 16.17. | Баллоны, предназначенные для испытания, прошедшие испытания или забракованные хранятся раздельно на стеллажах с надписями: "На испытание", "Испытаны", "Брак". |  |
| 16.18. | На воздухонаполнительном пункте размещаются основной и резервный воздушные компрессоры, а также устанавливаются отдельные стеллажи для хранения пустых и наполненных воздушных баллонов с надписями: «Наполненные», «Пустые». | п.4.3.14.14 |
| 16.19. | Забор воздуха воздушным компрессором, имеющим фильтры очистки и осушки воздуха, производится из помещения воздухонаполнительного пункта, при этом всасывающий канал должен располагаться на расстоянии не ниже 50 см от уровня пола. |  |
| 16.20. | Помещение воздухонаполнительного пункта оборудуется принудительной вентиляцией. |  |
| 16.21. | При заборе воздуха снаружи помещения всасывающий воздухопровод выносится в безопасную зону, исключающую попадание токсичных газов через воздухопровод в компрессорную установку. |  |
| 16.22. | Не допускается загромождение проходов, хранение транспортных баллонов, горючих веществ и других предметов, не связанных с эксплуатацией компрессоров. Курение запрещено. |  |
| 16.23. | В помещениях базы ГДЗС должна поддерживаться средняя температура воздуха 15-20 0С при относительной влажности не более 65%. | п.4.3.14.15. |
| 16.24. | При организации и проведении работ по одновременному обслуживанию противогазов и дыхательных аппаратов база ГДЗС должна иметь раздельные помещения. |  |
| 17. | Требования к постам ГДЗС |  |
| 17.1. | Во всех подразделениях ФПС, в том числе профильных учреждениях, имеющих газодымозащитную службу, а также в местах дислокации служб пожаротушения оборудуются контрольные посты газодымозащитной службы. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г.., ст.177 |
| 17.2. | Оборудование контрольного поста ГДЗС предусматривает условия для хранения, чистки, дезинфекции, проведения проверок № 1 и № 2. Он обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии с нормами табельной положенности. | Пр. МВД РФ № 234-96г., « Наставление по ГДЗС» п.4.3.15.1. |
| 17.3. | Контрольный пост может совмещаться с базой ГДЗС |  |
| 17.4. | Контрольный пост ГДЗС располагается в отдельном помещении, которое должно предусматривать: Пункт мойки и сушки СИЗОД. Столы для проверки. Стеллажи (шкафы) для раздельного хранения противогазов, дыхательных аппаратов, запасных кислородных и воздушных баллонов и регенеративных патронов. Размещение специальных ящиков с отсеками (ячейками) для перевозки в ремонт, на проверку СИЗОД и на заправку (снаряжение) кислородных (воздушных) баллонов и регенеративных патронов. | п.4.3.15.2. |
| 17.5. | Стенды и плакаты по описанию устройства СИЗОД, правилам работы в них, мерам безопасности и методикам расчета времени работы в СИЗОД. |  |
| 17.6. | Ключи от входа в помещение контрольного поста ГДЗС хранятся у начальника караула, на отдельном посту - у командира отделения. |  |
| 17.7. | В помещении контрольного поста ГДЗС на видном месте вывешивается (в рамке) или находится в рабочей папке список сотрудников ФПС, за которыми закреплены СИЗОД и лицевые части дыхательных аппаратов, подписанный руководителем подразделения ФПС. | п.4.3.15.3. |
| 17.8. | На контрольном посту ГДЗС обеспечивается хранение: противогазов и дыхательных аппаратов личного состава подразделения ФПС, свободного от несения караульной службы, резервных противогазов из расчета два противогаза на звено ГДЗС, резервных дыхательных аппаратов из расчета 100% от общего числа газодымозащитников в дежурном карауле (дежурной смене), 100% запаса воздушных (кислородных) баллонов и снаряженных РП. | п.4.3.15.4. |
| 17.9. | Снаряженные, пустые и неисправные РП, наполненные и пустые кислородные и воздушные баллоны хранятся раздельно. На стеллаже выполняются надписи для регенеративных патронов "Снаряженные", "Пустые", "В ремонт", для баллонов - "Наполненные" и "Пустые". | п.4.3.15.5. |
| 17.10. | Размещение на контрольных постах ГДЗС компрессорного оборудования запрещено. | п.4.3.15.6. |
| 17.11. | Стены помещения мойки и сушки противогазов и аппаратов облицовываются керамической плиткой. | НПБ 101-95 п.3.20 |
| 18. | Требования к содержанию СИЗОД. |  |
| 18.1. | Исправные (проверенные) и неисправные СИЗОД хранятся на базах ГДЗС раздельно в ячейках шкафов или стеллажей таким образом, чтобы не повредить узлы и детали. Каждая ячейка обеспечивается табличкой с указанием номера противогаза и фамилии его владельца. | п.4.3.11.1. |
| 18.2. | Противогазы и дыхательные аппараты, маски дыхательных аппаратов личного состава, свободного от несения караульной службы, резерв СИЗОД, баллонов и патронов хранятся на контрольных постах ГДЗС исправными, чистыми и готовыми к работе. | п.4.3.11.2. |
| 18.3. | Срок хранения снаряженных регенеративных патронов не должен превышать 6 месяцев со дня их снаряжения с учетом гарантийного срока хранения ХП-И (2 года со дня изготовления). Дата изготовления ХП-И и снаряжения регенеративного патрона указываются на этикетке, наклеиваемой на корпус регенеративного патрона. | п.4.3.11.3. |
| 18.4. | Резервные регенеративные патроны и баллоны с кислородом (воздухом) хранятся с заглушками (пробками), а регенеративные патроны, кроме того, пломбируются. | п.4.3.11.4. |
| 18.5. | Для перевозки СИЗОД в ремонт и на проверку, снаряжения регенеративных патронов и наполнения баллонов используются специальные ящики с ячейками. | п.4.3.11.5. |
| 18.6. | Противогазы и дыхательные аппараты размещаются на пожарном автомобиле в вертикальном положении в специально оборудованных ячейках. Для защиты СИЗОД от механических повреждений дно и стенки ячеек обиваются амортизирующим материалом. При отрицательных температурах окружающей среды противогазы, резервные РП и маски дыхательных аппаратов должны размещаться в кабине боевого расчета. | п.4.3.12.1. |
| 18.7. | Пожарный автомобиль основного назначения, боевой расчет которого имеет на вооружении дыхательные аппараты, укомплектовывается резервным дыхательным аппаратом. | п.4.3.12.2. |
| 18.8. | На каждый дыхательный аппарат, вывозимый на пожарном автомобиле, должен предусматриваться один резервный комплект баллонов с воздухом, а на каждый противогаз - по одному резервному баллону с кислородом и РП, а также инструмент для их обслуживания. | п.4.3.12.3. |
| 18.9. | Резервные баллоны с кислородом и РП хранятся в пожарном автомобиле в отдельных ящиках, дно и стенки ячеек которых обиваются амортизирующим материалом. Ящики должны быть опечатаны, на внешней его стороне крепится вкладыш с указанием данных: для регенеративных патронов - дата изготовления химического поглотителя известкового, снаряжения патрона химическим поглотителем известковым, вес РП; для кислородных баллонов - номера баллонов и дата их наполнения (каждого или группы баллонов). | п.4.3.12.4. |
| 18.10. | Резервные РП и баллоны с кислородом (воздухом) хранятся и перевозятся с заглушками (пробками), а регенеративные патроны, кроме того, пломбируются. | п.4.3.12.5. |
| 19. | Документация по ГДЗС (место расположения): | Пр. МВД РФ № 234-96г., « Наставление по ГДЗС» |
| 19.1. | Заводские паспорта и учетные карточки на все СИЗОД подразделения ФПС (база) |  |
| 19.2. | Приказ о допуске к работе в СИЗОД (пост) |  |
| 19.3. | Список лиц, за которыми закреплены СИЗОД (пост) |  |
| 19.4. | Личные карточки газодымозащитников (пост) |  |
| 19.5. | Журнал учета проверок № 1, 2 (пост) |  |
| 19.6. | Журнал учета работающих звеньев ГДЗС (пост и на пожарном автомобиле) |  |
| 19.7. | График проверки № 3 на год (база) |  |
| 19.8. | Журнал проверок № 3 (база) |  |
| 19.9. | Журнал учета работы фильтра очистки воздуха (база) |  |
| 19.10. | Журнал учета наполнения баллонов воздухом (база) |  |
| 19.11. | Протокол технического освидетельствования кислородных (воздушных) баллонов (база) |  |
| 19.12. | Журнал технического освидетельствования кислородных (воздушных) баллонов (база) |  |
| 19.13. | Акт проверки качества воздуха (совместно с СЭС) в месте его забора компрессором из атмосферы (база) |  |
| 19.14. | Клеймо для клеймения баллонов, прошедших техническое освидетельствование. Клеймо должно быть зарегистрировано в органах Госгортехнадзора (база) |  |
| 19.15. | Документы по специальной подготовке по должности газодымозащитников | Пр. МВД РФ № 234-96г., « Наставление по ГДЗС» п.4.5.8. |
| 19.16. | Раздел в плане боевой подготовки подразделения ФПС на год по подготовке газодымозащитников. | « Программа подготовки личного состава…» |
| 19.17. | Инструкции (формат А4 в рамке) по охране труда при работе на каждом виде оборудования и выполнения определенных видов работ (пост, база). | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г.ст.233 |
| 19.18. | Инструкция (формат А4 в рамке) по охране труда в помещении мастерской, а также опись находящегося в нем имущества (пост, база). |  |
| 20. | Рукавная база. |  |
| 20.1. | Подготовленные к использованию рукава с соединительными головками хранятся в свернутом виде на складе, уложенными на стеллажи, соединительными головками наружу. | п. 200 |
| 20.2. | Электрооборудование в помещениях технического обслуживания, ремонта и мойки пожарных рукавов должно быть выполнено во влагозащищенном исполнении. | п. 202 |
| 20.3. | Запрещается держать клей в непосредственной близости от нагревательных приборов. При работе на стеллажах рукавной базы следует пользоваться лестницей-стремянкой или передвижной площадкой. | п. 203 |
| 20.4. | Хранению подлежат только чистые высушенные рукава | Методическое руководство по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов 2008 г. п. 3.3.4. |
| 20.5. | Не допускается хранение рукавов вблизи работающего оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Рукава должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от воздействия их паров, а также кислот, щелочей и др. веществ, разрушающих резину. |  |
| 20.6. | Всасывающие рукава должны храниться в помещении параллельными рядами высотой не более 1м при температуре от - 25 С до + 30 С и размещаться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. |  |
| 20.7. | Помещение для технического обслуживания и хранения пожарных рукавов должно иметь естественное освещение. | НПБ 101-95 п.3.19 |
| 21. | Учебно-тренировочный полигон. |  |
| 21.1. | Огневая полоса психологической подготовки пожарных. Огневая полоса психологической подготовки должна представлять собой комплекс различных объектов, препятствий и учебно-служебных ситуаций, связанных в единую цепь: Заборы и рукоходы; Качающиеся мостики; Эстакады; Коллекторы разного диаметра; Огневые барьеры и т.п. | Методические рекомендации по организации и проведению занятий с л/с ГДЗС 2008 |
| 21.2. | Учебная башня (УБ). |  |
| 21.2.1. | УБ устанавливается на специально оборудованной площадке на дворовой территории или пристраивается (встраивается) к зданию пожарного депо. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г.п. 216 |
| 21.2.2. | УБ должна иметь отдельный вход. |  |
| 21.2.3. | При наличии входа из здания дверь должна быть противопожарной. |  |
| 21.2.4. | УБ должна отвечать следующим требованиям: Фасадная плоскость обшивается досками, по два и более оконных проёма, без фрамуг, размерами 1,1х1,87 м. Расстояние от окна до обреза стены не менее 65 см. Ширина простенка не менее 60 см, ширина подоконника 38-40 см, высота подоконника от уровня пола 80 см, высота подоконника второго этажа от уровня земли 4,25 см, расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажа 3,3 м. Подоконники 2, 3, 4 этажей должны выступать за фасадную плоскость башни на 3 см. Лицевая часть подоконника 2 этажа обшивается слоем прорезиненной ткани. В нижней части башни на 1-2см ниже уровня третьей ступени штурмовой лестницы набивается брусок сечением 6х6 см. Под окнами второго этажа до земли фасадная часть обивается листовым железом или резиной. Учебная башня оборудуется внутренней стационарной лестницей. Маршевые лестницы должны иметь перила, вертикальные лестницы должны соединять только этаж с этажом. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г.. п. 217-220 |
| 21.2.5. | Площадка перед учебной башней должна быть ровная, с одинаковой поверхностью (не допускается каменное или бетонное), длинной не менее 50 м и шириной не менее 10 м. |  |
| 21.2.6. | Перед рабочей стороной учебной башни устраивается предохранительная подушка толщиной не менее 1 метра, она должна выступать за габариты башни не менее чем на 1 м и иметь длину вперёд не менее 4 м. |  |
| 21.2.7. | Обновление предохранительной подушки проводится не реже 1 раза в 24 месяца. |  |
| 21.2.8. | Учебная башня обеспечивается страхующими устройствами из расчёта одно устройство на один ряд окон по вертикали, которое ежегодно испытывается. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г.. п. 221 |
| 21.2.9. | При использовании УБ для сушки и мойки пожарных рукавов, шахта для сушки и помещение для мойки отделяются от помещений учебной башни сплошной стеной. Выход на верхнюю рабочую площадку шахты и в помещение мойки рукавов допускается через помещение учебной башни. Верхняя рабочая площадка оборудуется лебедкой для подъема рукавов, высотой 1,25 м. Шахта оборудуется пусковой аппаратурой, которой размещается внизу и на верхней площадке. Башенная сушилка должна иметь калорифер или другие приборы для подогрева воздуха. Развешивать рукава для сушки нужно равномерно по всему сечению шахты. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п. 223 |
| 21.3. | Теплодымокамера. | Методические рекомендации по организации и проведению занятий с л/с ГДЗС 2008 Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п. 229 |
| 21.3.1. | Помещения для тренировок оборудуются системами контроля за местонахождением газодымозащитников. |  |
| 21.3.2. | Теплодымокамера оборудуется запасным выходом, над дверью которого устанавливается световой указатель зелёного цвета с надписью «Выход» включаемый с пульта. |  |
| 21.3.3. | Дымокамера оборудуется системой принудительной вытяжной вентиляции, приборами связи и аварийного освещения, устройствами для создания физических нагрузок и состоит из: Аппаратная (пульт управления). Трансформируемыми перегородками для создания заданной обстановки. Устройствами и приборами контроля местонахождения газодымозащитников. Аварийным освещением с независимым резервным источником питания. |  |
| 21.3.4. | Для имитации факторов пожара (взрывы, шумы, обрушения и т.д.) теплодымокамера оборудуется специальными устройствами. |  |
| 21.3.5. | Теплокамера оборудуется: Тренажером. Грузами различной массы. Эргометрами для создания физических нагрузок. Прибором контроля температуры в помещении. |  |
| 22. | Склады ГСМ в таре, пенообразователя и порошка. |  |
| 22.1. | Площадка для заправки пожарных автомобилей должна иметь твердое покрытие из противостоящих воздействию нефтепродуктов и масел материалов. Уклон площадки не менее 0,02, м но не более 0,04 м. | Приказ МЧС России № 630 от 34.12.2002г. п. 235 |
| 22.2. | ГСМ в таре должен храниться в крытых складских помещениях в один ярус на деревянных подкладках (поддонах), пробки металлической тары должны завинчиваться специальными ключами, исключающими возможность искрообразования. Укладка бочек должна производиться пробками вверх. Не допускается хранение в помещении складов пустой тары, спецодежды, обтирочного материала. | п. 237 |
| 22.3. | При заправке пожарного автомобиля пенообразователем личный состав подразделения ФПС должен быть обеспечен защитными очками (щитками для защиты глаз), рукавицами. | п.238 |
| 22.4. | Вакуумная установка, предназначенная для заправки пожарных автомобилей порошком, должна быть смонтирована в проветриваемом помещении. | п.239-241 |
| 22.5. | Респираторы и защитные очки для личного состава подразделений осуществляющих загрузку порошка в цистерну вручную. |  |
| 22.6. | Емкости для хранения пенообразователя должны иметь антикоррозийную защиту и оборудоваться удобной и безопасной сливо-наливной аппаратурой. В помещениях складов вывешивается инструкция по охране труда при работе с порошками. Заправка порошком должна быть механизирована. | п. 242 |
| 23 | Кабинет начальника ПЧ (заместителя начальника ПЧ) |  |
| 23.1 | Стол, стул (4 шт.), шкафы для одежды и документации, настольная лампа, телефон, переносная радиостанция, зарядное устройство к ней. |  |
| 23.2 | Документация: |  |
| 23.3 | Списка начальствующего состава, подлежащего сдачи зачетов на РТП на год | Методические рекомендации МЧС России от 21.01.2011 № 43-184-18 |
| 23.4 | Список объектов, на которые составляются планы и карточки тушения пожаров | Методические рекомендации МЧС России от 30.09.2010 г. № 43-3977-18 |
| 23.5 | План-график составления планов и карточек тушения пожаров на год |  |
| 23.6 | План-график корректировки планов и карточек тушения пожаров на год |  |
| 23.7 | План-график отработки в оперативно-тактическом отношении планов и карточек тушения пожаров на год |  |
| 23.8 | Приказ Главного управления (копия) о создании местного гарнизона ПО, определение границ гарнизона | Приказ МЧС России от 05.05.2008г. № 240 |
| 23.9 | Приказ Главного управления (копия) о назначении начальника местного гарнизона ПО |  |
| 23.10 | Положений о местном гарнизоне ПО (создание нештатных служб, их функции, назначение начальников НС, их задачи и должностные обязанности) |  |
| 23.11 | Порядок выезда оперативных должностных лиц гарнизона пожарной охраны на пожары и проведение аварийно-спасательных работ, а также их компетенция при тушении пожара |  |
| 23.12 | Порядок привлечения личного состава гарнизона пожарной охраны, свободного от несения службы, к тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; |  |
| 23.13 | Организация и проведение совместных мероприятий со всеми видами пожарной охраны и АСФ, входящих в гарнизон пожарной охраны (проведение совместных ПТУ, каких либо семинаров, сборов). |  |
| 23.14 | Учет и контроль состояния сил и средств гарнизона пожарной охраны (наличие рапортов, актов проверок пожарных подразделений гарнизона, наличие списка всех пожарных подразделений) |  |
| 23.15 | Расписание выездов подразделений пожарной охраны (согласованное со всеми руководителями организаций, чьи подразделения привлекаются в Расписания; введенного в действие распоряжением Главы муниципального образования), наличие приказа начальника гарнизона о введении в действие на территории гарнизона ПО |  |
| 23.16 | Выписка из Плана привлечения сил и средств подразделений ПО на территории субъекта |  |
| 23.17 | Межрайонные планы привлечениях сил и средств (согласованные и утвержденные) |  |
| 23.18 | Наличие соглашений (Договоров) с подразделениями ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны, включенными в Расписание выездов и Планы привлечения СиСр |  |
| 23.19 | План прикрытия автомобильных дорог субъекта (если подразделения гарнизона выезжают на ликвидацию последствий ДТП) | Методические рекомендации МЧС России от 15.06.20096г. № 43-2194-18 |
| 23.20 | Программа проведения вводного инструктажа (с учетом требований стандартов, правил, норм, а также особенностей несения службы, утвержденная начальником ГУ). | Приказ МЧС России от 31.12.2002г. № 630 |
| 23.21 | Программы проведения первичного инструктажа на рабочем месте (копия, утвержденная начальником ГУ). |  |
| 23.22 | Анализ противопожарного состояния населенных пунктов района (телефонизация, дороги с твердым покрытием, водоснабжение, прикрытие согласно ТР) | Рекомендуется |
| 23.23 | Приказ об организации проверки противопожарного водоснабжения на территории района (гарнизона) |  |
| 23.24 | Суточные акты проверки противопожарного водоснабжения |  |
| 23.25 | Сводные акты проверки противопожарного водоснабжения |  |
| 23.26 | Анализ состояния ППВС (ПГ, ВБ, искусственные и естественные водоемы, водонапорные башни) |  |