Тактико-технические и эксплуатационные характеристики

| ПОКАЗАТЕЛИ | МАРКА ЛЕСТНИЦЫ |
| --- | --- |
|  | ВМАС-92 | Л-3КМ | ВПЛ |
| Нормативный документ | ТУ 78.7.011-93 | ТУ 4854-014-08559824-99 с изм. 1 | ТУ У 29.230711025-013 -2002 |
| Габаритные размеры, мм | длина в сложенном состоянии | 4380 |
|  | длина в полностью развернутом состоянии | 10700 |
|  | ширина | 480 |
|  | высота в сложенном состоянии | 202 |
| Расстояние между тетивами в свету 1-го колена, мм | нет данных | 357 | 350 |
| Расстояние между тетивами в свету 2-го колена, мм | нет данных | 392 | 386 |
| Расстояние между тетивами в свету 3-го колена, мм | нет данных | 427 | 420 |
| Расстояние между ступенями, мм | 350 |
| Усилие на канате при выдвигании лестницы, Н, не более | 380 | 400 | 380 |
| Масса, кг, не более | 48 | 50 | 48 |

Тактико-технические и эксплуатационные характеристики

| ПОКАЗАТЕЛИ | МАРКА ЛЕСТНИЦЫ |
| --- | --- |
|  | ЛРТМП | Л-3КМ | Л-3К |
| Нормативный документ | ТУ 5485-004-44036714-98 | ТУ 78.7.206-96 | ТУ 4854-035- 00323890-99 |
| Габаритные размеры, мм | длина в сложенном состоянии | 4380±30 | 4350±50 | 4380 |
|  | длина в полностью развернутом состоянии | 10700±100 | 10650±10 | 10700 |
|  | ширина | 480±5 |
|  | высота в сложенном состоянии | 202±5 | 200±5 | 202 |
| Расстояние между тетивами в свету 1-го колена, мм | 347±2 | нет данных | 357 |
| Расстояние между тетивами в свету 2-го колена, мм | 383±2 | нет данных | 392 |
| Расстояние между тетивами в свету 3-го колена, мм | 420±2 | нет данных | 427 |
| Усилие на канате при выдвигании лестницы, Н, не более | 400 | 500 |
| Климатическое исполнение | УХЛ | У, ХЛ |
| Масса, кг, не более | 48,2 | 48 | 48,2 |

Лестница выдвижная имеет телескопическое сочленение 3-х колен изготовленных из алюминиевого сплава, механизм выдвигания и останова. Колена представляют собой пространственную форму, состоящую из тетив двутаврового сечения, соединённых между собой 12-ю рифлеными ступенями. Выдвигание второго колена осуществляется перемещением силовой верёвки через неподвижный  и подвижный блок двукратного полиспаста, который позволяет в 2 раза уменьшить усилие, прикладываемое пожарным при выдвигании колен лестницы.

Одновременно с выдвиганием второго колена конец силовой верёвки, закреплённый за рычаг, поворачивает валик останова вместе с крюком захвата ступеней, преодолевая усилие возвратной пружины, при этом крюк захвата ступеней размещается вдоль оси тетив, обеспечивая свободное выдвигание второго колена.

При необходимости прекратить выдвигание колен лестницы снимают усилие силовой верёвки, и валик останова с крюком захвата под действием возвратной пружины вернётся в исходное положение. Возвращенный в исходное положение крюк подхватит одну из ступеней, опускающихся под действием собственной массы колен лестницы, обеспечив их останов и надёжную фиксацию.

Для сдвигания колен лестницы необходимо сначала при помощи силовой верёвки их несколько приподнять, а затем, постепенно уменьшая усилие на верёвке, обеспечить плавное сдвигание колен лестницы. Верхнее колено выдвигается одновременно со вторым при помощи троса, перекинутого через блок второго колена. Один конец троса прикреплён к верхней ступени нижнего колена, а второй закреплён за нижнюю ступень верхнего колена. При движении блок второго колена давит на трос и заставляет выдвигаться верхнее колено со скоростью, в 2-раза больше скорости второго колена.

# Text boxes

Принципиальная схема выдвигания и останова колен лестницы Л-3К

1- подвижный блок; 2- второе колено; 3- третье колено; 4 – неподвижный блок;

5 – силовая веревка; 6- рычаг; 7- возвратная пружина; 8- валик останова;

9- крюк захвата ступеней

5

А

1

2

5

9

4

8

7

6

2

3